# 浅析电力电缆隧道施工的安全监理要点杨君

（武汉中超电网建设监理有限公司湖北武汉430000）

摘要：针对电力电缆隧道施工的特殊性，从隧道施工的特点、主要安全风险、安全监理工作要点等方面进行了分析和论述，以便总结和积累电力电缆隧道施工的安全监理经验，提高安全监理的业务水平。

关键词：电力；电缆；隧道；安全；监理；要点

引言

“电缆入地”是城市现代化改造发展的必然趋势，既不影响地面交通，也美化了城市环境，其优越性尤为突出。在北京、上海、广州等现代城市，电力电缆隧道已得到了广泛的应用。本文结合本公司在重庆地区监理的重庆沙坪坝区某220kV电力电缆隧道工程、沙坪坝区某110kV电力电缆隧道工程、南岸区某110kV电力电缆隧道工程的安全监理实际，根据重庆地区的地理地质状况，总结了电力电缆隧道施工过程的特点和主要安全风险，探讨电力电缆隧道施工安全监理的工作要点。

1电力电缆隧道施工的特点

要做好电力电缆隧道工程的安全监理工作，监理人员的首要工作是要认真、仔细研究工程的勘察、设计文件，掌握所监理管理工程的施工特点。总结重庆地区的监理经验，主要有如下特点：

1.1施工方法多样化

“山城”重庆地质情况复杂、地形起伏、地面高差大。为降低工程成本，设计时根据不同的地质条件，电力电缆隧道形式多样，施工方法也多样：有明挖法、浅埋暗挖法，其中浅埋暗挖法又有爆钻法、水钻切割法和顶管法等多种方式。

1.2施工现场复杂化

电力电缆隧道多次穿越城市道路、轻轨、城市隧道以及立交桥,施工点处于城市的核心地段，人流车流大，特别是人孔井、通风井处于人行道上及绿化带上，施工空间狭小。同时，主城地段，地下市政管网、电力管网等密布，这些都给施工带来较大的难度。

2电力电缆隧道施工的主要安全风险

随着电力电缆隧道工程的大规模建设，隧道风险因素增多，潜在的风险对隧道的安全施工可能造成重大影响。电力电缆隧道工程的施工安全风险主要有：

①塌方②放炮③火药爆炸④其他爆炸⑤物体打击⑥中毒和窒息⑦起重伤害⑧触电伤害⑨淹溺

3开工报审文件安全监理审查要点

开工前期，监理应着重审查施工方案的安全管理体系、组织机构、人员、安全管理制度、安全措施、技术措施等是否齐全、配套。因此，监理工程师在第一次工地例会和签署开工报告前，应审查施工单位报送的资料和现场准备工作是否符合要求。

3.1审查施工总承包单位及分包单位的营业执照、资质证书、安全许可证等是否有效；

3.2审查施工企业的安全制度，包括：安全生产责任制度、操作规程、应急管理制度等；

3.3审查施工项目部的人员资质，特别是项目经理和安全生产管理人员的资质证书是否符合要求；

3.4审查特种作业人员的资质，特别是爆破工的资质，施工前核对身份，确保“人证合一”；

4土建施工阶段安全监理工作要点

4.1隧道开挖、初期支护施工安全监理要点

⑴监理工程师在审查施工单位的《施工组织设计》时，应强调在隧道各部位开挖后，除围岩完整坚硬、设计文件规定不需要支护外，施工方都必须立即根据围岩情况、施工方法等采取有效的支护。例如：喷射混凝土支护、普通水泥砂浆锚杆支护、中空注浆锚杆支护等。都应该做到：①隧道坑道开挖后，应尽快初喷混凝土4-6cm，再钻孔安设锚杆；②锚杆的孔位、孔径、孔深及布置形式应符合设计要求；③锚杆体露出岩石面的长度不应大于喷浆层的厚度。

⑵监理工程师应要求开挖作业人员到达工作地点时，首先检查工作面是否处于安全状态。详细检查支护是否牢固，如有松动的石块、土块或者裂缝，应及时予以消除或者支护；

⑶施工期间，监理工程师应会同现场施工负责人及有关人员对隧道内的支护情况定期进行检查，在不良地质段则要求施工班组设专人随时监控、检查，发现异常立即汇报；

⑷洞内支护，应随挖随支护，支护的距离应符合设计要求。遇岩石质地破碎、风化严重和土质隧道时，应经量缩短支护距离；

4.2隧道爆破作业安全监理要点

⑴监理工程师应要求施工单位建立洞内爆破统一指挥系统，检查爆破作业人员的爆破作业证及培训情况；审查爆破作业技术方案和安全技术交底记录；

⑵装药之前，着重检查爆破工作面附近的支护情况，炮眼内的泥浆、石粉应吹洗干净，刚打好的炮眼热度过高，不得立即装药；

⑶爆破之前，在此确认所有人员均已撤离现场，将井口或洞口覆盖完好，并布置醒目的安全警示标示；

⑷爆破后，必须经过15分钟的通风排烟后，检查人员方可进入工作面，检查有无“盲炮”及其它可以现象。在妥善处理并确认无误后，其他人员方可进入；

4.3二次衬砌作业安全监理要点

电力电缆隧道二次衬砌结构采用C30钢筋混凝土，混凝土抗渗等级为S8。衬砌时先浇筑底板混凝土，后浇筑边墙和拱顶。

⑴采用组合式钢模板时，应用工字钢拱架和脚手架支撑；

⑵浇筑二次衬砌混凝土的作业人员应站在稳定的脚手架上，并应佩戴安全带；

4.4顶管施工安全监理要点

⑴工作井为顶管机的工作场地，须满足顶管过程中结构的稳定安全，且截面设计须满足顶管千斤顶、后背尺寸要求；

⑵监理工程师应要求施工单位做好顶管施工中有毒有害气体的检测与防护工作；

⑶顶进过程中，油泵操作工应严格注意观察油泵压力是否均匀渐增，若发现压力骤增，应立即停止顶进，待查明原因后方可继续顶进；

⑷顶管施工时，管内为存在危险的有限空间，要督促施工单位做好通风供氧措施；

4.5隧道通风与防尘安全监理要点

⑴隧道施工的通风监督施工单位设专人管理。通风机运转时，严禁人员在风管的进出口附近停留。通风要停止运转时，任何人不准靠近通风软管行走和在软管旁边停留，不准将任何物品放在通风管或管口上；

⑵根据隧道断面和作业人数，合理选择通风管的管径，以保证隧道作业人员每一人最少提供3m3/min新鲜空气，保持空气流动速度不小于15m/min，二氧化硅粉尘小于1mg/m3，开挖作业空间的空气中烟雾的亚硝酸、一氧化碳和二氧化碳等有毒有害气体的浓度不超过有关劳动法规要求的标准；

⑶顶管施工空间相对密闭，为保证施工工人的安全，顶进管道内采用鼓风机进行通风，通风量大于100m3／h；

⑷特别注意经由回填土、富含有机土层，有可能产生有毒气体的顶管地段，顶管工作井等，必须确保通风畅通后才能施工作业。

5电气施工阶段安全监理工作要点

电力电缆隧道工程电气阶段的主要工作为接地及支架安装、电缆展放、高压试验。隧道内敷设电力电缆施工环境复杂，安全风险大。监理人员在现场实施安全监理工作时，要注意管控如下要点：①接地焊接及电缆支架安装时，施焊作业要开动火作业证，流程应符合《安全操作规程》的规定，配备合格的灭火设施并有专人监护；②隧道内临时照明电源电压宜为36V；③施工时井口四周装设围栏和警示标识，设专人看护，夜间施工井口处要装设警示灯；④吊装电缆盘前，要认真检查起重工具，如钢丝绳型号是否符合要求，有无断股现象等；⑤电缆牵引时，施工人员严禁在牵引内角停留；⑥电缆输送时，严禁用手在滑车进线方向调整或垫放物品；⑦电缆上下支架时动作应一致，保护好电缆的安全，以免碰伤电缆；

6结论：

本文通过对电力电缆隧道施工中安全监理控制要点进行了分析，提出了各要点环节中需注意的问题和预防措施。然而，随着城市的现代化发展进程，电缆隧道应用越来越广泛，施工技术及方法在不断的更新，施工的条件也在不断的变化，安全监理管理的问题也逐渐的突出，这就要求我们安全监理人员要运用科学的思维和手段，吸取先进城市电力电缆隧道施工在安全监理方面的经验，不断的总结和创新，以提高电力电缆隧道工程安全监理的业务水平。

参考文献：

[1]曾征，《电缆隧道施工控制要点分析》华中电力2014年第4期

[2]李文学，高国中《隧道内电力电缆敷设典型施工方法》GWGF023-2010-SD-DL.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0bc4d61110c871169bcfc165.html