# 电子对抗环境下平面相控阵子阵结构优化方法研究

### 论文摘要

对于平面相控阵系统,通常具有上千个天线单元,从而需要把一些阵元组合到一起成为一个子阵,然后在子阵级进行信号处理。在工程实现中,由于同时面对复杂的电磁干扰环境,从而需要研究能得到子阵结构相对集中并且能够在多干扰环境下保持良好性能的平面相控阵的方法。子阵结构优化设计是一个非常复杂的问题,传统的优化算法不能用来解决该问题,于是我们采用借鉴生物与自然机制的进化算法,由于进化算法既能扩大搜索范围又能提高搜索效率,它已经成为一种进行子阵结构优化设计的有效工具。对于使平面相控阵能够在多干扰环境下保持良好性能的方法,目前国内外对该方法的研究很少,我们对该方法的研究具有重要意义。本文主要研究了四方面内容:进化算法的编解码方案以及子阵结构相对集中的约束条件;多目标进化算法的平面相控阵子阵结构优化设计;圆阵子阵结构优化设计;多干扰情况下的旁瓣抑制以及多干扰环境下的子阵结构优化方法研究。利用生长点的编解码方案来得到初始阵列结构,同时,在子阵结构优化设计的过程中,我们利用合法函数和满布函数来使阵列结构满足要求。合法函数主要使天线阵元之间相邻且在给定的范围内,而满布函数采用最近邻规则和改进的最近邻规则来使阵元满布,并且使子阵结构相对集中。对于多目标进化算法的平面相控阵子阵结构优化设计,采用系数加权法对存在主瓣干扰的和差波束方向图的U切面和V切面的旁瓣电平值进行优化,并且采用约束条件使平面相控阵子阵结构相对集中。于是,得到了四个切面旁瓣电平值得到优化且子阵结构相对集中的平面相控阵。圆阵的子阵结构优化设计,我们利用生长点随机分布、生长点按圆环分布和生长点均匀分布,以及最近邻准则、改进的最近邻准则和形状规则准则实现了对圆阵的子阵结构优化设计。多干扰下的旁瓣抑制方法,采用自适应波束形成,同时介绍了空时自适应处理。我们采用不同方向干扰下旁瓣电平的平均值作为目标函数进行优化,比较了干扰个数变化时的优化情况,得出了能在干扰方向变化和同时加多个干扰的情况下进行旁瓣抑制的方法,最后得到了在多干扰环境下进行旁瓣抑制的子阵结构相对集中的平面相控阵阵列结构。对上面所提出的方法都进行了计算机仿真与结果分析,表明了所提出的方法是正确而有效的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的目的和意义

- 1.2 国内外研究现状及分析

- 1.3 主要的研究内容

- 第2章 基于多目标进化算法的平面阵子阵结构优化基本原理

- 2.1 引言

- 2.2 多目标进化算法的基本原理

- 2.2.1 Pareto 秩的多目标进化算法原理

- 2.2.2 系数加权法的多目标进化算法原理

- 2.3 阵列模型

- 2.4 本章小结

- 第3章 基于多目标进化算法的平面阵子阵结构优化方法

- 3.1 引言

- 3.2 用系数加权法进行子阵结构优化

- 3.2.1 编码与解码方案的选择

- 3.2.2 约束条件的设计

- 3.2.3 适应度函数的设计

- 3.2.4 系数加权法的优化过程

- 3.2.5 仿真实现及分析

- 3.3 两种多目标进化算法的性能比较

- 3.3.1 Pareto 秩的多目标进化算法的基本过程

- 3.3.2 仿真实现及分析

- 3.3.3 系数加权算法与Pareto 秩方法的比较

- 3.4 本章小结

- 第4章 圆阵子阵结构优化方法

- 4.1 引言

- 4.2 阵列结构模型

- 4.3 圆阵的子阵结构设计

- 4.3.1 圆阵的子阵结构优化基本原理

- 4.3.2 圆阵的子阵结构优化的约束条件设计

- 4.3.3 圆阵的子阵生长点分布设计

- 4.3.4 仿真实现及分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 干扰变化下平面阵子阵结构优化方法

- 5.1 引言

- 5.2 自适应干扰抑制的基本原理

- 5.3 干扰抑制方法研究

- 5.3.1 干扰抑制空域处理的原理

- 5.3.2 干扰抑制空域处理的仿真实现及分析

- 5.3.3 干扰抑制空时自适应处理原理

- 5.3.4 干扰抑制空时自适应处理仿真实现及分析

- 5.4 多个方向干扰下旁瓣抑制的方法研究

- 5.4.1 多个方向干扰下旁瓣抑制的原理

- 5.4.2 多个不同方向干扰下旁瓣抑制仿真实现及分析

- 5.4.3 多个方向干扰下旁瓣抑制的子阵结构优化结果

- 5.5 干扰方向变化及同时多个干扰下旁瓣抑制方法研究

- 5.5.1 干扰方向变化及同时多个干扰下旁瓣抑制原理

- 5.5.2 仿真实现及分析

- 5.6 干扰变化下旁瓣抑制方法研究

- 5.6.1 干扰变化下旁瓣抑制原理

- 5.6.2 干扰变化下子阵结构优化的仿真实现及分析

- 5.7 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于子阵的稀疏阵列方向图特性分析[J]. 电子信息对抗技术 2016(01)

- [2].基于人工蜂群算法的机载雷达子阵划分方法[J]. 中国电子科学研究院学报 2020(04)

- [3].基于子阵重叠结构的子阵划分技术研究[J]. 舰船电子对抗 2016(01)

- [4].基于子阵激励能量匹配的多子阵交错阵列设计[J]. 北京航空航天大学学报 2016(11)

- [5].阵列雷达最优子阵划分研究[J]. 雷达科学与技术 2011(04)

- [6].多联骨牌子阵天线阵列的波瓣性能研究[J]. 现代雷达 2017(02)

- [7].一种平面阵的非均匀子阵划分方法[J]. 火控雷达技术 2012(03)

- [8].一种降维空时自适应处理子阵划分方法[J]. 雷达科学与技术 2014(05)

- [9].聚类子阵划分及子阵级单脉冲测角性能分析[J]. 系统工程与电子技术 2013(09)

- [10].一种双子阵本舰噪声抑制方法[J]. 网络新媒体技术 2020(04)

- [11].基于粒子群算法的子阵合成[J]. 计算机时代 2013(07)

- [12].多子阵对相干算法在高分辨率多波束测深系统中的应用研究[J]. 通信学报 2010(08)

- [13].基于特征子阵匹配的织物组织分析[J]. 纺织学报 2009(09)

- [14].平板裂缝天线子阵形变后的方向图分析[J]. 现代雷达 2008(12)

- [15].非规则子阵分层设计及阵列波束性能分析[J]. 现代雷达 2019(09)

- [16].子阵叠加结构降低宽带阵列副瓣电平方法研究[J]. 测控技术 2009(08)

- [17].基于子阵结构的大孔径相控阵天线设计[J]. 微波学报 2020(03)

- [18].基于聚类算法的最优子阵划分方法研究[J]. 电子学报 2011(11)

- [19].随机错位子阵阵列天线及其优化设计[J]. 电波科学学报 2008(05)

- [20].错位子阵波束形成与优化设计[J]. 现代雷达 2019(09)

- [21].非均匀邻接子阵结构划分方法研究[J]. 雷达科学与技术 2009(01)

- [22].对称指数分布的子阵级多波束形成方法[J]. 系统工程与电子技术 2009(10)

- [23].数字化子阵天线及通道指标测试方法研究[J]. 现代导航 2019(05)

- [24].针对相关性衰减的子阵子空间降秩检测及最优子阵划分[J]. 西北工业大学学报 2016(03)

- [25].合成孔径声呐多子阵数据融合算法[J]. 压电与声光 2010(03)

- [26].顺序旋转子阵构建变极化单脉冲天线[J]. 北京理工大学学报 2010(08)

- [27].一种基于粒子群算法的多目标子阵划分优化方法[J]. 信号处理 2017(08)

- [28].基于主子阵算法的n-2n型指派计算工具的实现[J]. 数学的实践与认识 2014(17)

- [29].降维导向最小方差算法中的子阵优化划分技术[J]. 哈尔滨工程大学学报 2013(04)

- [30].子阵约束条件下一类矩阵方程的对称半正定解[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0bd88acd549b9496944e064e.html