# RFID中央控制器的设计与研究

### 论文摘要

随着RFID技术应用越来越广,对于较大规模的RFID应用系统来说,读写器数量较多,系统采集的数据量较大,这样的数据传入到用户的应用程序中,势必要造成很多不便。因此,开发一个中间的环节,能够将数据进行过滤,将有序的并对于用户需求有效的数据传输给用户的应用程序,是十分必要的。设计了一套RFID中央控制器,是RFID系统中介于阅读设备或者其它识别设备与应用系统之间的用于管理和开发RFID数据的一个中枢环节。在研究EPCglobal的基础上,根据Reader Protocol Standard, Version 1.1的内容,详细阐述了读写器管理、读写器远程配置等模块的设计与实现方法,实现了屏蔽读写器设备以及通信接口差异;参照The Application Level Events (ALE) Specification, Version 1.0内容,对数据采集周期和采集范围进行限制,同时对于数据EPC内容等方面进行过滤,实现了大量采集数据处理的功能。在嵌入式GoAhead Webserver平台上构建SQLite嵌入式数据库,读写器管理和数据管理等功能模块,实现了读写器远程配置和系统网络化结构。对系统进行测试,在实际RFID系统应用中取得了良好的效果,证明了该设计的可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 RFID 中央控制器的概述

- 1.2 RFID 中央控制器的国内外发展现状及趋势

- 1.2.1 RFID 中央控制器的国外发展现状及趋势

- 1.2.2 RFID 中央控制器的国内发展现状及趋势

- 1.3 本文所做的工作

- 1.4 论文组织结构

- 第2章 RFID 中央控制器的相关技术

- 2.1 RFID 系统的网络架构

- 2.1.1 RFID 技术

- 2.1.2 RFID 系统的网络架构

- 2.1.3 RFID 系统网络架构的各个组成部分

- 2.2 中央控制器选用的RFID 标准

- 2.2.1 国内外RFID 标准

- 2.2.2 EPC Global

- 2.3 RFID 中间件

- 2.3.1 RFID 中间件的目的

- 2.3.2 RFID 中间件的功能

- 2.4 本章小结

- 第3章 RFID 中央控制器的设计

- 3.1 RFID 中央控制器的框架

- 3.1.1 RFID 中央控制器系统体系框架

- 3.1.2 RFID 中央控制器的模块划分

- 3.2 硬件开发平台选择及构建

- 3.2.1 嵌入式中间件指标要求

- 3.2.2 硬件开发平台选择及构建

- 3.3 软件平台的选择及构建

- 3.3.1 软件开发平台的选择

- 3.3.2 软件开发平台的构建

- 3.4 本章小结

- 第4章 RFID 中央控制器的模块设计与实现

- 4.1 设备管理模块

- 4.1.1 设备管理的内容

- 4.1.2 设备管理模块系功能需求

- 4.1.3 设备管理模块功能模块划分

- 4.1.4 读写器管理模块功能实现

- 4.1.5 逻辑读写器

- 4.2 数据管理模块

- 4.2.1 RFID 数据存在的问题及解决方案

- 4.2.2 ALE 事件处理

- 4.2.3 过滤器的设计

- 4.2.4 数据过滤的流程

- 4.3 数据库模块

- 4.3.1 数据库的选择

- 4.3.2 数据库的实现

- 4.3.3 数据表的建立

- 4.4 WEB 服务器模块

- 4.4.1 嵌入式Web 服务器介绍

- 4.4.2 Web Services 在中央控制器中的用处

- 4.4.3 GoAhead Webserver

- 4.4.4 GoAhead Webserver 的实现

- 4.5 本章小结

- 第5章 RFID 中央控制器测试

- 5.1 测试环境

- 5.1.1 硬件环境

- 5.1.2 软件环境

- 5.1.3 测试环境搭建

- 5.2 测试步骤及结果

- 5.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

### 相关论文文献

- [1].电子回旋共振加热系统中央控制器异常诊断设计与仿真[J]. 计算机测量与控制 2020(05)

- [2].一种反末敏弹武器系统中央控制器设计[J]. 兵器装备工程学报 2018(02)

- [3].破解“转录中央控制器”模块架构[J]. 生物学通报 2014(06)

- [4].教学用多媒体构成和安装中的强弱电设计[J]. 实验教学与仪器 2011(02)

- [5].垂直钻井系统中央控制器设计[J]. 石油仪器 2012(01)

- [6].车身中央控制器的设计与实现[J]. 电子产品世界 2010(11)

- [7].谈多媒体教室中央控制器的故障处理方法[J]. 中国教育技术装备 2013(35)

- [8].基于软件中央控制器的多媒体教学系统实施方案[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [9].某通信中央控制器仿真检测平台的设计与实现[J]. 舰船电子工程 2010(10)

- [10].基于ZigBee的智能家居控制系统的研究与设计[J]. 电子技术应用 2013(08)

- [11].我们班来了个“大家伙”[J]. 创新作文(小学版) 2011(04)

- [12].多媒体维护和维修[J]. 才智 2011(28)

- [13].中华轿车中控系统设定及匹配[J]. 汽车维修与保养 2009(12)

- [14].一种基于嵌入式系统的园区微电网中央控制器设计[J]. 电力系统保护与控制 2019(06)

- [15].基于磨削防碰撞系统的研究[J]. 黑龙江工业学院学报(综合版) 2020(04)

- [16].多媒体科学实验室建设初探[J]. 科学课 2009(04)

- [17].上海交大无线网络的安全措施[J]. 中国教育网络 2008(05)

- [18].分布式控制技术及其在航空发动机中的应用研究[J]. 内江科技 2009(05)

- [19].专利文摘[J]. 玻璃 2015(12)

- [20].激光电源中央控制器系统的通信设计[J]. 湖北工业大学学报 2012(01)

- [21].浅析CPU维护及优化技巧[J]. 网络与信息 2009(04)

- [22].基于ZigBee技术的门禁系统设计[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版) 2013(04)

- [23].10SC32-48C型梭车行走系统电气故障处理的分析[J]. 中国新技术新产品 2016(19)

- [24].一种新型智能窗户的设计[J]. 科学技术创新 2019(29)

- [25].中国科大破解“转录中央控制器”中介体模块化结构[J]. 科技风 2014(08)

- [26].什么叫末敏弹?[J]. 百科知识 2011(10)

- [27].基于物联网的无线传感网络平台[J]. 电脑知识与技术 2015(06)

- [28].基于多agent强化学习的语义Web爬虫设计[J]. 漳州师范学院学报(自然科学版) 2010(04)

- [29].警惕身体的17个缺水信号[J]. 中国食品 2016(03)

- [30].浅析多媒体教室的设备配置[J]. 漳州职业技术学院学报 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0beb6c8b60a7acd83bab6940.html