# 机载激光雷达水下目标探测技术的研究

### 论文摘要

随着激光雷达水下目标探测的广泛应用,系统探测性能成为了关注焦点。而强烈的后向散射严重影响着系统探测性能,因此如何抑制后向散射,提高探测目标对比度变得尤为重要。我们知道海水中分布着各种独立随机的散射体,这些散射体使散射回波信号呈现低频特性,而目标反射信号却保持发射信号所有频率特性。所以本文使用的载波调制激光雷达技术引入了频域滤波法来抑制后向散射,即在发射端将探测信号调制到高频,在接收端进行频域检测、利用带通滤波器滤除低频信号。为了使载波调制激光雷达系统达到最优设计,研究了系统参数与性能之间的关系,给出了调制频率、调制指数、滤波带宽等系统参数的合理取值范围。另外研究了环境参数与系统性能之间的关系,归纳出载波调制激光雷达系统适用于在常见海水水质条件下进行水下探测。此外,本文还通过使用PMT变增益控制技术来提高系统探测性能,总结出该技术可以有效抑制后向散射,压缩回波信号的动态范围。根据仿真论证,该系统对后向散射有很强的抑制能力,在常见水域可以提高目标对比度35dB以上,验证了系统在常见水质的水域具有优于传统激光雷达系统的探测效果。得出在其他各种后向散射和多次散射严重的信道中,也可以使用频域滤波法进行系统设计,实现目标识别。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外研究现状和发展态势

- 1.2.1 国外研究状况

- 1.2.2 国内研究状况

- 1.3 载波调制激光雷达发展状况

- 1.4 本文工作内容

- 第二章 激光雷达技术

- 2.1 机载激光雷达水下目标探测原理

- 2.1.1 机载激光雷达水下目标探测回波功率分析

- 2.1.2 背景噪声分析

- 2.1.3 激光雷达水下目标探测中抑制后向散射的方法

- 2.2 激光雷达水下目标探测仿真

- 2.3 本章小结

- 第三章 载波调制激光雷达技术

- 3.1 载波调制激光雷达基本原理

- 3.2 载波调制激光雷达信号传输

- 3.2.1 载波调制激光雷达光源仿真

- 3.2.2 海水信道的光学性质

- 3.2.3 海水中的光散射

- 3.2.4 海水中的光吸收

- 3.3 载波调制激光雷达接收系统仿真

- 3.3.1 光电倍增管（PMT）变增益控制

- 3.3.2 窄带带通滤波器

- 3.4 本章小节

- 第四章 载波调制激光雷达系统对海水散射的抑制

- 4.1 传统激光雷达回波

- 4.2 载波调制激光雷达海水散射抑制

- 4.3 本章小节

- 第五章 载波调制激光雷达系统回波仿真

- 5.1 载波调制激光雷达系统和传统激光雷达系统的探测性能分析

- 5.2 窄带带通滤波

- 5.3 PMT变增益控制

- 5.4 衰减系数对回波信号的影响

- 5.5 调制频率对回波信号的影响

- 5.6 调制指数对回波信号的影响

- 5.7 目标深度对回波信号的影响

- 5.8 本章小结

- 第六章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].水下目标探测与跟踪关键技术研究[J]. 科学技术创新 2019(14)

- [2].《水下目标探测与识别技术》课程特点与教学能力探讨[J]. 高教学刊 2017(08)

- [3].基于单光子的星载激光水下目标探测深度研究[J]. 激光与红外 2018(07)

- [4].水下目标探测项目设备应用和发展趋势[J]. 珠江水运 2016(11)

- [5].一种应用于水下目标探测的激光声系统[J]. 声学技术 2009(01)

- [6].基于偏振信息的激光水下目标探测技术研究[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [7].基于时反处理法的水下目标探测研究[J]. 科学技术与工程 2009(21)

- [8].基于EMI与ANN技术的水下目标探测系统[J]. 舰船科学技术 2017(23)

- [9].激光雷达水下目标探测回波信号数据处理方法研究[J]. 湖北职业技术学院学报 2012(02)

- [10].浅探水声信号处理中的多传感器数据融合[J]. 电子世界 2019(01)

- [11].基于小平台的水下目标被动探测技术[J]. 水雷战与舰船防护 2015(01)

- [12].激光偏振特性用于水下目标探测[J]. 激光与光电子学进展 2010(06)

- [13].混沌脉冲激光雷达水下目标探测[J]. 红外与激光工程 2019(04)

- [14].基于小波子带模型匹配的同水域下目标探测[J]. 电子测量与仪器学报 2017(11)

- [15].非声探潜新技术浅析[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2016(06)

- [16].水下机器人的发展及应用之研究[J]. 中国战略新兴产业 2017(20)

- [17].水下目标探测的激光声特性[J]. 中国激光 2010(05)

- [18].基于主动时反技术的水下目标探测仿真[J]. 舰船科学技术 2020(17)

- [19].圆阵低频超增益波束形成用于水下目标探测研究[J]. 数字海洋与水下攻防 2019(03)

- [20].水下目标回波和混响在听觉感知特征空间的分类[J]. 哈尔滨工程大学学报 2015(09)

- [21].基于布里渊散射的水下目标探测[J]. 激光与光电子学进展 2008(02)

- [22].浅析液电效应原理及应用[J]. 电子制作 2014(08)

- [23].水下激光成像测量技术应用研究[J]. 舰船电子工程 2019(07)

- [24].水下无载波超宽带信号波形设计与回波特性[J]. 鱼雷技术 2016(05)

- [25].一体化标量水听器的设计[J]. 传感器与微系统 2012(07)

- [26].基于声学理论的被动声纳探测水下目标仿真[J]. 舰船电子工程 2011(03)

- [27].一种基于协方差矩阵加权的中心矩波束形成算法[J]. 声学与电子工程 2013(04)

- [28].多波束系统和水下机器人技术在内河航道应急测量中的应用[J]. 中国水运.航道科技 2019(01)

- [29].激光布里渊散射水下目标探测原理及实验研究[J]. 激光与光电子学进展 2010(02)

- [30].稀疏似p范数变步长LMS的水下多径抑制算法[J]. 哈尔滨工程大学学报 2018(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0c029a9abc057ebae6659617.html