# PZT基压电陶瓷的掺杂改性及其微波烧成研究

### 论文摘要

压电材料是能将机械能和电能相互转换的功能材料,在传感器、驱动器、超声换能器、谐振器、滤波器、蜂鸣器、电子点火器等电子元件和器件方面有着广泛的应用。压电材料包括压电单晶、压电陶瓷、压电高分子材料以及复合材料等。其中,压电陶瓷材料因制备工艺简单、成本低廉等特点而倍受青睐,尤其锆钛酸铅陶瓷材料（简称PZT）,因其优异的压电性能以及组分可调节的优点,数十年来一直占据着压电材料的主要市场。为了进一步提高其压电活性,满足在实际应用中对压电性能的特殊需要,目前,对于PZT压电陶瓷的研究,主要包括两方面:一是掺杂改性,二是改善制备工艺。又因PZT中PbO（或Pb3O4）质量约占70%,其挥发温度低,在烧结过程中易挥发,这既影响了PZT陶瓷的性能,也会引起环境污染。加快烧成速率,降低烧结温度,减少氧化铅的挥发量,提高PZT陶瓷材料的质量,也是本文研究的目的。采用传统固相法制备了Pb（Zr0.52Ti0.48）O3+xwt%BaO+ywt%Sb2O3+zwt%CeO2,研究了BaO、Sb2O3、CeO2掺杂量对PZT压电材料的相结构、密度、显微结构和电性能的影响。结果表明:BaO的掺入,样品的四方相减少,三方相增加,当BaO取代量达到1.6wt%时,样品三方相与四方相共存,即处于准同型相界,密度降至最低7.3g/cm3,d33、εr分别为最大值172、779,而tanδ降到最低值0.5%;BaO、Sb2O3复合掺杂的结果显示,Sb2O3的掺入,材料的晶体结构逐渐过渡到钙钛矿型的四方相结构,在掺入量为1.3wt%时,样品处于准同型相界,且密度极大值为7.6g/cm3,d33、εr分别为435、1763,tanδ升高到2%;而BaO、Sb2O3、CeO2复合掺杂的研究结果则表明,CeO2的加入使材料有从三方相向四方相转变的趋势,但变化不大,当掺入量为1.1wt%时,密度最大值为7.5g/cm3,d33、εr、tanδ分别为411、1910、2%。在PZT压电陶瓷最佳掺杂配比的基础上,本文同时研究了传统电热法的合成温度、烧结温度、保温时间对材料微观结构、电性能的影响,确定了掺杂PZT的最佳烧成工艺制度:电热合成温度为850℃时,焦绿石相基本消失,PZT粉体均已完全形成了纯的钙钛矿相;烧结温度为1250℃时,保温2h,样品密度为7.5g/cm3,气孔率达到最低值0.68%,压电常数、介电常数达到最大值d33=411、εr=1910,介电损耗为2%。本文还采用微波法制备了掺杂的PZT压电陶瓷,对比研究了电热法、微波法两种烧成工艺对掺杂PZT压电陶瓷的显微结构和电性能的影响。结果表明:微波合成钙钛矿相PZT粉体的合适温度为750℃,与电热合成方法相比,合成温度低了100℃,合成时间为电热法的1/6;采用微波合成可获得尺寸较小,平均粒度约为0.5μm、分布均匀、分散性好、团聚少、形貌规整的PZT颗粒,这是微波非热效应作用的结果。与电热烧结相比,微波烧结可获得晶粒尺寸较小、结构均匀的样品;样品在1000℃微波烧结40min时,密度、介电常数、压电常数均达到最大值ρ=7.1g/cm3、εr=1616、d33=360,稍低于1250℃、120min电热烧结的密度（ρ=7.5g/cm3）、介电常数（εr=1910）、压电常数（d33=411）,这可能是由于微波烧结的速度快,坯料中的孔隙不能完全填充的原因;两种烧成方式的比较表明,在电性能相差不大的条件下,微波法的烧结温度比电热烧结法低了250℃,保温时间缩短为电热法的1/3。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 压电材料

- 1.1.1 压电材料的压电性

- 1.1.2 压电材料的铁电性

- 1.1.3 压电材料的分类

- 1.1.4 压电陶瓷的晶体结构

- 1.1.5 PZT 基压电陶瓷

- 1.2 压电材料的应用

- 1.3 压电材料的性能

- 1.3.1 介电常数

- 1.3.2 介质损耗

- 1.3.3 机电耦合系数

- 1.3.4 压电常数

- 1.3.5 居里温度

- 1.3.6 机械品质因数Qm

- 1.4 压电材料的制备工艺

- 1.4.1 PZT 粉体的合成

- 1.4.2 掺杂改性

- 1.4.3 PZT 烧结工艺

- 1.5 研究目的及内容

- 第2章 实验

- 2.1 样品制备

- 2.1.1 实验原料与设备

- 2.1.2 样品的制备工艺

- 2.1.3 PZT 基压电陶瓷的掺杂改性实验

- 2.1.4 PZT 基压电陶瓷制备工艺实验

- 2.1.5 PZT 基压电陶瓷粉体的微波合成实验

- 2.1.6 PZT 基压电陶瓷的微波烧结实验

- 2.2 样品性能表征

- 2.2.1 样品体积密度的测量

- 2.2.2 样品XRD 分析

- 2.2.3 样品SEM 分析

- 2.2.4 样品介电性能的测试

- 2.2.5 样品压电性能的测试

- 第3章 PZT 基压电陶瓷掺杂改性的研究

- 3.1 掺杂BaO 对 PZT 基压电陶瓷的影响

- 3.1.1 物相（XRD）分析

- 3.1.2 显微结构分析

- 3.1.3 电性能分析

- 2O3对PZT 基压电陶瓷的影响'>3.2 掺杂Sb2O3对PZT 基压电陶瓷的影响

- 3.2.1 物相（XRD）分析

- 3.2.2 显微结构分析

- 3.2.3 电性能分析

- 2对 PZT 基压电陶瓷的影响'>3.3 掺杂CeO2对 PZT 基压电陶瓷的影响

- 3.3.1 物相（XRD）分析

- 3.3.2 显微结构分析

- 3.3.3 电性能分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 PZT 基压电陶瓷制备工艺的研究

- 4.1 PZT 基压电陶瓷粉体合成 XRD 的分析

- 4.2 烧结温度对PZT 基压电陶瓷的影响

- 4.2.1 微观结构分析

- 4.2.2 电性能分析

- 4.3 保温时间对PZT 基压电陶瓷的影响

- 4.3.1 微观结构分析

- 4.3.2 电性能分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 PZT 基压电陶瓷粉体微波合成的研究

- 5.1 微波合成粉体的热力学分析

- 5.2 微波合成粉体的动力学分析

- 5.3 物相分析

- 5.4 显微形貌分析

- 5.5 粒度分析

- 5.6 PZT 粉体的微波合成机理探讨

- 5.7 本章小结

- 第6章 PZT 基压电陶瓷微波烧结的研究

- 6.1 微观结构分析

- 6.2 电性能分析

- 6.3 PZT 压电陶瓷微波烧结机理

- 6.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录A 攻读学位期间发表的论文目录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].PZT和磁致伸缩孤立波传感器的性能研究与分析[J]. 振动与冲击 2020(03)

- [2].高通量自清洁多孔PZT压电陶瓷膜的制备[J]. 膜科学与技术 2020(01)

- [3].提高PZT压电性能方法的研究现状[J]. 材料导报 2013(05)

- [4].不同PZT复合温石棉纤维/水泥基材料压电性能[J]. 压电与声光 2016(02)

- [5].PZT陶瓷的激光加工研究[J]. 电子工业专用设备 2016(10)

- [6].PZT铁电薄膜疲劳状态下的电学性能[J]. 中国科技论文 2015(22)

- [7].基于激光回馈干涉系统的PZT迟滞特性测量[J]. 激光与红外 2016(09)

- [8].用于微传感器中PZT压电薄膜的制备和图形化[J]. 压电与声光 2008(04)

- [9].高压快速响应PZT驱动电源设计[J]. 电子设计工程 2015(09)

- [10].改进的固相法低温制备PZT压电陶瓷[J]. 科技致富向导 2014(23)

- [11].空间激光通信精跟踪单元的高精度快速PZT驱动技术研究[J]. 仪器仪表学报 2011(02)

- [12].多孔PZT压电陶瓷膜的制备及其抗污染性能[J]. 化工学报 2017(03)

- [13].行波型超声波电动机PZT极化分区优化设计方法[J]. 电机与控制学报 2011(04)

- [14].基于PZT波传播法的混凝土内部钢筋锈蚀监测方法[J]. 建筑材料学报 2016(01)

- [15].基于PZT的金属结构焊缝裂纹检测仿真研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2014(01)

- [16].PZT铁电薄膜电极材料研究进展[J]. 稀有金属材料与工程 2008(02)

- [17].热释电红外探测器PZT晶片粘接质量控制[J]. 红外技术 2013(12)

- [18].PZT压电陶瓷高温变形与失效的实验研究[J]. 实验力学 2012(05)

- [19].丝网印刷制备大面积多孔PZT热释电厚膜与器件[J]. 红外与激光工程 2011(07)

- [20].PZT固溶体的价电子结构与铁电性[J]. 金属功能材料 2011(06)

- [21].掺杂铌和钴元素的PZT薄膜的残余应力测定[J]. 压电与声光 2016(01)

- [22].PZT压电陶瓷的强场效应研究[J]. 压电与声光 2009(01)

- [23].基于溶胶-凝胶的两种旋涂方法制备PZT厚膜(英文)[J]. 功能材料与器件学报 2009(03)

- [24].锆钛酸铅(PZT)粉体合成的研究进展[J]. 现代技术陶瓷 2009(02)

- [25].PZT铁电薄膜的低温原位生长[J]. 红外与毫米波学报 2008(03)

- [26].PZT陶瓷材料θ相变的序参量[J]. 人工晶体学报 2008(03)

- [27].PZT压电陶瓷液相低温烧结技术的研究进展[J]. 山东轻工业学院学报(自然科学版) 2008(04)

- [28].基于PZT的新型柔性梳状表面波传感器研究[J]. 仪器仪表学报 2017(07)

- [29].激光加工中切割PZT陶瓷的控制改进[J]. 电子工业专用设备 2016(06)

- [30].激光加工中切割PZT陶瓷的时序设计[J]. 电子工业专用设备 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0c283b87e5583b1d371e5d6e.html