# 基于PROFIBUS的复烤能源检测管理系统

### 论文摘要

能源消耗是企业生产成本中重要的可控部分，降低能源消耗是企业降低生产成本的重要可行途径。近几年，随着能源价格的逐步上升，能源在企业生产成本中的比重也随之增加。我国企业的能源利用效率低，单位产品能耗高，无形的增加了企业的生产成本，削弱了企业的市场竞争力。企业想在竞争中求得生存，通过降低能耗的途径来减少生产成本，提高企业效益是切实可行的。随着计算机的普及，对于大量数据的快速处理和重复性计算由计算机来完成，而对于处理结果的分析、判断、决策等创造性劳动，则由管理人员来完成。这种人尽其才、物尽其用的人机系统是当前企业管理体系中计算机应用的主要格局。本文从实际出发，以红塔集团复烤厂为实例，设计了这套能源监测管理系统。主要分为系统的硬件设计、通讯网络的连接，和软件设计三部分。硬件设计部分具体介绍了系统硬件配置和现场仪表的连接；通讯网络连接方面介绍了PROFIBUS现场总线技术以及本系统的通讯结构和实现方式；软件设计方面具体介绍了WinAC的Step7编程、WinCC监控的组态、VB归档程序和C#能耗管理程序编制思路。该系统采用德国西门子公司的PROFIBUS-DP／PA总线、PC-Base控制器WinAC和E+H公司智能仪表构建，完成了现场31个点的数据采集、数据的汇总处理、耗能数据的实时显示、时段数据的查询、报表的打印和班次的考核等任务。该系统尝试引进了现场总线技术，提出了基于PROFIBUS现场总线的数据采集系统。对基于PC-BASE的下位控制器WinAC的编程采用西门子STEP7软件开发，实现对生产班组的水、蒸汽、压缩空气累计能耗采用不同的算法进行计算、补偿和转换，然后下载到WinAC控制器完成数据的计算和存储。上位机组态同样使用西门子公司的WinCC，通过形象的工控画面在线监视各设备的耗能情况，实现能耗归档设置。并绘制了各种能耗曲线图，为分析生产耗能趋势提供了依据。为了更好的实现能耗数据统计分析、维护和班次考核功能，我们编写了各班次的能耗数据手自动归档程序，实现了能耗数据的长期存储；并在此基础上实现了能耗数据管理与报表生成、打印等功能。能耗数据归档程序利用COM（组件对象模型）技术，编写程序对WinCC实时数据库进行数据读取。能耗数据管理与报表生成功能可对现场仪表能耗数据进行分析、维护，得到班次考核结果，给部门的考核工作提供可靠依据。该系统的投入使用，可以让管理人员实时监测生产过程中各种能源使用的真实情况，从而提高了复烤厂能源使用管理水平。该系统实现了分布式、多级能源采集与优化管理。系统在红塔集团复烤厂投入运行后，表明系统运行可靠、采集精度高。给用户提供了生产过程中详细的能源消耗情况，使用户可以及时发现问题，解决问题，以便更好地提高能源的利用率，达到节能降耗的目的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 前言

- 1.1 节能降耗的重要性

- 1.2 实现节能的途径

- 第二章 能源监测管理系统的总体设计

- 2.1 SIMATIC全集成系统简介

- 2.2 玉溪复烤厂能源监测管理系统简介

- 第三章 能源监测管理系统硬件设计

- 3.1 系统配置

- 3.2 现场信号采集PA仪表

- 3.3 现场仪表连接和站点间的通信

- 3.4 PC-BASE系统WinAC与PC的融合

- 第四章 能源监测管理系统通信网络设计

- 4.1 工业现场总线技术

- 4.1.1 现场总线的发展

- 4.1.2 现场总线的技术特点

- 4.2 PROFIBUS现场总线

- 4.2.1 Profibus现场总线解决方案的优势

- 4.2.2 Profibus概貌

- 4.2.3 Profibus协议结构

- 4.2.4 Profibus传输技术

- 4.2.5 Profibus总线存取协议

- 4.3 过程控制现场总线Profibus-PA

- 4.3.1 Profibus-PA具有的特性

- 4.3.2 Profibus-PA协议结构

- 4.3.3 Profibus-PA的工作原理

- 4.3.4 PA行规分析

- 4.4 PROFIBUS总线在本系统中的应用

- 4.4.1 网络选择的背景

- 4.4.2 本系统通讯网络的具体结构

- 4.5 监控系统与控制器的通信

- 第五章 能源监测管理系统软件设计

- 5.1 软件系统简介

- 5.2 用STEP7编写的WINAC程序

- 5.2.1 水能耗计量的编程设计

- 5.2.2 蒸汽和压缩空气累计量计算

- 5.3 SIMATIC WINCC在本系统中的组态设计

- 5.3.1 能耗组态简介

- 5.3.2 WinCC在本系统中的应用

- 5.3.3 通过WinCC脚本实现程序的调用

- 5.3.4 WinCC使用过程中的经验技巧总结

- 5.4 能耗数据归档程序的实现

- 5.4.1 COM对象技术的应用

- 5.4.2 手自动归档程序的实现

- 5.5 能耗数据管理与报表的开发

- 5.5.1 .NET技术在能源管理系统开发的应用

- 5.5.2 能耗管理与报表系统的具体实现

- 第六章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 附录A:攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].工业级Profibus-DP网络常见故障分析与应用[J]. 涟钢科技与管理 2016(02)

- [2].机械工业仪器仪表综合技术经济研究所PROFIBUS测试实验室[J]. 仪器仪表标准化与计量 2019(06)

- [3].基于PROFIBUS总线的智能断路器设计与性能分析[J]. 电子设计工程 2020(02)

- [4].PROFIBUS技术在汽车发动机缸盖线上的应用[J]. 时代汽车 2020(13)

- [5].PROFIBUS在工业应用中的抗干扰设计[J]. 科技视界 2019(03)

- [6].浅析PROFIBUS-PA的基本原理及特性[J]. 智慧工厂 2019(02)

- [7].浅析PROFIBUS-PA特点及藕合器/链接器[J]. 智慧工厂 2019(03)

- [8].Profibus总线及其诊断技术综述[J]. 中国仪器仪表 2019(06)

- [9].浅析PROFIBUS-PA网络拓扑结构及配置方式[J]. 智慧工厂 2019(05)

- [10].Profibus总线及其诊断技术综述[J]. 国内外机电一体化技术 2019(04)

- [11].浅析PROFIBUS-DP特性及规范[J]. 智慧工厂 2018(10)

- [12].Profibus通讯技术在梅钢1780mm产线的应用[J]. 宝钢技术 2017(01)

- [13].PROFIBUS应用在镀锌生产线中的研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(12)

- [14].PROFIBUS技术精要[J]. 智慧工厂 2017(09)

- [15].PROFIBUS在线诊断技术[J]. 工业控制计算机 2015(12)

- [16].Profibus现场总线控制系统在火电厂的应用[J]. 自动化应用 2016(05)

- [17].PROFIBUS现场总线综述及应用前景[J]. 通讯世界 2016(22)

- [18].PROFIBUS总线在称重配料控制系统中的应用[J]. 衡器 2014(11)

- [19].PROFIBUS现场总线技术[J]. 电子技术与软件工程 2014(24)

- [20].PROFIBUS现场总线技术[J]. 电子技术与软件工程 2013(24)

- [21].浅谈西门子PROFIBUS在电厂通信中的应用[J]. 机电信息 2020(29)

- [22].Profibus-DP冗余配置在焦炉上的应用[J]. 重工与起重技术 2008(03)

- [23].砂轮锯PROFIBUS总线通讯抗干扰措施浅析[J]. 南钢科技与管理 2012(03)

- [24].顶驱常见Profibus网络拓扑分析及故障处理[J]. 设备管理与维修 2020(13)

- [25].浅析PROFIBUS-FMS特性及智能站间通信[J]. 智慧工厂 2018(12)

- [26].Profibus通信稳定性分析及故障快速排查[J]. 中华纸业 2019(18)

- [27].基于PROFIBUS-DP主站与从站的通信[J]. 武汉工程大学学报 2018(01)

- [28].PROFIBUS-DP总线技术应用及可靠性探讨[J]. 仪器仪表用户 2018(04)

- [29].基于PROFIBUS-DP的网络优化及应用[J]. 工业技术与职业教育 2018(01)

- [30].PROFIBUS-DP现场总线技术的网络优化[J]. 山东冶金 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0c2e3526a69dd8cd99daaab8.html