# 微带天线雷达散射截面减缩的研究

### 论文摘要

本文主要研究了微带天线单元的雷达散射截面（radar cross section, RCS）减缩和相关的优化设计方法,在保证天线的正常的辐射性能的基础上,实现了天线RCS在宽频带（2GHz-8GHz）、多角度下的减缩。作者的主要工作概况为：1.对目前微带天线雷达截面减缩研究的现状做了较为全面的总结分析,并对这些方法和措施进行系统的分类。2.分别设计了一副开槽的C型贴片微带天线、一副贴片和地板开槽天线和一副地板开槽和电阻加载相结合的U型槽微带天线,所设计的天线在一定程度上实现了天线RCS的减缩。3.提出了一种优化设计低RCS天线的普适性很强的、高效的方案,即在开槽、缺陷地等技术的基础上,采用遗传算法（genetic algorithm, GA）优化设计低RCS天线。用Matlab编写优化程序,通过Vbscript语言控制HFSS仿真计算,数据和结构参数自动交换,优化和仿真交叉进行直到得到最优解结构模型。优化设计了两个低RCS天线,仿真和加工测试有力地验证了该方案的准确性和实用性。4.为提高整体方案设计流程的效率,引入混合的遗传算法（hybrid genetic algorithm, HGA）用于天线的优化设计,即把禁忌搜索算法（tabu search, TS）中的禁忌列表（TS list）嵌入到GA,用禁忌列表描述个体特征信息,限制不良个体参与仿真计算的概率,通过有效地减少对HFSS的调用来提高效率。用此方案设计了两种新的天线结构,辐射性能和散射性能都达到了理想的结果,仿真和测试结果验证了算法的高效性和准确性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 引言

- 1.1 背景和意义

- 1.2 RCS减缩的技术途径

- 1.3 天线RCS减缩研究现状

- 1.4 本论文主要工作及内容安排

- 第二章 RCS的概念及遗传算法的基本理论

- 2.1 RCS的定义

- 2.2 天线的散射机理

- 2.3 遗传算法

- 2.3.1 遗传算法理论概述和发展

- 2.3.2 遗传算法的特点

- 2.3.3 遗传算法的构成要素

- 2.3.4 遗传算法的流程

- 2.4 高频仿真软件HFSS和软件包Matlab

- 2.4.1 HFSS概述

- 2.4.2 Matlab简介

- 第三章 低RCS微带天线单元

- 3.1 C型贴片微带天线

- 3.1.1 天线结构

- 3.1.2 结果分析

- 3.2 低RCS微带天线设计的综合方法

- 3.2.1 贴片开槽和接地板开槽结合的微带天线

- 3.2.2 接地板开槽和电阻加载微带天线

- 3.3 小结

- 第四章 低RCS微带天线的优化设计方法

- 4.1 优化方案

- 4.1.1 优化方案介绍

- 4.1.2 所用软件及进程的细节说明

- 4.2 低RCS微带天线的设计

- 4.2.1 天线优化的GA

- 4.2.2 低RCS天线实例一

- 4.2.3 低RCS天线实例二

- 4.3 低RCS天线优化的混合遗传算法

- 4.3.1 禁忌列表

- 4.3.2 优化程序

- 4.3.3 设计天线实例一

- 4.3.4 设计天线实例二

- 4.4 小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 研究工作的展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].无线电引信圆形微带天线辐射性能改善方法[J]. 探测与控制学报 2019(06)

- [2].一款5G微带天线的设计[J]. 广东通信技术 2019(11)

- [3].基于人工电磁结构的小型化宽带微带天线设计[J]. 微波学报 2017(S1)

- [4].微带天线小型化技术初探[J]. 电子测试 2018(Z1)

- [5].一种RFID双频微带天线的设计[J]. 微波学报 2017(02)

- [6].基于双T型缝隙的新型太赫兹双频微带天线[J]. 光通信研究 2017(03)

- [7].一种双环型宽频印制微带天线的设计与仿真[J]. 固体电子学研究与进展 2017(04)

- [8].应用于WLAN的小型化差分双频微带天线设计[J]. 测试技术学报 2014(06)

- [9].柱面微带天线的分析与仿真[J]. 弹箭与制导学报 2015(02)

- [10].介电常数对矩形微带天线带宽的影响[J]. 贵州科学 2015(03)

- [11].一种新型桥式复合结构的高增益宽波束微带天线[J]. 通信技术 2020(03)

- [12].微带天线产品质量管控的方法研究与实践[J]. 航天工业管理 2019(09)

- [13].具有纳米褶皱形貌的柔性微带天线[J]. 固体电子学研究与进展 2019(05)

- [14].一种新型寄生耦合结构加载的宽带小口径微带天线[J]. 中国新通信 2018(09)

- [15].一种W形小型化微带天线的设计与仿真[J]. 山东工业技术 2018(23)

- [16].东华大学科研成果展示[J]. 棉纺织技术 2017(03)

- [17].基于分形的多频微带天线设计[J]. 无线互联科技 2017(04)

- [18].波束切换超材料激励微带天线[J]. 科技风 2017(14)

- [19].一种新颖的双频微带天线设计[J]. 无线电通信技术 2016(02)

- [20].高分子磁性基板微带天线的设计[J]. 数字技术与应用 2014(10)

- [21].双频微带天线设计[J]. 电子制作 2015(12)

- [22].一种低剖面轻型化E形微带天线的研制[J]. 科学技术与工程 2014(16)

- [23].演化算法在微带天线优化中的应用[J]. 电波科学学报 2014(03)

- [24].一种改进型60GHz双层微带天线的设计与仿真[J]. 环境技术 2014(S1)

- [25].矩形微带天线的一种快速优化设计方法研究[J]. 无线电工程 2013(05)

- [26].《微带天线》课程双语教学改革探索与实践[J]. 实验科学与技术 2013(04)

- [27].基于遗传算法的微带天线优化[J]. 电子科技 2013(10)

- [28].粒子群算法在设计小型多频微带天线中的应用[J]. 信息技术 2012(03)

- [29].基于C波段的E形微带天线的仿真计算[J]. 大学物理实验 2011(01)

- [30].小型圆极化环形微带天线的设计[J]. 微波学报 2009(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0c33fa14234f755583ba4176.html