# 多壁碳纳米管电极的制作、表征及其对生物分子的电催化

### 论文摘要

本论文较系统、深入地研究了多壁碳纳米管修饰电极的制作方法和电化学特性，阐明了肌红蛋白Mb、铁氧化还原蛋白、酒精脱氢酶等生物大分子在MWNT修饰电极上的直接电化学性能，探讨了它们在生物电分析中的应用，主要内容如下： 1．研究了Mb在MWNT表面的固定及直接电子转移。实验表明，Mb在MWNT／GC电极表面能进行有效、稳定的直接电子转移，其循环伏安曲线上均表现出一对良好的、几乎对称的氧化还原峰，其式量电位E°′几乎不随扫速（至少在20～100mV／s的扫速范围内）而变化，为（-0.343±0.001）V（Vs．SCE，pH 6.9）；Mb在MWNT／GC电极表面直接电子转移的表观速率常数ks为3.11±0.98s-1。进一步的实验结果表明固定在MWNT／GC电极上的Mb能保持其对H2O2、O2还原的生物电催化活性。 2．将来源于Spinacia Oleracea的铁氧化还原蛋白（SoFd）通过吸附的方法固定在多壁碳纳米管（MWNT）表面。紫外可见及红外光谱表明，SoFd固定在MWNT表面后没有变性。循环伏安结果表明，SoFd在MWNT表面能进行有效和稳定的直接电子转移反应，伏安曲线上表现出一对良好的、几乎对称的氧化还原峰；式量电位E0’不随扫速（在20mV～160mV／s的扫速范围内，其平均值为-570.4±1.5mV（vs．SCE，pH 7.0））和溶液pH值的变化而变化；SoFd直接电子转移的表观速率常数ks为0.73±0.04s-1。 3．研究了MWNT上基于脱氢酶的生物电化学传感器的制作及性能。NADH在MWNT修饰电极上电催化氧化的峰电位约为0V，与在裸玻碳电极上相比，其过电位降低多于600mV。实验结果表明，MWNT修饰电极能很好地响应乙醇脱氢酶催化乙醇氧化时NADH浓度地变化；考察了溶液pH和温度对乙醇脱氢酶催化乙醇氧化的影响，结果表明，在pH 8和温度为308K时，乙醇脱氢酶的催化活性最好。

### 论文目录

- 目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 碳纳米管的结构及特性

- 1.1.1 碳纳米管的基本结构单元

- 1.1.2 单壁碳纳米管与多壁碳纳米管

- 1.1.3 碳纳米管的自组织特性

- 1.1.4 碳纳米管的表面

- 1.2 碳纳米管的制备

- 1.3 碳纳米管的纯化

- 1.4 碳纳米管的化学修饰

- 1.5 碳纳米管的应用

- 1.5.1 制造纳米材料的模板

- 1.5.2 储氢、储能材料

- 1.5.3 电子发射传输材料

- 1.5.4 新一代工程机械材料

- 1.5.5 气体传感器

- 1.5.6 探针类电子显微镜的探针

- 1.5.7 修饰电极

- 1.6 本论文的指导思想

- 1.7 参考文献

- 第二章 多壁纳米碳管电极上肌红蛋白的直接电子转移和电催化

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂

- 2.2.2 Mb在MWNT／GC电极上的固定

- 2.2.3 电化学实验

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 Mb在MWNT／GC电极上的直接电化学

- 2.3.2 溶液pH的影响

- 2.3.3 Mb电极对过氧化氢的电催化还原

- 2.4 结论

- 2.5 参考文献

- 第三章 多壁碳纳米管促进铁氧化还原蛋白的直接电子转移

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂和仪器

- 3.2.2 SoFd的固定

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 SoFd的光谱表征

- 3.3.2 SoFd的直接电子转移

- 3.3.3 pH的影响

- 3.4 结论

- 3.5 参考文献

- 第四章 多壁碳纳米管上基于脱氢酶传感器的研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 试剂与仪器

- 4.2.2 MWNT／GC电极的制备

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 NADH在MWNT／GC电极上的电化学氧化

- 4.3.2 酒精脱氢酶的电催化

- 4.3.3 酒精脱氢酶的其它电化学行为

- 4.4 结论

- 4.5 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].碳纳米管:个性十足的神奇材料[J]. 中国粉体工业 2018(04)

- [2].多壁碳纳米管致人肝癌细胞HepG2毒性及代谢酶表达变化[J]. 新型炭材料 2019(06)

- [3].碳纳米管/聚醚砜复合纳滤膜的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(01)

- [4].垂直生长碳纳米管阵列可见光高吸收比标准研制及其特性表征分析[J]. 中国计量 2020(02)

- [5].钯负载硫修饰碳纳米管复合材料在电催化中的应用[J]. 西部皮革 2020(03)

- [6].改性多壁包镍碳纳米管复合材料的制备及其电催化性能研究[J]. 池州学院学报 2019(06)

- [7].德国研发成功首个碳纳米管16位计算机[J]. 上海节能 2020(01)

- [8].首个碳纳米管浆料国际标准发布[J]. 山西化工 2020(01)

- [9].碳纳米管纤维及其传感器力电性能实验研究[J]. 应用力学学报 2020(02)

- [10].建筑装饰用碳纳米管的制备及性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2020(02)

- [11].多壁碳纳米管和重金属镉的细菌毒性及影响机制[J]. 浙江农林大学学报 2020(02)

- [12].刷屏的碳纳米管芯片技术,中国进展如何?[J]. 功能材料信息 2019(05)

- [13].超长碳纳米管的结构调控与制备:进展与挑战[J]. 化学通报 2020(07)

- [14].功能化碳纳米管/环氧树脂复合材料的性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2020(12)

- [15].碳纳米管负载纳米铁复合材料的绿色合成及其对U（Ⅵ）的去除[J]. 化工新型材料 2020(06)

- [16].碳纳米管/聚合物电磁屏蔽复合材料研究进展[J]. 微纳电子技术 2020(08)

- [17].垂直碳纳米管的制备方法及其应用进展[J]. 材料研究与应用 2020(02)

- [18].基于粗粒化方法的类超级碳纳米管自由振动研究[J]. 固体力学学报 2020(04)

- [19].碳纳米管纤维制备方法及应用概述[J]. 中国纤检 2020(08)

- [20].碳纳米管在毛细管电泳中用于多肽的分离[J]. 分析试验室 2020(10)

- [21].我国科学家在超强碳纳米管纤维领域取得重要突破[J]. 河南科技 2018(16)

- [22].碳纳米管环氧树脂复合材料的拉敏性研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(02)

- [23].碳纳米管衍生物的合成及应用研究进展[J]. 巢湖学院学报 2018(06)

- [24].碳纳米管在食品农药多残留测定中的应用[J]. 食品安全质量检测学报 2019(13)

- [25].碳纳米管材料在航天器上的应用研究现状及展望[J]. 材料导报 2019(S1)

- [26].硬脂酸/改性碳纳米管复合相变储热材料性能[J]. 储能科学与技术 2019(04)

- [27].硫辅助填充高压Fe_5C_2/Fe_7C_3单晶相的少壁碳纳米管研究（英文）[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2019(05)

- [28].碳纳米管的性质和应用[J]. 生物医学工程与临床 2019(06)

- [29].碳纳米管在分析化学中的应用[J]. 山西化工 2017(06)

- [30].多壁碳纳米管的亲水性修饰[J]. 新乡学院学报 2017(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0c344a3deaae4afafe7e1e37.html