# 关于如何提高和改进施工技术的几点探讨

（中国建筑第二工程局有限公司华南公司，广东深圳，518045）

摘要：施工技术水平的高低将直接影响到整个建筑行业工程质量的优劣。科技的不断发展带动着建筑行业新材料和新工艺的更新与变革。在建筑工程施工过程中，积累施工经验，防治建筑工程中常见的工程质量通病，以及提高建筑工程中的施工技术，从而更好的保障房屋建筑质量水平。本文就如何提高和改进施工技术进行了以下几点探讨。

关键词：建筑工程施工；实用技术；节能技术；新技术应用

随着科学技术的飞速发展，建筑行业也有了日新月异的变化。当前的建筑市场竞争异常激烈，要想不断开拓市场并且站稳脚跟，谋求更大的发展，就必须依靠科技创新来增强企业的实力，保证施工的关键技术紧跟国际发展趋势，与行业先进水平同步。靠增加科技含量来提升工作效率和效益，提高工程质量，降低生产成本，创造最佳效益。

1.有效实用技术的提高改进

1.1轻钢龙骨石膏板隔墙接缝处防开裂处理方法

在进行轻钢龙骨石膏板隔墙施工时，合理的设计，优质的材料构件的选择及适应的施工方法及次序是前提条件；在隔墙上装门是不可避免的，门的开启关闭会引起隔墙的振动，从而会导致隔墙石膏板接缝处的开裂。为了避免减少这种开裂的产生，可从减少因开关门振动而引起的作用力去考虑，将防火等级不小于B1级的轻质弹性材料或延展性好的松散材料填嵌在石膏板的接缝处，将软性材料垫入轻钢龙骨石膏板隔墙的天地龙骨与楼板接触处。而在门框四周，将软性材料垫入双层轻钢龙骨之间从而减少力的传播，达到减少因石膏板的接缝处受到外力作用影响导致的开裂现象产生。

1.2吊顶接缝处防开裂处理方法

在采用轻钢龙骨石膏吊顶的工程中，龙骨架的合理设计，采用合格的材料及零配件，合理的施工顺序及严格的工程质量是吊顶不开裂的保障。在工程施工中需避免石膏板产生内力，引起板缝受剪导致开裂问题；可将轻质弹性防火材料填嵌在接缝处，使得各个吊顶配件的连接稳固。当石膏板的接缝恰在吊筋的位置时，因为吊筋刚度低，加上风力影响而产生的变形可能性很大，而吊筋弯曲会直接导致石膏板开裂，所以将此部位的吊筋进行加强或改成角钢，增加其刚度，减少了在吊顶石膏板的接缝处产生开裂的可能性。

1.3用水泥素浆加固开裂砖石结构

通过以往的实践证明，运用水泥砂浆进行灌缝对砖石的结构进行加固补强，是一种简单易操作且经济的有效方法。灌浆工作应在墙体的裂缝稳固以后再进行。其操作的方法为：用黄胶泥调成硬塑状胶泥，当用于墙顶正灌时，作汤盘式漏斗，座于墙顶裂缝上；若用于侧灌，可做成燕窝式漏斗贴于墙侧裂缝上部，待漏斗硬化即可调浆灌缝。浇灌稀浆时要控制好浆的流量、流速，使缝中的尘土、碎砂颗粒基本上和墙体连贴，不至于被冲拥成坝。当细缝中的素浆溢上墙面，墙体湿润印线达到50～100mm宽即可停止。对不同宽度的裂缝灌不同配比的素浆。当缝宽大于5mm时，可在缝中填入碎石屑，堵缝的砂浆改用水泥砂浆，若在水中掺入15～20%的水玻璃，可使堵缝砂浆硬化速度加快，提高堵缝效果。灌完后，漏斗中的素浆不再下渗时则可铲除漏斗，清理墙面。

1.4地下工程渗漏的修补方法

在房屋建筑中，有时会出现大面积慢性渗漏的现象，有的在明显的裂缝处水流蔓延溢出，严重影响了建筑的正常使用。原因，多是因为防水混凝土工程的施工质量不好造成的。目前还未找到很好解决这类地下室渗水方法，一般根据不同的环境，不同的工程有不同的处理方法，一般情况下建议使用高压灌浆机灌注遇水膨胀聚氨酯堵漏剂进行堵漏，再用涂刷型氰凝（聚氨脂）做防水保护层，解决地下防水混凝土的渗漏问题；若地下室埋深较深，室外地下水水压大，渗漏处理难解决的工程，还是建议选择加设积水井排水。在堵漏前，先用回弹仪检查漏水处周围混凝土的密实情况，检查半径不应小于50cm，在回弹值小的混凝土表面涂刷两遍氰凝，可以提高混凝土的抗渗指标量2-3千克/每立方米，待氰凝固化后，再把漏水处堵住。涂刷型氰凝是一种浅黄色半透明的粘性液体，它在不遇水的时候是稳定的，遇水后才发生化学反应。用水玻璃速凝剂堵住漏水后，很长时间内混凝土表面将处于没有水膜的潮湿状态，氰凝与混凝土表面潮湿层中的水分接触时，会发生化学反应成为不溶于水的防水保护层。

2.节能施工技术

2.1墙体施工

空心砖承重墙一般采用整砖平砌，孔洞垂直方向且圆孔顺墙方向设置，空心砖不宜破凿，不够整砖时用实心砖外砌，墙中洞口预埋件和管道处，应用实心砖砌筑，并在砌筑时留出或预埋，不得随意凿孔和用水泥砂浆填孔。避免外墙体出现通缝、不密实等现象。施工员根据设计施工图和工程的具体要求及施工条件绘制砌块排列图。要针对砌块建筑的墙体热阻值低、砌体和粉刷易开裂、灰缝和裂缝处易渗漏等不利因素，采取技术措施确保工程质量。

2.2墙体保温施工

墙体保温系统的施工是墙体节能措施的关键环节。一般民用建筑工程考虑填充墙体（如加气砼切块，水泥空心砖等砌体材料）的自身保温隔热性能进行节能设计。其他形式的保温层通常设置在墙体的内侧或外侧，设在内侧技术措施简单，但保温效果不如外侧，设在外侧可节省使用面积，但粘结性差，措施不当易产生开裂、渗水、脱落、耐久性减弱等问题，造价一般也高于内设置。施工较多采用抹灰、喷涂、干挂、粘贴、复合等方式。针对不同的施工方法，采用不同的施工技术措施。以各种轻骨料（如膨胀珍珠岩、超轻陶砂、聚苯乙烯颗粒、浮石、粉煤灰等）加入水泥、石灰、石膏、化学聚合物等胶结料，按一定比例配制而成保温砂浆，一般都采用抹灰的施工方式。保温砂浆验收合格后方可施工，施工时环境温度不低于5℃，夏季应注意保湿养护。保温砂浆自上而下依次进行，施工中应注意：基层应清洁、修平、湿润处理；按设计要求弹标准水平线、踢脚线或墙裙线，门窗洞四周宜用水泥砂浆抹宽50mm护角；每次抹灰厚度10mm左右为宜，当底层表面有一定强度后再继续下一层，应注意保湿养护但不能水冲；保温砂浆一般设置内侧，用于外侧必须有防水、防裂、防脱落等保证措施。聚氨酯泡沫塑料、各种部位材料等一般采用喷涂施工方式。

3.新技术在工程施工中的应用

防水实际上就是在与水接触的部位防渗漏、防有害裂缝的出现。我们应该遵循正确的设计原则。综合治理、多道设防、刚柔结合、防排并用、复合防水、全面设防、节点密封），合理选择防水材料和施工工艺。对于屋面防水，本文提出了一种较为新型的施工技术，即聚合物水泥基复合涂膜施工；这种施工技术首先做好板缝、节点和基层处理。塔楼屋面及裙楼屋面施工时涂膜应分遍涂布，先涂的涂料干燥成膜后方涂布后一遍涂料。铺设方向互相垂直，最上面涂层厚度不小于1mm.涂膜防水层的收头用防水涂料多遍涂刷，不得出现流淌和堆积现象。

4.结语

随着科技的不断进步发展，将会出现更多的新技术和新材料，适当的引进符合国情和地区环境的新技术新材料，及勇于自我创新，大胆试验新材料，并结合现代化科学管理，在建设工程施工生产中不断提升建筑工程质量品质。同时，为不断推进建筑业技术进步，加大建筑业推广先进适用新技术的力度，对建筑业新技术内容也应加以调整和补充，不断适应新的生产力发展要求，实现企业的可持续发展。

参考文献：

[1]杨梦君.浅谈房屋建筑施工技术[J].建材与装饰（上旬），2010，（06）；

[2]现行建筑施工规范大全，中国建筑工业出版社.999

[3]王铁梦，工程结构裂缝控制，中国建筑工业出版社.002

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0c431899ab905a2ea010132e.html