# 纳米强化传热导热油的制备研究

### 论文摘要

电热油汀由于无噪音、无污染,越来越受消费者青睐,但它存在热惯性大的缺点,如能提高其内导热油的导热系数,可望提高电热油汀的性能。在液体中添加固体粒子是提高液体导热系数的一种有效方式,但毫米或微米级的固体粒子在液体中易沉淀,于是人们探索利用纳米材料技术提高导热系数,研究结果表明,在液体中添加纳米粒子,可以显著提高液体的导热系数。本文选用纳米Fe3O4粒子,研究制备纳米粒子强化传热的导热油。围绕纳米粒子的制备、表面包覆改性、纳米导热油的制备、悬浮稳定性试验、导热系数测试和纳米导热油的初步放大试验等方面的内容,进行了相应的实验研究。研究制备得到纳米粒子强化传热的导热油,纳米粒子分散性好、悬浮稳定性高,存放两年后悬浮率仍为100%；当纳米粒子的体积份额达到0.8%时,导热油的导热系数室温下提高约15%,80℃时提高约26%；采用离心沉降-去离子水清洗、胶体磨分散,初步解决批量纳米导热油的制备难点,成功试制出按20倍放大的悬浮性良好的纳米导热油,为进一步应用纳米导热油研制出纳米强化传热的电热油汀打下科学基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外研究状况

- 1.2.1 纳米流体的概念

- 1.2.2 纳米流体的制备方法

- 1.2.3 纳米流体的导热系数

- 1.2.4 纳米流体的悬浮稳定性

- 1.3 本论文的研究目的与意义

- 2 纳米强化传热导热油的制备研究

- 2.1 引言

- 3O4粒子的制备'>2.2 纳米Fe3O4粒子的制备

- 2.2.1 实验方法

- 2.2.2 实验仪器与试剂

- 2.2.3 制备过程

- 2.2.4 样品测试

- 2.2.5 结果与分析

- 2.2.6 小结

- 3O4粉体的表面包覆改性'>2.3 纳米Fe3O4粉体的表面包覆改性

- 2.3.1 实验方法

- 2.3.2 实验仪器与试剂

- 2.3.3 结果与分析

- 2.3.4 小结

- 3O4强化传热的导热油制备'>2.4 纳米Fe3O4强化传热的导热油制备

- 2.4.1 实验方法

- 2.4.2 实验仪器与试剂

- 2.4.3 结果与分析

- 2.4.4 小结

- 3O4强化传热导热油的悬浮稳定性试验'>2.5 纳米Fe3O4强化传热导热油的悬浮稳定性试验

- 2.5.1 工艺路线

- 2.5.2 正交试验与结果分析

- 2.5.3 优化试验与结果分析

- 2.5.4 小结

- 3O4强化传热导热油的导热系数'>2.6 纳米Fe3O4强化传热导热油的导热系数

- 2.6.1 测试方法

- 2.6.2 测试样品

- 2.6.3 结果与分析

- 2.6.4 小结

- 3O4导热油的初步放大试验'>3 纳米Fe3O4导热油的初步放大试验

- 3.1 引言

- 3O4粒子的清洗'>3.2 批量纳米Fe3O4粒子的清洗

- 3O4粒子的分散'>3.3 批量纳米Fe3O4粒子的分散

- 3.3.1 试验方法

- 3.3.2 结果与分析

- 3O4导热油的制备试验'>3.4 批量纳米Fe3O4导热油的制备试验

- 3.5 小结

- 4 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0c4510b268fb1c55ad9bf6b1.html