# 柴油机数字式电子调速器的设计与开发研究

### 论文摘要

当今环境污染和能源危机问题日益严重,对柴油机的排放性能提出越来越高的要求。电子控制技术是提高柴油机排放性能的有效措施,针对我国柴油机数字式电控系统的开发相对国外落后、技术水平低的现状,研究和开发柴油机数字式电控系统已势在必行,而调速技术正是柴油机电控系统的重要组成部分。随着微电子技术的飞速发展,将性能优越的微控制器应用到调速系统中,采用先进控制策略,优化柴油机的全工况控制,已成为柴油机电控技术研究的主流。在分析国内外调速技术现状和发展趋势的基础上,以6135柴油机为控制对象,采用Freescale 16位高性能微处理器,研发出了适用范围广、功能强大的数字式电子调速器,配机试验表明性能稳定、工作可靠。针对柴油机非线性、时变性、强耦合性及负荷波动大的特点,造成柴油机转速调节困难的问题,对转速控制模式和规律进行了研究,采用自适应PID控制算法,以及抗积分饱和和变速积分相结合的方法,实现了柴油机全工况范围内的优化控制,提高了稳、动态性能。以MC9S12XEP100单片机为核心,完成了柴油机电子调速系统的软硬件设计,包括多种类型执行器驱动电路,转速、温度、压力等信号采集电路,冗余CAN总线通信接口电路等。为提高系统的可移植性和实时性,采用模块化设计思想、三中断结合的处理方式及单片机协处理器XGATE模块技术等完成了系统软件设计。试验表明,系统的主要技术指标、功能和可靠性达到预期要求。为便于进行控制参数的在线修改和监测柴油机工作状态,在Windows XP平台下,使用delphi 7开发了人机对话单元,可实现柴油机主要状态参数的实时显示,控制参数的在线修改,读取柴油机运行状态和报警信息,并可进行数据分析,绘制动态转速曲线。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.2 国内外电子调速技术的现状

- 1.3 电子调速技术存在的问题和发展趋势

- 1.4 本人所做的工作

- 第2章 电子调速器的总体设计方案

- 2.1 电子调速器的组成和工作原理

- 2.2 电子调速器的设计要求

- 2.3 调速器总体方案设计流程

- 2.4 传感器和执行器的选择

- 2.5 微处理器的选择

- 2.6 硬件电路总体设计

- 2.7 软件系统总体设计

- 2.8 本章小结

- 第3章 数字式电子调速器控制策略研究

- 3.1 控制策略研究现状

- 3.2 控制策略选择与改进

- 3.3 改进后的控制策略仿真

- 3.3.1 柴油机的数学模型

- 3.3.2 执行器的数学模型

- 3.3.3 其余环节的数学模型

- 3.3.4 仿真结果分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 电子调速器硬件设计

- 4.1 单片机外围电路设计

- 4.2 信号采集电路设计

- 4.2.1 运算放大器的选型

- 4.2.2 温度信号采集电路

- 4.2.3 压力信号采集电路

- 4.2.4 齿条位置和转速设定信号采集电路

- 4.2.5 转速信号采集及保护电路

- 4.2.6 开关量采集电路

- 4.3 输出模块电路设计

- 4.3.1 报警及开关量输出电路

- 4.3.2 功率驱动电路

- 4.4 通讯模块电路设计

- 4.4.1 RS422 通讯电路

- 4.4.2 CAN 通讯电路

- 4.5 印刷电路板设计

- 4.5.1 印刷电路板设计原则

- 4.5.2 印刷电路板抗干扰措施

- 4.5.3 印刷电路板

- 4.6 本章小结

- 第5章 电子调速器软件设计

- 5.1 控制器软件设计

- 5.1.1 转速采集程序

- 5.1.2 起动程序

- 5.1.3 A/D 采样程序

- 5.1.4 控制算法程序

- 5.1.5 控制器人机对话单元程序

- 5.1.6 主程序

- 5.2 上位机软件设计

- 5.2.1 串口设置

- 5.2.2 参数修改

- 5.2.3 历史数据保存

- 5.2.4 上位机主程序流程

- 5.3 本章小结

- 第6章 电子调速器性能试验

- 6.1 软硬件联调试验

- 6.2 模拟配机试验

- 6.2.1 转速波动率测量试验

- 6.2.2 加、减速试验

- 6.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].矿用防爆柴油机关键技术研究现状与前景[J]. 科技创新导报 2019(24)

- [2].浅析16RK270柴油机凸轮轴组装[J]. 内燃机与配件 2020(03)

- [3].柴油机_?[J]. 柴油机 2020(01)

- [4].煤矿用防爆柴油机噪声分析[J]. 煤矿机电 2020(03)

- [5].某增程柴油机控制策略研究[J]. 现代车用动力 2020(03)

- [6].轻型柴油机国六后处理技术路线探讨[J]. 内燃机与配件 2020(21)

- [7].柴油机异常工作现象原因分析[J]. 农机使用与维修 2019(01)

- [8].浅析防爆柴油机阻火系统的性能[J]. 内燃机与配件 2019(16)

- [9].冬季启动柴油机要做到“十不准”[J]. 农机质量与监督 2017(11)

- [10].柴油机过热的原因及改进措施[J]. 中国设备工程 2018(09)

- [11].柴油机维修应注意的问题及对策[J]. 南方农机 2018(16)

- [12].浅谈维修保养对柴油机使用寿命的影响[J]. 内燃机 2017(01)

- [13].谈柴油机“三滤”部件的维护与保养[J]. 农机使用与维修 2017(06)

- [14].柴油机冬季放水需注意[J]. 乡村科技 2016(31)

- [15].国5排放柴油机的活塞环解决方案[J]. 内燃机与配件 2017(09)

- [16].16V265H型柴油机曲轴箱压力超限原因及防止措施[J]. 柴油机 2017(03)

- [17].柴油机配件生产实习中学生理论知识与实践结合的策略研究[J]. 科技经济导刊 2017(25)

- [18].浅析防爆柴油机的维护与保养[J]. 内燃机与配件 2017(22)

- [19].舰用巡航柴油机超期运行状态分析与应用[J]. 中国修船 2015(06)

- [20].供油系统导致柴油机冒黑烟故障诊断[J]. 农民致富之友 2016(05)

- [21].柴油机冒黑烟原因分析[J]. 现代农机 2016(03)

- [22].柴油机的正确使用[J]. 农机使用与维修 2016(07)

- [23].12V190柴油机轴瓦异常磨损原因分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2016(12)

- [24].柴油机冷却系故障导致发动机过热的原因分析[J]. 科技展望 2014(19)

- [25].柴油机喷油泵故障及维修处理技术[J]. 科技展望 2015(01)

- [26].对自主研发舰船柴油机的几点思考[J]. 柴油机 2015(05)

- [27].如何正确使用柴油机[J]. 农民致富之友 2015(17)

- [28].东方红国Ⅲ柴油机的日常使用保养常识[J]. 农机导购 2016(01)

- [29].柴油机冷却系夏季的正确使用维护与保养[J]. 农机导购 2016(06)

- [30].《柴油机》2013年总目次[J]. 柴油机 2013(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0c58e8b2bf99a31e002fc7b0.html