# TPS外表层ZrO2功能涂层的EB-PVD工艺方法研究

### 论文摘要

本文采用物理气相沉积法在不锈钢基体上制备了氧化钇部分稳定氧化锆陶瓷涂层。利用X射线衍射仪、X射线光电子能谱仪（XPS）对涂层的相结构及涂层的化学成分进行了分析和讨论;利用扫描电子显微镜（SEM）和原子力显微镜（AFM）分别观察了涂层的表面形貌;详细讨论和分析基于掠入射X射线分析（GIXA）技术分析涂层的残余应力的测量方法;基于涂层残余应力计算的理论模型对涂层热应力进行计算;使用纳米压痕试验测量和分析了不同厚度涂层的纳米硬度和弹性模量;设计了涂层的抗热震试验方案,并表征了涂层的抗热震性能;使用辐射计法测量涂层表面的热发射率。XRD研究结果表明,利用EB-PVD法制备的氧化锆涂层为四方相氧化锆,并不同程度存在织构现象,随着基体温度的升高,涂层中的晶粒尺寸在逐渐长大。SEM及AFM观察表明,涂层表面的小颗粒为柱状晶的上表面,涂层表面的粗糙度随着靶基距的升高而变小。XPS表面分析表明,涂层表面Zr-O结合态为Zr4+,而涂层内部存在少量的缺氧现象。残余应力分析表明,涂层内部残余应力为压应力,压应力主要来源涂层制备过程中的热应力。纳米压痕试验结果表明,涂层的硬度及弹性模量与涂层厚度相关,涂层厚度越小,涂层与基体的变形协调能力越好,涂层的膜基结合越好。涂层的抗热震性能研究表明,涂层的抗热震能力随涂层的厚度变小,涂层的抗热震性能将低,但利于提高涂层的抗冲刷能力。热发射率测量结果显示,有涂层的不锈钢表面比无涂层不锈钢表面的热发射率有所提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及意义

- 1.2 陶瓷涂层材料的选择及制备技术

- 1.2.1 涂层材料的选择

- 1.2.2 EB-PVD制备技术

- 1.3 薄膜的生长

- 1.3.1 表面形核与生长

- 1.3.2 薄膜的生长

- 1.4 EB-PVD涂层中的内应力

- 1.4.1 内应力的分类及与结构的关系

- 1.4.2 涂层内应力的测量方法

- 1.5 本文主要研究内容

- 2涂层的制备及试验方法'>第2章 ZrO2涂层的制备及试验方法

- 2.1 引言

- 2.2 电子束物理气相沉积（EB-PVD）设备的简介

- 2.3 EB-PVD氧化锆涂层的制备过程

- 2.4 涂层制备方案设计

- 2.4.1 蒸发源材料

- 2.4.2 涂层制备工艺参数的确定

- 2.5 研究方法

- 2.5.1 X射线衍射分析

- 2.5.2 X射线光电子能谱分析

- 2.5.3 原子力显微镜观察

- 2.5.4 显微组织扫描电子显微镜观察

- 2.5.5 涂层纳米硬度的测定

- 2.5.6 涂层的抗热震性能试验

- 2.5.7 涂层热辐射特性试验

- 2涂层结构分析'>第3章 EB-PVD沉积ZrO2涂层结构分析

- 3.1 引言

- 3.2 涂层的物相分析

- 3.2.1 XRD试验结果

- 3.2.2 基体温度对涂层结晶的影响

- 3.3 涂层的形貌观察

- 3.4 涂层表面XPS分析

- 3.5 本章小结

- 2涂层残余应力分析'>第4章 ZrO2涂层残余应力分析

- 4.1 引言

- 4.2 涂层残余应力的掠入射测量方法

- 4.3 残余应力测试结果

- 4.4 热残余应力的计算

- 4.4.1 计算模型

- 4.4.2 计算结果及分析

- 4.5 本章小节

- 2涂层的性能研究'>第5章 ZrO2涂层的性能研究

- 5.1 引言

- 5.2 涂层的力学性能

- 5.2.1 涂层力学性能表征和评价

- 5.2.2 涂层弹性模量和硬度的测定

- 5.3 涂层的抗热震性能

- 5.3.1 抗热震性能试验

- 5.3.2 涂层热弹性形变应力

- 5.3.3 热应力引起涂层产生裂纹

- 5.4 涂层热辐射性能

- 5.4.1 热辐射在热防护系统中的作用

- 5.4.2 涂层表面热发射率定性比较

- 5.4.3 热发射率的测量

- 5.4.4 影响材料热辐射性能的因素

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 哈尔滨工业大学硕士学位论文原创性声明

- 哈尔滨工业大学硕士学位论文使用授权书

- 哈尔滨工业大学硕士学位涉密论文管理

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].硅酸盐保温节能涂层最新研究进展[J]. 中外企业家 2017(09)

- [2].二维材料调控阻氢涂层研究进展[J]. 化工学报 2017(S1)

- [3].高速电弧喷涂铝基涂层在模拟深水环境下的腐蚀行为及改进研究[J]. 天津科技 2017(10)

- [4].阻氢渗透涂层的研究现状及进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [5].基于内聚力单元的弹性涂层多颗粒冲蚀机理[J]. 中国民航大学学报 2020(01)

- [6].多弧离子镀制备氮化铬基涂层及其摩擦学性能研究[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [7].氧化物陶瓷阻氚涂层的研究进展[J]. 表面技术 2020(04)

- [8].合金化元素对微弧氧化涂层的影响[J]. 科技创新与应用 2020(12)

- [9].高耐磨甲板防滑涂层的制备及其性能研究[J]. 中国舰船研究 2020(04)

- [10].阴极保护对管道涂层腐蚀的影响[J]. 科技视界 2017(07)

- [11].涂层纺织品研究进展[J]. 纺织科技进展 2015(01)

- [12].高速电弧喷涂FeMnCrAl/Cr_3C_2涂层的组织及抗高温氧化性能[J]. 材料热处理学报 2010(12)

- [13].两种电弧离子镀Ni-Co-Cr-Al-Si-Y涂层的高温氧化行为[J]. 金属学报 2009(08)

- [14].封严涂层材料及应用[J]. 材料开发与应用 2008(04)

- [15].海洋环境设备涂层老化和失效的影响因素研究[J]. 装备环境工程 2020(02)

- [16].降低等离子喷涂涂层孔隙率的研究进展[J]. 机械工程材料 2020(05)

- [17].硅钢涂层机的改进与涂层膜厚的控制[J]. 轧钢 2016(06)

- [18].激光熔覆涂层的研究现状[J]. 中国陶瓷 2017(04)

- [19].铱涂层的制备及性能[J]. 稀有金属材料与工程 2014(10)

- [20].微胶囊自修复技术及其在粘接涂层中的应用[J]. 中国胶粘剂 2010(07)

- [21].我国3LPE涂层的发展前景[J]. 油气储运 2009(05)

- [22].涂层缓释BB肥在棉花生产中的应用[J]. 磷肥与复肥 2008(05)

- [23].价值涂层、政治正确与自我规训[J]. 广州大学学报(社会科学版) 2019(06)

- [24].锆合金表面耐事故涂层研究进展[J]. 核科学与工程 2020(02)

- [25].新型内防涂层在胜利油田的适应性研究[J]. 内蒙古石油化工 2020(07)

- [26].超疏水自清洁涂层的研究进展[J]. 现代涂料与涂装 2017(03)

- [27].铜铝镍石墨可磨耗涂层热稳定性试验研究[J]. 热喷涂技术 2017(01)

- [28].零件表面耐磨耐蚀多层涂层的结构设计[J]. 企业导报 2015(05)

- [29].温度对三种含缺陷涂层耐腐性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2015(05)

- [30].涂层化世界的行为哲学反思[J]. 江海学刊 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0c6fae184a08785eb68803c1.html