# 无人机载合成孔径雷达成像算法研究

### 论文摘要

合成孔径雷达（SAR）相比于传统雷达具有很多优势,它利用脉冲压缩技术以及合成孔径技术获得的二维高分辨使其不但能探测目标的有无、远近,而且能对目标成像,并且具有全天候、全天时的特点,由于SAR的诸多优点,其在军事和民用领域的应用越来越广泛,特别是随着科技的发展,一些新的雷达载体不断出现,卫星和无人机逐渐成为SAR系统新的运载平台。无人机以其小巧、灵活、不易被发现的优势可以深入敌区近距离侦察,并且避免了人员伤亡的风险,但同时无人机受气流扰动大,飞行稳定性得不到保证,所以无人机载SAR的运动误差补偿问题显的尤为重要。二维高分辨是SAR成像的基础,本文首先从距离维和方位维分辨率问题入手论述了SAR成像的机理,建立了机载SAR模型,然后根据对距离徙动的不同处理方式介绍常用的成像算法,基本R-D算法适用于距离徙动可以忽略的情况;CS算法能够对所有距离单元的距离徙动进行较精确的校正;RMA算法理论上可以完全校正距离徙动,但运算量巨大。运动补偿对于无人机载SAR来说是关键问题,本文主要研究基于回波数据的运动补偿。载机的运动误差带来回波相位误差,使得图像无法正常聚焦,导致图像模糊甚至无法成像,所以本文先进行相位误差的分析,对各种相位误差进行了分类,然后论述了运动补偿方法。基于多普勒参数估计的运动补偿包括多普勒中心估计和多普勒调频率估计,MD法估计多普勒调频率能够较精确的补偿二次相位误差;PGA补偿方法是一种基于复图像的方法,由于不基于模型,所以理论上可以补偿任意阶次的相位误差,通过多次迭代达到补偿精度。针对无人机载SAR的特点,提出了基于特显点波程差的运动补偿方法,从方位向压缩原理入手,利用插值可以比较精确的补偿各回波的相位误差。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究的目的和意义

- 1.2 合成孔径雷达的发展

- 1.3 运动误差概述

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第2章 合成孔径雷达原理

- 2.1 引言

- 2.2 合成孔径雷达成像原理

- 2.3 成像理论模型

- 2.4 合成孔径雷达的二维分辨率

- 2.4.1 距离向分辨率

- 2.4.2 方位向分辨率

- 2.5 本章小结

- 第3章 SAR 成像算法

- 3.1 引言

- 3.2 距离徙动

- 3.3 基本距离多普勒（R-D）算法

- 3.3.1 算法原理

- 3.3.2 仿真和实测数据成像

- 3.4 频域校正距离徙动的R-D 算法

- 3.4.1 算法原理

- 3.4.2 仿真成像

- 3.5 线性调频变标（CS）算法

- 3.6 其他成像算法

- 3.7 本章小结

- 第4章 无人机平台回波相位误差分析

- 4.1 引言

- 4.2 相位误差产生的原因、特点及分类

- 4.2.1 无人机平台相位误差产生的原因

- 4.2.2 无人机载SAR 相位误差的分类

- 4.3 相位误差对SAR 成像质量的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 基于无人机载SAR 的运动误差分析

- 5.1 引言

- 5.2 机载SAR 运动误差简介

- 5.3 多普勒参数估计

- 5.3.1 多普勒中心估计

- 5.3.2 多普勒调频率估计

- 5.4 相位梯度自聚焦（PGA）补偿算法

- 5.4.1 PGA 原理

- 5.4.2 实测数据处理结果

- 5.5 基于特显点波程差的运动补偿方法

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].大疆无人机创始人 汪滔[J]. 现代班组 2020(08)

- [2].浅谈无人机在公路领域的应用[J]. 吉林交通科技 2018(04)

- [3].采用无人机航测技术实现高速公路建设用地批后监测的探索[J]. 浙江国土资源 2019(12)

- [4].无人机摄影测量在农房不动产确权登记中的应用研究[J]. 浙江国土资源 2019(12)

- [5].基于光电红外复合传感的无人机自主管控系统[J]. 科学技术创新 2019(32)

- [6].无人机航测技术在临汾浮山断裂调查中的应用[J]. 山西地震 2019(04)

- [7].“低慢小”无人机侦测反制系统的技术比较[J]. 中国公共安全 2019(11)

- [8].“探路星”无人机通过放飞评审[J]. 军民两用技术与产品 2019(11)

- [9].基于蜂群与A~*混合算法的三维多无人机协同[J]. 航天控制 2019(06)

- [10].未知区域无人机协同搜索方法及效率分析[J]. 航空科学技术 2019(10)

- [11].非确定环境下无人机与无人车动态协同设计[J]. 洛阳理工学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [12].基于灰色层次分析法的无人机回收系统评估[J]. 无人系统技术 2019(05)

- [13].军地联合——创新无人机应用技术专业人才培养[J]. 广东职业技术教育与研究 2019(06)

- [14].无人机在农业领域的应用[J]. 吉林蔬菜 2019(04)

- [15].基于无人机平台的直立作物倒伏监测研究展望[J]. 中国农机化学报 2019(11)

- [16].基于系统六元理论的电磁武器反无人机蜂群军事概念建模研究[J]. 军事运筹与系统工程 2019(03)

- [17].民用无人机引发治安问题的思考[J]. 江西警察学院学报 2019(06)

- [18].无人机航拍在电视新闻中的应用探析——以电视节目主持人为视角[J]. 上海广播电视研究 2019(04)

- [19].泛用性模块化测绘无人机[J]. 中国水运(下半月) 2019(12)

- [20].无人机测绘数据处理关键技术及应用探究[J]. 智能城市 2020(01)

- [21].无人机法律规范和应用发展现状[J]. 中国科技信息 2020(01)

- [22].无人机动力装置模块化研究[J]. 中国科技信息 2020(02)

- [23].四轴无人机总体结构模块化设计[J]. 中国科技信息 2020(02)

- [24].基于无人机的消防灭火系统设计[J]. 中国科技信息 2020(02)

- [25].探究无人机遥感技术在测绘工程测量中的应用[J]. 门窗 2019(14)

- [26].无人机航空测量技术在地形测绘中的应用[J]. 四川有色金属 2019(04)

- [27].无人机航测技术在矿区周边地质环境治理中的应用研究[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [28].无人机遥感技术在工程测量中的应用[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [29].低空无人机航测数据精度影响因素分析[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(21)

- [30].无人机在西双版纳地形测绘中的应用[J]. 科技创新与应用 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0c973415d157ebfa42ea662e.html