# 掺杂二氧化钛薄膜制备工艺及其光催化性能研究

### 论文摘要

TiO2以其化学性质稳定、抗磨损性能好、成本低、无毒等优点成为最常用的光催化剂之一，但其带隙较宽，对可见光的利用率很低，而掺杂可使其光谱范围拓展至可见光区并加以利用。因此，本研究以玻璃为载体，制备纯TiO2薄膜，掺Fe3+的TiO2薄膜和Fe3+、N共掺杂TiO2薄膜，并以甲醛为目标污染物，对薄膜的光催化性能进行研究。本文首先进行了制备工艺的选择，选用化学气相沉积法和溶胶-凝胶法制备TiO2薄膜，结果表明溶胶-凝胶法制备的TiO2薄膜较好，所制备的薄膜均匀致密。然后对溶胶-凝胶法的制备条件进行优化设计，以钛酸丁酯为原料，无水乙醇为溶剂，去离子水为反应物，冰乙酸为稳定剂，在玻璃表面制备了TiO2薄膜。考察了不同溶胶陈化时间、水与钛摩尔比、镀膜层数、薄膜煅烧时间、煅烧温度对光催化性能的影响。结果表明，溶胶陈化时间2d，水与钛摩尔比227.7:1，镀膜1层，薄膜煅烧时间4h，煅烧温度450℃时，TiO2薄膜光催化性能最好。通过对同条件下制备的TiO2粉体进行X射线衍射分析，TiO2锐钛矿晶型晶化完全，未发现金红石型。为了拓展TiO2光催化剂在可见光区的光响应范围，开展了过渡金属离子Fe3+和非金属元素N掺杂TiO2薄膜光催化性能的研究。首先采用溶胶-凝胶法制备不同掺铁量的TiO2（Fe-TiO2）薄膜，再将Fe-TiO2薄膜放置于中温真空气氛管式炉中，在不同的NH3流量下制备铁、氮共掺杂TiO2（Fe/N-TiO2）薄膜。研究表明，Fe3+掺杂量为1%（摩尔比），NH3流量为60ml/min时，所制得的薄膜光催化活性较好。通过对紫外-可见光谱考察，表明掺Fe3+和N的TiO2薄膜的光吸收范围均向可见光波长方向推移。薄膜的光响应范围拓宽，使TiO2光催化薄膜更加有效的利用太阳光，扩展了TiO2薄膜的应用。对甲醛光催化降解的动力学研究表明，不论是纯TiO2薄膜、Fe-TiO2薄膜还是Fe/N-TiO2薄膜，均与一级反应动力学模型拟合较好。甲醛的初始浓度与光催化反应的速率常数之间呈线性关系，随着甲醛初始浓度的增加，光催化降解甲醛的速率常数降低。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 2光催化技术概述'>1.1.1 TiO2光催化技术概述

- 2光催化气体降解机理'>1.1.2 TiO2光催化气体降解机理

- 2光催化技术的优点及存在的问题'>1.1.3 TiO2光催化技术的优点及存在的问题

- 2掺杂技术'>1.2 TiO2掺杂技术

- 1.2.1 金属离子掺杂

- 1.2.2 非金属元素掺杂

- 1.2.3 表面光敏化

- 2负载技术'>1.3 TiO2负载技术

- 2薄膜的制备方法'>1.4 TiO2薄膜的制备方法

- 1.4.1 溅射镀膜法

- 1.4.2 化学气相沉积法（CVD）

- 1.4.3 溶胶-凝胶法

- 1.5 本论文研究的目的、意义及内容

- 第2章 二氧化钛薄膜制备工艺选择

- 2.1 化学气相沉积法

- 2.1.1 实验材料

- 2.1.2 实验方法

- 2.1.3 结果分析

- 2.2 溶胶-凝胶法

- 2.2.1 实验材料

- 2.2.2 实验方法

- 2.2.3 结果分析

- 2.3 制备工艺的选择

- 第3章 二氧化钛薄膜光催化性能的研究

- 3.1 甲醛的测定方法

- 3.1.1 标准曲线的绘制

- 3.1.2 结果计算

- 3.2 纯二氧化钛薄膜光催化性能

- 3.2.1 影响光催化性能的因素

- 3.2.2 正交试验

- 3.2.3 实验结果分析

- 3.2.4 纯二氧化钛薄膜在紫外光和可见光下光催化性能

- 3.3 铁掺杂二氧化钛薄膜光催化性能

- 3.4 铁、氮共掺杂二氧化钛薄膜光催化性能

- 3.5 紫外-可见光谱分析

- 3.5.1 紫外-可见光谱透射率

- 3.5.2 紫外-可见光谱吸收率

- 3.6 本章小结

- 第4章 二氧化钛光催化降解甲醛动力学研究

- 4.1 纯二氧化钛对甲醛紫外光催化降解动力学研究

- 4.1.1 甲醛浓度与时间关系

- 4.1.2 动力学分析

- 4.2 铁掺杂二氧化钛对甲醛可见光催化降解动力学研究

- 4.2.1 甲醛浓度与时间关系

- 4.2.2 动力学分析

- 4.3 铁、氮共掺杂二氧化钛对甲醛可见光催化降解动力学研究

- 4.3.1 甲醛浓度与时间关系

- 4.3.2 动力学分析

- 4.4 不同反应物浓度下动力学研究

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].磁控溅射技术制备二氧化钛薄膜研究进展[J]. 表面技术 2018(08)

- [2].溶胶——凝胶法制备二氧化钛薄膜及其光学性质研究[J]. 世界有色金属 2018(22)

- [3].二氧化钛薄膜的制备及其对光催化氧化微量丙酮气的影响[J]. 广东化工 2014(22)

- [4].低温条件下在水溶液中制备二氧化钛薄膜(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(05)

- [5].二氧化钛薄膜材料的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2011(S2)

- [6].二氧化钛薄膜电极的制备及分析[J]. 科技创新与应用 2016(30)

- [7].二氧化钛薄膜制备工艺的研究进展[J]. 无机盐工业 2019(07)

- [8].溅射时间对二氧化钛薄膜光催化性能影响的研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(18)

- [9].钒掺杂二氧化钛薄膜制备与材料特性分析[J]. 功能材料 2011(11)

- [10].离子束轰击对电子束蒸发制备二氧化钛薄膜应力的影响[J]. 真空科学与技术学报 2009(02)

- [11].二氧化钛薄膜制备的影响因素[J]. 电镀与精饰 2009(03)

- [12].二氧化钛薄膜的制备及其光催化性能[J]. 陶瓷 2018(01)

- [13].钛基体表面纳米二氧化钛薄膜生长及控制[J]. 浙江工业大学学报 2015(03)

- [14].基于铝离子掺杂二氧化钛薄膜的染料敏化太阳能电池的光电性能(英文)[J]. 物理化学学报 2012(03)

- [15].含有二氧化钛薄膜增强虚拟阀的微流控芯片 用于二维凝胶电泳分离[J]. 分析化学 2015(07)

- [16].二氧化钛薄膜自清洁陶瓷的制备及抗菌性能[J]. 硅酸盐通报 2014(01)

- [17].铅-二氧化钛薄膜的制备与光催化性能研究[J]. 无机盐工业 2014(09)

- [18].镍钛合金表面含银二氧化钛薄膜的水热制备与性能[J]. 生物医学工程研究 2014(02)

- [19].镁-锂合金表面二氧化钛薄膜的合成[J]. 上海涂料 2014(09)

- [20].水-气界面自组装合成二氧化钛薄膜[J]. 中国科技信息 2013(23)

- [21].掺铁二氧化钛薄膜的自组装制备、表征与光催化性能研究[J]. 矿物学报 2011(01)

- [22].纳米二氧化钛薄膜制备方法研究进展[J]. 无机盐工业 2008(12)

- [23].低温等离子体射流制备二氧化钛薄膜及其光催化活性的研究[J]. 真空科学与技术学报 2012(01)

- [24].不锈钢表面含银介孔二氧化钛薄膜的制备及其性能研究[J]. 化学与生物工程 2019(04)

- [25].三乙醇胺对介孔二氧化钛薄膜的光电增强作用[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [26].探究溶胶-凝胶法制备二氧化钛薄膜时凝胶的影响因素[J]. 山东化工 2020(04)

- [27].静电喷射法在柔性衬底上制备二氧化钛薄膜[J]. 电镀与涂饰 2016(20)

- [28].退火工艺对二氧化钛薄膜光催化性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2015(11)

- [29].自掺杂二氧化钛薄膜的结构、光谱和光催化性能（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2019(12)

- [30].单层二氧化钛薄膜的偏振散射特性[J]. 红外与激光工程 2015(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0ca8e4a5481418ce5a7cee79.html