# 绿色建筑设计的要点分析及应用研究

身份证号：44018119880823xxxx

摘要：近年来随着我国经济的发展,为我国的建筑产业提供了更好的发展空间。但在发展的同时，随着建筑企业和项目工程量逐渐增多,也出现了许多比较严重的问题,比如资源浪费和环境污染等。因此在建筑设计中的绿色建筑设计，就已经成为了建筑企业所更加注重的方面。

关键词：建筑绿色设计生态设计环境设计

一、工程概况

本商务楼项目，位于市行政中心西侧，占地面积11189.68m2，建筑面积89796.63m2，其中地下28639.47m2，地上61157.16m2，规划设计地上建筑18层，地下三层为停车场，地上五层为商场和社区中心，6层以上为办公标准用房，5层设有健身中心(如图1)。

图1

二、建筑与自然环境统筹设计

根据基地现状条件，对该项目的土地进行多功能的合理使用，建设绿化面积为1155.89m2，绿化率为10.33%，景观植物配植以乡土植物为主。公共绿地面积为3625.5m2，人均公共绿地面积为2.29m2:①周边种植高大乔木．减轻道路交通噪声对居住区声环境带来的不利影响;②为节约建设用地，对原有地块进行二次使用;③周边公共服务设施较齐全，配套设施完整，交通设施完善;④场地安全，无洪涝、滑坡、泥石流等自然灾害的威胁，无危险化学品等污染源、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等有害有毒物质的危害。

结合城市规划退让要求，妥善处理道路交通流线、建筑、广场及绿化等并进行合理配置。本项目场地地势平坦，且高于城市洪水水位之上，故不需要大量的挖土填方，有利于维持原有场地的地形地貌，保护和提高土地的生态价值。基地周边市政设施完善，建设条件良好，便于建设活动迅速开展。总平面布局时，结合周边建筑日照及道路环境，设计三栋办公楼，形成一个半围合，便于利用地区的夏季主导风向，创造良好的通风对流环境;夏季减少太阳辐射得热，冬季增加太阳辐射得热。办公楼位于基地的东北角，整个基地中，绿化地面、植草砖等透水地面面积与室外地面面积之比大于40%，满足节地与室外环境的优选项之一，可有效增强地面透水能力，缓解城市气温逐渐升高和气候干燥状况，降低热岛效应，调节微气候。

三、建筑造型设计

建筑立面设计以简约主义为风格，不刻意追求空泛的装饰处理，“以自然为主”，线条明快大方。建筑以直线条为主，构成了不间断的垂直线条，具有一种向上的气势，显得刚劲、硬朗。立面处理特别选材，避免过分装饰化的处理，以配合含蓄、简约的原则，贯彻现代感的主题。

(1)建筑体形处理。矩形主楼方整厚重的气势，更加符合大厦应有的气度，也使大厦与周围建筑高度协调，提升大厦国际化的建筑形象，裙楼处理则是水平、舒展，富有动感，与主楼的高耸挺拔相互穿插，形成强烈对比。

(2)建筑立面外表精美细微。大厦建筑立面设计不采用夸张的形体变化，而以外表精美细微的变化手法来表达建筑丰富持久又具有深度的气质形象。修长、刚劲的建筑加上精美、细致的细部构件，象征着事业的勃勃生机。

四、“生态”设计

(1)分利用自然通风。在公建项目中，建筑能耗的控制问题突出表现在空调和照明上。充分利用自然通风可以减少开启空调的时间，围护结构的热工性能和设备工作情况是空调能耗控制的关键。在本项目中，我们利用用地的周边环境、建筑的布局和适当部位的处理(如断开、掏洞等)组织小区域的自然通风，并应用数字模拟的方法校核、调整总体布局。设计采用了可通风换气的玻璃幕墙和门窗，最大限度地满足非空调状态下的自然通风。

(2)玻璃。为满足最大自然采光对大面积、高通透性玻璃窗的需要，设计采用Low－e中空玻璃，特别是双银Low－e中空玻璃，不但其传热系数低，保温性能优良，而且其遮阳系数也可降至0.30－0.60，隔热性能非常好。普通玻璃的表面辐射率在0.84左右，Low－E玻璃的表面辐射率在0.25以下。冬季，它对室内暖气及室内物体散发的热辐射，可以像一面热反射镜一样，将绝大部分反射回室内，保证室内热量不向室外散失，从而节约取暖费用。夏季，它可以阻止室外地面、建筑物发出的热辐射进入室内，节约空调制冷费用。Low－E玻璃的可见光反射率一般在11%以下，与普通白玻璃相近，低于普通阳光控制镀膜玻璃的可见光反射率，可避免造成反射光污染。

(3)绿色建筑节水与水资源利用。绿色建筑的一个特点是能够可以节约水资源，同时能够提高水资源的利用效率，绿色建筑进行设计时可以采取的节水设计主要有:①采用分类计量水表，给建筑用水与景观浇灌等用水点设置水表，进行分别计量。(景观灌溉采用喷灌的节水灌溉形式;②使用水资源节约型的卫生用水器具;③选择适合的材料以及管道连接方式。生活给水管采用冷热型给水聚丙烯管，热熔连接，可以有效减少管网漏损此外，绿化灌溉采用地埋旋转喷头和地埋旋转线状散射喷头，采用节水灌溉系统基础上设置土壤湿度感应器、雨天关闭装置等节水自动化控制措施，多种喷灌形式方便日常维护，在小区道路和广场设计铺装部分透水砖及透水石。以增强地面透水能力，降低热岛效应，调节微小气候，增加场地雨水与地下水涵养，强化地下渗透能力．

(4)绿色建筑节能与能源利用。绿色建筑是一种能够自然的与周围环境如植物、阳光等相互作用且智能的有生命可调节系统。故对建筑外层的材料和结构要求最少有两方面，一是需要高效收集、快速转换自然界能源，有效保持能源不流失。二、建筑物外层应具备气候调节性能，使室内气候趋于稳定自然，保持一个舒适的空间，要将这种想法得以实现，依赖于高科技新产品在建筑中能大量采用。宜就地取材，科学使用建筑新材料，对人身体健康有影响的建筑材料不用或者少用，宜采用无放射、低挥发、低活性材料;在涂料、木料、砖板等的选择，要特别注意不能有毒性物质产生。例如:该工程拟利用太阳能光电系统来支持办公公共部分电、地下室局部设置光导管对。绿色建筑顾名思义要体现对能源的高效利用，少用，因为一般的能源都有不可再生性;因些最好利用一些可再生能源，比如太阳能、水能、风能等，加大智能化设计，做到短期与长远规划相结合。工程空调室外机位置和风口等设施布置合理，不妨碍室外换热器的进、排风，且不对邻户住宅形成二次热风(冷风)，污染冷凝水单独有组织排放;室内气流组织设计合理。

(5)采光。在建筑的布局上。我们避免大进深空间的出现，高层办公均采用小面积标准层做法。多层商业设计了采光中庭，大大增加自然光线于室内空间的接触面。在商业顶层的大空间设计中也结合地形退台，设计采光窗、并解决大进深房间的自然采光。

五、绿化环境设计

良好绿化环境不仅是体现建筑的生态手段，更重要的是其在营造健康、舒适空间上的重要作用，即从功能上满足绿色建筑理念的要求，也从精神层面满足使用者心理上的要求。

(1)室外环境。方案主要将沿大道40m绿化带设置为绿化广场，其间种植适宜当地气候和土壤条件、且具有地方特色的乔本植物。

(2)室内环境。方案在主副楼间设一露天花园，这不仅对于改善室内的空气质量和调节室内温度与空气湿度具有重要作用，而且使主副楼门厅有机结合起来，并通过大片落地玻璃，实现人与人，人与自然的对望、沟通，使室内空间光影斑驳，富有生气，满足了人们接近自然、融入自然的心理需求。

结束语

该项目在设计和建造过程中全面考虑了建筑节能、节水、节材、节地、运营管理、室内外环境，符合绿色建筑的相关要求。不仅提高了居住的整体绿化生态环境，也在保证一个良好的声环境、光环境、热环境的基础上，最大程度地节约资源，同时可降低运营和维护成本，具有很好的社会效益、经济效益以及环境效益。应用了太阳能一体化系统、建筑结构保温一体化、雨水系统、地下空间利用等适宜且效果明显的多项技术。达到提高人员居住舒适、节能降耗、环境优美的目标．真正体现绿色建筑的现实意义。

参考文献

[1]马丽.绿色建筑设计方法思考[J].门窗.2017.

[2]魏红菊.建筑设计中绿色建筑设计要点解析[J].居舍.2017.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0ccb332e802182a915e74fa7.html