# 3M7680型钢球磨球机优化设计研究

### 论文摘要

本文根据“十二.五”规划轴承行业的发展需要,在研究钢球生产工艺的基础上,对光球工序所使用的3M7680型钢球磨球机的结构与加工原理进行了深入研究,根据实际生产活动中存在的缺陷与不足,有针对性的对3M7680型钢球磨球机的结构进行了优化设计,旨在提高钢球的加工精度和加工效率的同时达到节能减排的目的。文中主要对以下几个方面进行了优化设计研究:1.主轴系统作为核心动力系统,为提高系统效率,主轴直接使用弹性柱销联轴器与减速电机相连,而且由于弹性柱销联轴器可补偿主轴与电机轴之间的微量不同轴安装误差,系统的精度也可得到保证。2.经过优化后机床采用丝杠螺母副及弹簧机构组成新的机械式进给系统,并将阻尼板以模块化机构的形式安装到新型机床中,为保证系统稳定性,放弃原机型的转动盘进给形式,而将固定盘安装在线性导轨上。这种安装方式有利于保证主轴转动的稳定,防止因主轴旋转造成磨盘抖动,进而影响加工精度。通过改进后的机床能够为加工G3级精度的钢球提供较好的光球加工。3.进料系统将进球口多个滚道进球的方式改为单个滚道进球,在出球口处将多个滚道出球的方式改为单个滚道出球,钢球是在磨盘外进入下一滚道循环,故不存在堵塞的现象。改进后原进料方式进料时间缩短20%左右,进料效率提高25%左右,能耗降低了10%左右。通过上述研究,最终达到提高钢球加工精度和加工效率的目的,以及实现磨球机节能减排的目的。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.1.1 钢球的重要性

- 1.1.2 国内钢球的加工工艺及主要设备

- 1.2 课题意义及国内外研究现状

- 1.2.1 钢球精度等级划分

- 1.2.2 国内外市场前景及研究现状

- 1.2.3 我国轴承行业存在的矛盾与问题

- 1.3 课题的指导思想及研究内容

- 1.3.1 课题指导思想

- 1.3.2 课题的研究内容和方法

- 第二章 对现有钢球磨球机的研究

- 2.1 现有磨球机简介

- 2.1.1 磨球机主机结构

- 2.1.2 磨球机工作原理

- 2.1.3 3M7680 磨球机的安装、使用步骤及性能参数

- 2.2 现有磨球机的缺陷及改进方案设想

- 2.2.1 现有磨球机缺陷

- 2.2.2 改进方案设想

- 2.3 本章小结

- 第三章 磨球机光球加工原理的研究

- 3.1 国内钢球加工设备现状

- 3.2 磨球机光球加工的基本原理

- 3.2.1 钢球在滚道内的运动

- 3.2.2 光球板的磨削特性

- 3.2.3 光球板的磨损机理

- 3.2.4 光球磨削的宏观机理

- 3.2.5 光球磨削的微观机理

- 3.2.6 建立光球磨削力的数学模型

- 3.3 磨球机的磨削效率分析

- 3.4 磨球机磨削过程中钢球的受力分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 磨球机结构的优化设计

- 4.1 主传动系统的优化设计

- 4.1.1 减速电机的选择

- 4.1.2 联轴器的选择

- 4.1.3 主轴轴承的校核

- 4.1.4 键的选择

- 4.2 进给系统的优化设计

- 4.2.1 滑移丝杠设计计算

- 4.2.2 减速电机的选型计算

- 4.2.3 联轴器的选型计算

- 4.2.4 螺旋弹簧设计计算

- 4.2.5 轴承校核计算

- 4.2.6 线型导轨的选型计算

- 4.2.7 推拉横梁设计及有限元分析

- 4.3 磨球机阻尼系统的设计计算

- 4.3.1 阻尼板驱动电机设计校核

- 4.3.2 蜗轮蜗杆设计校核

- 4.3.3 传动齿轮设计计算

- 4.3.4 阻尼板修整器设计

- 4.4 磨球机进料系统的优化设计

- 4.4.1 现有磨球机进料系统方案及缺点

- 4.4.2 进料系统优化设计方案

- 4.5 磨球机防尘装置的设计

- 4.6 改进后设备总装图

- 4.7 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 主要研究工作与创新点

- 5.3 存在的问题与展望

- 参考文献

- 攻读学位期间公开发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].钢球磨损及补加规律探讨[J]. 金属矿山 2008(12)

- [2].以钢段代替钢球磨矿降低噪声强度的探索与实践[J]. 磷肥与复肥 2019(11)

- [3].钢球磨制粉爆炸事故分析总结[J]. 现代制造技术与装备 2019(10)

- [4].MЩ33钢球磨床打砂轮装置的技术改造[J]. 科技创新与应用 2012(20)

- [5].磨矿条件对钢球磨损的影响及磨损规律研究[J]. 非金属矿 2012(04)

- [6].湿式溢流型球磨机钢球磨耗浅析[J]. 现代制造技术与装备 2019(10)

- [7].钢球磨削机理研究[J]. 机械设计与制造 2010(06)

- [8].合肥二电厂双进双出钢球磨爆燃原因分析[J]. 电站系统工程 2009(01)

- [9].关于锅炉改烧烟煤后正压直吹式钢球磨制粉系统防爆系统的设计与运行控制[J]. 科技展望 2015(22)

- [10].钢球磨削的微观机理[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [11].合肥第二发电厂双进双出钢球磨堵煤原因分析[J]. 电站系统工程 2008(05)

- [12].钢球磨机的节能优化控制及其实现[J]. 可编程控制器与工厂自动化 2010(09)

- [13].辊式中速磨磨制高磨损性无烟煤的可行性分析[J]. 科技资讯 2012(05)

- [14].双进双出钢球磨最佳装球量探讨[J]. 电力科学与工程 2008(07)

- [15].磨煤机钢球磨损的一般数学模型研究[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [16].600MW机组双进双出钢球磨煤机安装探析[J]. 机电信息 2013(33)

- [17].钢球磨齿轮箱断齿故障分析及解决方案[J]. 东北电力技术 2020(10)

- [18].磨煤机配套钢球的选型及技术经济研究[J]. 南方能源建设 2015(S1)

- [19].双进双出钢球磨煤机装球方案[J]. 热力发电 2017(09)

- [20].钢球磨制粉系统出力不足原因及对策[J]. 东北电力技术 2008(06)

- [21].本钢球磨机钢球用钢B3B的研制[J]. 本钢技术 2015(03)

- [22].强化研磨加工中喷射时间对钢球磨损的影响[J]. 制造技术与机床 2015(03)

- [23].基于一种改进灰关联分析的双进双出钢球磨制粉出力软测量建模[J]. 仪器仪表学报 2010(09)

- [24].沁北电厂600MW超临界机组协调控制系统的投入[J]. 东北电力技术 2009(06)

- [25].山西阳光发电厂一期2×300MW机组DCS改造[J]. 自动化博览 2015(07)

- [26].磨矿介质对十二胺浮选方解石的影响[J]. 金属矿山 2009(02)

- [27].高压电动机绕组温度升高的原因分析及对策[J]. 山西科技 2015(02)

- [28].菏泽电厂#3机组AGC控制策略优化[J]. 自动化与仪器仪表 2014(05)

- [29].大型钢球磨煤机直吹式制粉系统提高出力的实践[J]. 节能 2010(05)

- [30].球磨机控制系统的优化[J]. 大众标准化 2010(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0cdf58a2e7535e4f7fc36d1a.html