# 重庆地区U型垂直埋管换热器换热特性研究

### 论文摘要

随着经济的发展,能源短缺、环境污染日益严重,节能减排已成为全球关注的焦点。作为一项利用可再生能源,能够降低通风空调系统能源消耗和污染物排放的有效技术,地源热泵应运而生,为我国节能环保研究提供了一个方向。垂直埋管换热器换热特性研究是当前地源热泵技术的重点和难点,以往研究已经取得丰硕成果,但尚有许多制约地源热泵推广应用的问题亟待解决,本文主要针对单、双U型地埋管换热器换热性能的优劣以及双U型地埋管供、回水管间的热短路问题进行研究。本文首先对重庆地区某地源热泵工程进行了现场岩土热物性测试,取得了当地的岩土导热系数和相应埋管条件下的钻孔内热阻值等基础性数据,在此基础上针对单、双U型埋管换热器的换热能力以及100m埋深双U型地埋管换热器在不同保温长度下的换热能力进行了实验研究和数值模拟,探讨了保温长度对换热性能的影响;进而开发了一套辅助设计软件,科学指导地源热泵工程实施。论文的研究表明:双U型埋管换热器中供、回水管间的热量回流现象较单U型埋管换热器严重,双U型地埋管换热器的热短路研究尤为必要;双U型埋管换热器的单位井深换热量较单U型埋管换热器提高约20%—40%,可以大幅度减少系统初投资;双U型埋管换热器回水保温后的单位管长换热量较不保温工况提高约25%—35%,双U型地埋管回水保温可以有效缓解热短路引起的热损失,提高换热器换热性能,因此应尽量对回水管进行保温,且保温长度等于地下埋管换热器饱和换热区和换热区的深度之和。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 地源热泵的概念

- 1.3 地源热泵的分类及特点

- 1.3.1 地下水热泵系统

- 1.3.2 地表水热泵系统

- 1.3.3 地下耦合热泵系统

- 1.4 地源热泵在国内外的发展

- 1.4.1 地源热泵在国外的发展

- 1.4.2 地源热泵在国内的发展

- 1.5 课题的提出

- 1.6 课题的研究内容

- 1.7 论文结构

- 2 地埋管换热器传热模型分析

- 2.1 竖直地埋管换热器传热分析综述

- 2.2 半经验公式方法

- 2.2.1 岩土传热热阻计算

- 2.2.2 供热、供冷运行份额的制定

- 2.2.3 地埋管换热器钻孔长度计算

- 2.3 地埋管的数值解模型

- 2.3.1 紊流简介

- 2.3.2 紊流的基本方程

- 2.3.3 k-ε两方程模型

- 2.3.4 壁面函数

- 2.3.5 边界条件

- 2.4 数值计算方法

- 2.5 模拟软件介绍及地埋管换热器物理模型的建立

- 2.6 本章小结

- 3 岩土热物性测试

- 3.1 测试方法

- 3.2 测试仪器

- 3.2.1 “岩土热物性现场测试仪”

- 3.2.2 测试仪的组成

- 3.2.3 传感器的标定

- 3.3 测试方案

- 3.4 数据处理方法

- 3.5 测试结果及分析

- 3.5.1 原始地温的测定

- 3.5.2 热响应测试结果

- 3.5.3 地温恢复实验

- 3.6 本章小结

- 4 单、双U型地埋管换热性能研究

- 4.1 单、双U 型地埋管换热性能实验研究

- 4.1.1 实验原理

- 4.1.2 实验方案

- 4.1.3 数据处理

- 4.1.4 实验结果分析

- 4.2 单、双U 型地埋管换热性能模拟研究

- 4.2.1 模拟的假设条件

- 4.2.2 模拟计算参数及边界条件的设置

- 4.2.3 模型网格的划分

- 4.2.4 模拟结果分析

- 4.3 本章小结

- 5 双 U 型地埋管换热器热短路分析

- 5.1 地埋管热短路现象

- 5.2 双U 型地埋管换热器回水保温模拟分析

- 5.2.1 连续运行工况

- 5.2.2 间歇运行工况

- 5.3 双U 型地埋管换热器回水保温实验研究

- 5.3.1 实验方案

- 5.3.2 实验结果分析

- 5.4 本章小结

- 6 软件开发

- 6.1 程序开发平台简介

- 6.2 程序编制思路

- 6.3 软件的界面介绍

- 6.3.1 程序主菜单界面

- 6.3.2 程序设计界面

- 6.3.3 程序模拟界面

- 6.4 程序的功能及输出结果

- 6.5 软件后续开发建议

- 7 结论与展望

- 7.1 主要结论

- 7.2 后续研究工作的展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].地源热泵系统地埋管施工工艺方案[J]. 居舍 2020(03)

- [2].太阳能-地源热泵系统双地埋管群利用方式研究[J]. 热科学与技术 2020(02)

- [3].基于试验前提对U形竖直地埋管的数值模拟研究[J]. 建筑技术 2020(05)

- [4].考虑土壤分层的竖直埋管换热器传热特性研究[J]. 土壤通报 2020(02)

- [5].静力触探法精细化探测深埋管线的研究与应用[J]. 天津建设科技 2020(04)

- [6].浅层地热能开发桩间地埋管施工技术[J]. 建筑机械化 2020(09)

- [7].地源热泵地埋管换热量影响因素研究[J]. 吉林建筑大学学报 2020(05)

- [8].冷却塔辅助地埋管散热运行模式对土壤温度的影响[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [9].热渗耦合作用对温室埋管加热土壤的传热影响[J]. 天津城建大学学报 2016(06)

- [10].浅谈重庆市某地埋管地源热泵项目的工程设计[J]. 绿色环保建材 2016(11)

- [11].合肥市地埋管地源热泵适宜性分区评价[J]. 城市地质 2017(02)

- [12].水平埋管热作用下周围土壤热湿特性实验研究[J]. 暖通空调 2017(06)

- [13].机场软基承压水环境下地源热泵埋管施工技术[J]. 山西建筑 2017(24)

- [14].地下水流速影响地埋管换热能力的现场试验[J]. 工程勘察 2017(09)

- [15].桩基地埋管对土壤温度的影响及换热性能研究[J]. 煤气与热力 2015(11)

- [16].地埋管地源热泵系统夏季冷却塔补热研究与实践[J]. 科技传播 2016(15)

- [17].试论与桩基结合的地源热泵地埋管施工技术的应用[J]. 中国新技术新产品 2015(04)

- [18].地埋管地源热泵系统的热失衡及解决措施[J]. 区域供热 2015(02)

- [19].浅析地埋管地源热泵技术[J]. 洁净与空调技术 2013(04)

- [20].水平地埋管系统在防护工程中的应用[J]. 防护工程 2017(01)

- [21].基于负荷特性的防护工程核心区域地埋管保障分析[J]. 防护工程 2017(02)

- [22].地下滴灌埋管深度和水分控制对番茄产量和水分利用的影响[J]. 灌溉排水学报 2015(S1)

- [23].水平地埋管在地铁空调中的应用研究[J]. 建筑热能通风空调 2019(11)

- [24].同轴深井地埋管在合肥某大型住宅小区中的应用[J]. 工程技术研究 2019(24)

- [25].综合管廊地埋管换热器的全年运行特性分析[J]. 制冷与空调(四川) 2020(01)

- [26].地埋管换热器温差及运行份额对换热量的影响实验研究[J]. 资源信息与工程 2020(02)

- [27].基于负荷自适应分配的地埋管换热器传热分析[J]. 工程热物理学报 2020(08)

- [28].杭州某地埋管地源热泵系统地温场监测与分析[J]. 暖通空调 2020(08)

- [29].并联双U型桩基埋管经济流速数值模拟[J]. 建筑科学 2016(12)

- [30].桩基地埋管换热性能影响因素数值模拟与分析[J]. 煤气与热力 2016(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0ce9bb661d9e044fa93b53fd.html