# 基于TD-SCDMA网络的车辆管理系统研究

### 论文摘要

近年来移动通信网络的快速发展,3G时代已经来临,TD-SCDMA标准已经被确定为我国第三代（3G）移动通信主要标准,目前TD-SCDMA实验网络测试阶段已经完成。为了提高市场占有率、提升ARPU（Average Revenue Per User）值,基于TD-SCDMA网络的各种应用也成为运营商关注的焦点。LBS（Location Based Service）虽然发展时间不长,但是已经应用到了很多领域,并且带来了很好的经济效益。LBS是一个充满机会的领域,特别是定位技术与移动网络、GIS系统相结合后,更显现出其广阔的市场前景,因此,基于移动通信网络的位置服务系统也成研究的重点。经济的发展带来了人们生活水平的提高,汽车在给人们出行带来便利的同时,也带来了很多负面的影响,例如,交通堵塞、车辆被盗被抢等事件时有发生。本文利用TD-SCDMA网络设计了城市车辆管理系统,为汽车服务行业和汽车个人用户行车提供了便利和安全保证。通过该系统,出租车公司、汽车租赁公司、公交运输公司等汽车服务行业可以实时监控所管车辆,对车辆进行调度,提高公司的运营效率;对车辆设置行车区域,可以重点监控越区车辆,为人员和车辆的安全提供保障。通过该系统,用户可以获得最佳的行车路线以及移动黄页信息,使开车出行更方便、有趣。本文分析研究了无线定位技术的原理及实现,并且对TD-SCDMA网络信道、移动性管理进行了研究,在此基础上提出了基于TD-SCDMA网络车辆管理系统的设计方案,分析了用户的需求,并且根据3GPP的相关规定,比较详细地设计了车辆管理系统的定位方法选择原则,组网方案,以及车载终端的功能和构成,并根据车辆系统的功能着重分析了CELL-ID和A-GPS的定位流程,最后对采用TDOA定位过程中时延对定位精度的影响建立了模型、进行了分析。该系统克服了单独依据GPS定位导航在城市中应用的不足,使定位系统在城市中的应用更具灵活性。通过分析时延对定位精度的影响,通过对时延变量分析,得到符合CHAN算法优良性前提的测量变量,提高系统的定位速度和精度。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 TD-SCDMA网络发展

- 1.2 无线定位业务概述

- 1.3 智能交通（ITS）的发展

- 1.4 论文的研究背景及意义

- 2 定位技术介绍

- 2.1 定位服务分类

- 2.2 定位技术

- 2.3 几种定位方法的比较

- 3 无线电磁波传播特性和经验模型

- 3.1 自由空间的传播

- 3.2 三种基本传播方式

- 3.3 两种基本的衰落形式

- 3.4 电磁传播模型

- 3.5 产生定位误差的原因

- 4 TD-SCDMA网络和定位技术

- 4.1 TD-SCDMA通信系统概述

- 4.2 TD-SCDMA小区覆盖范围

- 4.3 TD-SCDMA网络主要定位技术

- 4.4 TD-SCDMA系统的网络结构和接口

- 4.5 智能天线技术

- 5 TD-SCDMA网络移动性管理

- 5.1 TD-SCDMA小区

- 5.2 TD-SCDMA信道

- 5.3 TD-SCDMA系统移动性管理

- 5.4 TD-SCDMA网络定位结构和定位流程

- 6 基于TD-SCDMA网络车辆管理方案设计

- 6.1 车辆管理系统的主要功能

- 6.2 车辆管理系统结构

- 6.3 车辆管理系统的定位方法选择

- 6.4 车辆管理系统中定位服务流程

- 6.5 电磁波时延对定位精度的影响

- 7 总结与展望

- 致谢

- 参考文献

- 发表论文

### 相关论文文献

- [1].公安车辆管理系统的主要功能模块设计与实现[J]. 中国新技术新产品 2019(22)

- [2].支持大并发量的车辆管理系统[J]. 南通大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [3].车辆管理系统在校园实施的探讨[J]. 智能建筑 2014(04)

- [4].一种智能化的校园车辆管理系统研究[J]. 信息技术 2014(03)

- [5].车辆管理系统在中国迅猛发展[J]. 全球定位系统 2008(01)

- [6].分布式车辆管理系统的研究与开发[J]. 科技信息 2012(07)

- [7].基于ASP.NET的高校车辆管理系统[J]. 电脑学习 2011(02)

- [8].基于RFID的智能车辆管理系统[J]. 微计算机信息 2010(05)

- [9].用VB+Access设计车辆管理系统[J]. 陕西气象 2008(02)

- [10].油田车辆管理系统开发[J]. 黑龙江科技信息 2017(03)

- [11].基于有源RFID的小区车辆管理系统研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [12].基于RFID的智能车辆管理系统[J]. 电子技术与软件工程 2016(06)

- [13].政府部门车辆管理系统的设计与实现[J]. 科技展望 2014(12)

- [14].车辆管理系统的设计及其实现[J]. 时代汽车 2016(Z1)

- [15].基于ETC技术的车辆管理系统研究[J]. 中国交通信息化 2016(11)

- [16].基于Android技术开发的车辆管理系统[J]. 电脑迷 2016(01)

- [17].基于Java EE构建车辆管理系统[J]. 海南广播电视大学学报 2010(04)

- [18].基于RFID的小区车辆管理系统[J]. 电脑知识与技术 2008(35)

- [19].基于多节点射频卡的车辆管理系统研究[J]. 交通标准化 2013(13)

- [20].基于GPS和GIS的车辆管理系统应用[J]. 淮海工学院学报(自然科学版) 2011(S1)

- [21].简述单位车辆管理系统的设计与实现[J]. 电脑知识与技术 2009(32)

- [22].基于RFID射频技术的车辆管理系统的研究与设计[J]. 电子制作 2013(21)

- [23].基于GPRS的嵌入式无线车辆管理系统的设计[J]. 软件导刊 2008(11)

- [24].基于GPS、GIS的车辆管理系统的研究[J]. 电脑知识与技术 2008(08)

- [25].基于RFID的小区车辆管理系统研究与设计[J]. 福建电脑 2014(07)

- [26].基于oracle的车辆管理系统[J]. 电子世界 2016(21)

- [27].一种基于数据挖掘的智能车辆管理系统的设计[J]. 信息系统工程 2015(06)

- [28].基于GPS的车辆管理系统的设计与实现[J]. 信息通信 2012(04)

- [29].RFID中间件技术在车辆管理系统中的应用[J]. 电脑知识与技术 2010(30)

- [30].基于GPRS与GPS技术的部队车辆管理系统的设计[J]. 科技广场 2014(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0cee2ac2750586a8065251b4.html