# 土建工程施工技术管理张文鹏

济南一建集团有限公司山东济南250000

摘要：土建工程施工技术管理工作是一项复杂而又系统的工作，建筑施工企业只有立足于自身发展情况，重视施工技术管理工作，不断总结经验，积极采取科学有效的措施，完善其施工技术管理工作，这样才能在激烈的市场竞争中立足。本文对土建工程施工技术管理进行了探讨。

关键词：土建工程；施工技术管理；措施

通过采用科学有效的方法进行土建工程施工技术管理，使得土建工程的质量得到提高，从而使得土建工程能够更好的适应当前竞争激烈的经济形势。因此，只有采取科学有效的管理措施，并且落实到工程实际中，让技术管理工作充分发挥自身的作用，才能确保整个工程的质量和安全。

1土建工程施工技术

1.1地基施工技术

在土建工程施工技术的运用中对于地基需要对上部结构进行承受和荷载。能够维持建筑的稳定和对建筑物全部的重力进行支撑。在建筑的建造中地基不属于建造的工作内容中，但是为了确保建筑物的坚固耐久，地基发挥至关重要的作用，同时也是整个土建工程的支撑点和起点，对建筑的质量起到决定性的作用。在对地基实际的施工中，合理的运用地基桩基技术对地基的承载能力进行综合的分析监测，从而保证土建工程施工工作的正常进行，保障土建工程整体的稳定。

1.2混凝土施工技术

在土建工程施工中，混凝土施工是主要项目，其施工技术水平直接影响着建筑施工的质量，因此施工质量控制是要点之一。混凝土技术要点主要包括搅拌与运输，还要满足连续浇灌施工要求，降低混凝土的出罐温度。质量控制要点:若天气较热，在浇筑混凝土时，则需要做好降温措施，防止出现质量问题；若使用搅拌站时，则需要将搅拌站布置在近施工地位置处，同时使用专用的搅拌运输机来输送，以此提高混凝土施工效率；混凝土浇筑时，为了确保建筑的质量，则需要做好清除工作，清除混凝土表层上的泌水，并做好湿润处理与温度控制；采取二次浇筑处理，避免出现塑性裂缝。

1.3钢筋施工技术

钢筋施工技术要点土建工程施工中，钢筋工程作为骨架施工，起着支撑房屋整体的作用，因此钢筋施工技术尤为重要。在施工过程中，要严格遵循具体规范开展施工，尤其是钢筋吊装与焊接，以及钢筋捆绑等环节，要加强施工质量控制。施工人员在开展钢筋施工前在建筑施工过程中，建筑施工技术管理贯穿于始终。对建筑工程技术管理进行优化不但能够有效提升施工效果，而且还能确保建筑工程施工质量。所以在日益激烈的市场竞争环境下，优化建筑施工技术管理具有极为重要的现实意义。

1.4剪力墙设置技术

在对剪力墙的设置上，主要是应该要以对称结构布置为主，减少结构的扭转，确保上下贯通，从而保证建筑结构的刚度的连贯性且变化情况稳定，设计上应该将剪力墙设置成L型或者是T型确保能够发挥剪力墙的作用；剪力墙的布置位置最好在结构的外围，这样可以很好的增强结构的抗扭曲形变作用。

1.5模板施工技术

对于混凝土施工浇筑之前模板的组合安装是一项精细而严格的工作,在具体的施工中，要根据关于模板安装和拆卸防的设计进行施工,现场施工中对于模板的制作、拼装、和模等都务必做到精确,使得在实际运用当中减少变形、开缝等现象,减少混凝土浇筑构件变形、漏浆、蜂窝麻面等质量问题。

2土建工程施工技术管理的措施

2.1加强施工图纸的会审管理

施工图纸是指导土建工程施工的主要依据，每个土建工程细节都需要严格按照施工图纸要求进行施工，所以加强施工图纸的会审管理对保障土建工程施工质量非常重要。一方面，设计单位、施工单位和监理单位需要共同负责施工图纸的会审工作，把握设计单位对土建工程的设计意图，以及对土建工程施工技术的要求，而施工单位需要及时指出设计图纸中的问题，在各方协商下完成施工图纸的会审工作。另一方面，施工图纸会审过程需要公开和公正，接受各方的监督，避免会审中出现以权谋私的情况，使施工图纸会审流于形式。

2.2强化施工技术管理工作的科学性

科学规范的管理是土建工程工程施工顺利进行的必要条件，强化施工技术管理工作的科学性是保障土建工程施工的重要手段。建筑施工企业应不断完善组织建设，在正式施工前，施工单位需要派专业的工作人员对施工现场做认真的勘查，根据施工现场的实际情况对施工方案做出适当的调整，保证后期施工的顺利进行。

2.3强化对建筑材料的管理

土建工程施工技术管理不仅仅对其管理工作的科学性提出了一定的要求，还对建筑施工原材料的质量提出了非常严格的要求。施工企业在采购原材料时应严格把控材料的质量，在采购时应该要求厂商出示材料的合格证和检验报告，并对采购的人员进行正常监管。材料入场时，要正确进行分类和摆放。新材料要严格按它的保管要求来进行摆放。实际施工中，要严格按其流程来进行施工，同时对其质量进行检查。

2.4加大先进科学技术的使用

随着科技的发展、时代的进步，土建工程施工技术在建筑领域的应用越来越广泛。土建工程施工技术的先进性是促进土建工程行业发展的基础，加大先进科学技术的使用对于土建工程施工行业而言也是非常关键的一项。先进科学技术的引入可以有效提升房屋建造水平以及建造质量。例如通过监控设施对土建工程施工的具体实施情况进行监督，对相关建筑数据利用先进的科学技术进行处理和分析，节约了大量的人力和时间，提升了土建工程技术研发和运用的效率，减少了人力成本的投入。

2.5加强建筑施工技术执行效果监督

建筑施工技术管理措施的执行力度直接关系到其建筑施工的管理效果，因此，为保证各项管理措施能够更好的落实，必须要加大其执行效果的监督。要对施工过程的安全操作实施全程监督，确保其满足规程要求，对于影响施工安全与施工质量的违规操作行为，应及时指出并责令整改。结合现场客观条件，全面控制工程项目各项指标。同时要对施工进度予以重点关注，从组织、技术、人力及物力等各方面为工程顺利进行创造有利条件，在确保工程质量的基础上降低建设成本。

2.6提升房屋建筑施工技术人员的综合素质在土建工程施工中，根据目前土建工程施工综合性技术人才缺乏的情况，应该要加强对各种层次、各种类型的综合性人才队伍培养，以此来满足土建工程施工技术在房屋建筑中的运用需要。推动土建工程施工技术研发创新，更应该对现有土建工程施工技术人员进行强化培训，提升自我综合水平，能够更好的对施工技术把握，加强对思想政治工作的教育能够让相关的技术人员了解到工作中的失误出现的相关的问题以及导致的经济损失，培养技术人员的安全意识也是有必要的。通过互联网技术和相关的信息技术，对相关的人员进行指导，更好的培养实践性人才，保障土建工程发展稳定，满足土建工程施工中对技术人才的需求，促进土建工程施工技术的推广和实行。

综上所述，现如今，随着土建工程快速发展，人们对土建工程的可靠性、舒适度的要求越来越高。对于土建工程工程项目，一旦出现质量问题所造成的危害是巨大的，因此对于土建工程出现的问题及时发现并采取相应的措施处理，可以减少房建企业的损失。由此可见，土建工程工程施工技术管理在房屋建设工程中起到了十分重要的作用。

参考文献

[1]危媛丞.浅谈工程施工技术管理[J].海峡科技与产业.2017(07).

[2]袁德毅.建筑工程施工技术管理水平有效提升策略探究[J].智能城市.2017(03).

[3]徐倩,周维.如何有效提升建筑工程施工技术管理水平[J].中小企业管理与科技(下旬刊).2017(07).

[4]吴士超.浅谈建筑施工技术管理的优化对策[J].职业技术.2017(08).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0cf3dbf89d113ef38e509205.html