# 水利工程渠道维护与管理分析林宝光

北海市洪潮江水库工程管理局广西北海536138

摘要：水利工程是我国重要的工程设施，在我国社会经济发展中起到了重要作用，同时也与人们的日常生活息息相关。作为一项关系国计民生的工程项目，其管理维护是确保水利工程正常发挥作用的关键。基于此，结合维护的经验，浅析水利渠道施工渗漏原因，提出相应的维护措施，为保证今后输水渠道的安全运行提供参考。

关键词：水利工程；渠道防渗；施工技术

引言

水利工程渠道管理和维护的工作有了更深入的认知，具体的水利渠道维护工作中必须紧密结合工程渠道的安全要求以及质量要求开展水利工程渠道的检修和护养，通过不断强化渠道完善的先进技术以及管理方式，完成渠道维护和管理的制度，从而拉动水利工程渠道的持续发酵。

1水利渠道施工渗漏原因

1.1地基地质原因

水利渠道施工发生渗漏的原因一部分源于地基地质的类别，地基地质的种类包括盐性土壤、湿陷性土壤和沙土性土壤。盐性土壤中的土壤盐含量高，地下的水资源含盐量也高，在水分缺失时，会把较低部分的水分析出，导致侵蚀土壤，这样会严重影响水利渠道地基的坚固性，从而影响整体的施工质量。湿陷性土壤会在水分含量变化时发生异变，导致土壤凹凸不平，严重影响了地基的平衡。沙土性土壤中多为中沙和细沙，容易导致土壤发生液化现象，地基容易渗透，严重影响了平衡。

1.2施工质量原因

水利渠道施工发生渗漏的原因大部分源于施工质量的不合格，具体包含以下几个方面：

第一，使用的混凝土调配比例不符合施工要求，造成水利渠道的结构出现裂缝，发生渗漏现象。

第二，使用的混凝土材料质量差，不符合施工的质量要求，影响水利工程结构的使用寿命，时间长了会发生渗漏现象。

第三，对混凝土进行浇筑建模时工作程序不准确，出现偏差，影响后期的施工，从而发生渗漏现象。

第四，水利防渗渠道的建设如果地点选在灌溉频发区，施工时间选在多水时期，水利渠道会在地下水的反渗透作用的不断挤压下，发生渗漏现象。

2水利工程输水渠道维护管理中相关对策

2.1加强对维护和管理的重视

水利工程渠道的管理以及维护对着水利工程的长远发酵有着关键的组成作用。首先作为施工单位以及施工队伍必须要确立维护管理工作的意识和理念，等同对待施工作业和维护、养护作业的重要程度。施工单位的领导充分重视工程维护工作并将其落实到实际处，定期定点开展水利工程渠道维护工作的讨论会议，对于维护人员开展专业性的维护培训。从基层人员到整体单位树立重视水利工程渠道维护和管理的企业作风，持续发酵水利工程渠道的管理以及维护工作的效益。

2.2建立有效的管理机制

对渠道的维护要有资金来源，各级渠道渠段要明确责任人，各责任人要各司其职，从各种渠道筹集资金保证渠道正常维护。对渠道的养护要制定一套完善的维护制度，建立完善的维护档案。管理维护人员必须经常进行渠道的检查、维修和养护。渠道检查要做到及时发现和处理问题，防止事故发生，保证渠道正常运行。每次放水前，应检查渠道每个闸门封闭情况；渠道倒虹吸和渡槽进口附近有无杂物堵塞；渠道内有无阻碍水流的堆积物；渠道边缘和内外坡是否完整；渠道有无裂缝、孔洞、沉陷、滑坡、淤泥等。放水期间，要注意水流是否平稳、均匀，有无漩涡，水色是否一致，渠堤是否漏水。放水结束后，应全面检查渠道，特别是水下部分，发现损坏应及时修理。

2.3完善渠堤的抢修预案

输水期间要加强值守，及时发现问题，一旦发生渗漏、溢堤、甚至渠堤坍塌的情况，要及时汇报、组织人员抢修。如果渗漏情况在设计范围内，不影响效益和安全时，属于正常渗水，可不做处理。如果渗水压力、流速或渗漏量过大，超出设计允许值，威胁工程安全时，就必须及时处理。当发生渗漏现象时，判断渗漏是否正常，决定是否需要处理。渗水处理原则是“上堵下排”，即先在上游找渗水源，设法堵截，不使水进入建筑物；在下游采取排渗措施，使渗水不把土粒带走，以致产生渠堤坍塌和滑坡。如果发生渠堤坍塌情况就要根据实际情况，关闭上游水源，提起泄水闸，尽可能减少对人民群众生命财产的损害。一般抢修养护工作有：1）对于发生塌陷的渠段，要用抛石固脚的方法提高堤坡抗冲刷的能力，降低水流对渠道造成冲刷破坏，将渠道发生险情的概率降到最低；2）设置排水沟，避免水流泛滥二次危害渠坡；3）利用夯打木桩和编织袋装土沙的方式进行护坡。

2.4水利工程渠道防渗

2.4.1土料防渗施工技术

土料防渗施工技术是指通过处理土料防渗层来达到防渗的效果和目的。土料防渗施工技术操作简单、方便，可以就地取材，施工成本比较低，但是耐久性和抗冻性比较差。土料防渗施工技术适合应用在小规模并且气候温度较低的水利工程渠道项目。为了防止出现渗漏现象，土料防渗施工技术在实际应用中，要调整好土料的厚度，以免灰土防渗层产生裂缝，可以根据施工需要设计一些相应的伸缩层。

2.4.2混凝土防渗施工技术

混凝土防渗施工技术是应用最广泛的水利工程渠道防渗办法。混凝土防渗施工技术对周围环境和气候的要求不高，具有良好的耐久性好和防冲击性，并且防渗效果好，使用寿命长。

在进行混凝土浇筑作业之前，必须检查支架、模板以及钢筋的质量是否满足施工材料的质量标准。在进行混凝土浇筑作业时，必须一次性完成并且要选择从圆心逐步推送到周围的方法，不能出现施工缝。在水利渠道防渗施工的过程中，混凝土浇筑作业必须分段、分层次的进行施工，进行振捣时也需要分层进行施工。在进行振捣施工时，通常选择平板振动器或者插入式振捣器。平板振动器需要把各层厚度控制在20厘米以上，在垫层混凝土浇筑施工时选择平板振动器，需要保证一个点的持续振动时间在20秒到40秒之间，搭接宽度在3厘米到5厘米之间。插入式振捣器需要把插入各层的厚度控制在40厘米到50厘米之间，在混凝土浇筑施工时选择插入式振捣器，需要保证下层混凝土初凝之前上层混凝土必须振捣，并且要往下层插入5厘米，各点持续时间在20秒到30秒之间。浇筑混凝土12个小时之后可以进行养生，一般情况下，养生期超过两个星期，覆盖、洒水作业一定要做到位，以确保它的湿润度，防止出现混凝土干缩而裂缝现象。

2.4.3浆砌石施工技术

浆砌石施工技术是在砂浆施工中利用机械来进行搅拌，使用时间控制在三小时到四小时之间，搅拌时间控制在三分钟到五分钟之间。如果砂浆凝结就不可以使用这种技术，如果出现泌水或者离析情况，砌筑之前必须再进行搅拌施工。每个工作台班需要加工制作三组立方体砂浆试块。在进行第一层石块砌筑环节，首先要做好基底坐浆，石料大多选择比较大的平片石，石块面大的方面在下面，要确保石块地面接触地基的均匀度。然后砌筑转角位置，将挑选的方正石块当成角石，先砌筑角石，使其两侧和准线保持一致，再砌筑内外石块，把内外石块当成面石，最后砌填中部填腹石，在这个过程中要用锤子等工具将小石块放到缝隙里，并且尽量缩小石块之间缝隙。在砌筑高于二层石块时，首先要完成砂浆的铺设，然后再往上面砌筑石块，石块之间不可以相互接触，在达到施工要求的厚度后，要确保铺设完总体灰缝。砌筑要分层施工，厚度要一次找平，灰缝厚度控制在20毫米到30毫米之间，两个分层的错缝距离控制在80毫米内，每隔10米到20米之间铺设一次伸缩缝。

结束语

根据目前我国的水利工程渠道管理以及维护的总况而言，要求首先强化水利工程渠道系统的人性化管理，从长远角度构建起健全的渠道建设系统的考核机制、惩罚机制以及奖励机制等等，利用规范化和标准化的管理制度促进水利灌溉工程渠道系统的技术性运用以及全面制度化的管理模式，拉动我国水利工程渠道建设的不断进步和发展，充分发挥其应有的效用。

参考文献：

[1]张子达.浅谈水利渠道施工中的渗透因素及防渗对策[J].科技创新与应用，2016，05：202.

[2]李建军.田间水利渠道的渠系布局与防渗处理[J].科技创新与应用，2016，09：199-200.

[3]赵璐，刘立云，张绍昌.探析水利渠道中防渗施工存在问题及防渗设计[J].河南水利与南水北调，2016，04：82-83.

[4]李新根.水利渠道施工中的渗透因素及防渗对策[J].黑龙江水利科

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0d56e7db009d800f188059e9.html