# 动力系统模型定阶及温度对于模态参数的影响研究

### 论文摘要

随着基于动力学的损伤诊断在理论与应用上的研究的发展,人们对于损伤诊断的研究逐渐深入,但其在理论与实际应用方面也出现了不少的难题。本文着重就以下三个方面进行了些探索:动力系统模型的阶次辨识、温度对于模态参数的影响及基于贝叶斯方法的参数估计。由于时域识别法有许多频域识别法所没有的优点,时域识别法成为现在研究的重点。ERA、SIM、SSI等方法的出现给时域识别法开创了一个光明的前景。但由于这些时域识别法都需要先进模型阶次的确定,这也是研究的一个难点所在。为了判定状态空间方程的阶次,本文提出了一种新的动力系统模型定阶方法—残差期望法。该方法利用系统的脉冲响应函数建立Hankel矩阵,对其进行奇异值分解后,得到H 1和H 2两个矩阵。H 1和H2分别为信号的主要组分和噪声。假设系统受到白噪声干扰,并利用白噪声的零均值特性,可以准确的辨识模型的阶次。在Hankel矩阵的大小满足一定要求的条件下,即使系统存在较大噪声,也能正确识别模型的阶次。本文对系统有较大噪声干扰的情况进行了数字仿真研究,并对一钢筋混凝土框架结构的实测数据进行了对比研究。随着基于动动力测试的健康监控与损伤诊断研究的深入,研究人员已经认识到环境因素对于模态参数的影响不可怱略。为了研究环境因素对模态参数的影响,作者在对一室外的钢筋混凝土框架进行了近10小时的锤击试验,并记录了每次试验时的环境和混凝土两侧的温度值。利用自编的ERA和SIM程序进行数据处理,定量分析了环境温度对于模态参数的影响,同时也进一步定性分析地研究了温度对于混凝土弹性模量的影响。试验结果表明:随着温度的升高模态频率呈线性降低,而对于阻尼比的影响则没有明显的规律性。从先验概率的选取出发,介绍了贝叶斯估计的全过程,并用实测数据对其方法进行了验证。由于作者研究对象是温度对于模态参数的影响,因此作者对比了消除温度影响前后的参数估计值,结果表明:消除温度影响能够显著提高参数估计的精度。贝叶斯估计结果的精度较非贝叶斯估计有所提高,但不明显,这应是先验概率密度选取与样本个数的原因。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 结构健康监控与损伤诊断的研究现状

- 1.2.1 参数识别方法研究

- 1.2.2 环境因素的影响研究

- 1.2.3 贝叶斯估计

- 1.3 研究中问题的提出

- 1.4 本文研究内容

- 第2章 模态参数识别的方法研究

- 2.1 引言

- 2.2 参数识别方法

- 2.2.1 ERA方法

- 2.2.2 SIM方法

- 2.3 定阶方法的研究

- 2.4 本文方法的提出

- 2.4.1 Hankel矩阵的建立与SVD分解

- 2.4.2 n的分类讨论

- 2.4.3 阶次判断

- 2.4.4 数值检验

- 2.5 小结

- 第3章 温度对模态参数的影响

- 3.1 引言

- 3.2 试验方案

- 3.2.1 试验目的

- 3.2.2 试验对象

- 3.2.3 试验方案

- 3.2.4 数据采集

- 3.3 晴天天气数据处理

- 3.3.1 ERA的计算结果

- 3.3.2 SIM的计算结果

- 3.3.3 ERA与SIM计算结果汇总

- 3.3.4 温度影响的定量分析

- 3.4 多云天气数据处理

- 3.5 不同天气的影响

- 3.6 温度对混凝土弹性模量的影响

- 3.6.1 理论分析

- 3.6.2 ANSYS验证计算

- 3.7 环境激励下数据研究

- 3.8 小结

- 第4章 模态参数的不确定性分析

- 4.1 引言

- 4.2 贝叶斯估计

- 4.3 模态参数估计

- 4.3.1 先验概率选取

- 4.3.2 条件概率

- 4.3.3 后验概率密度

- 4.3.4 后验边缘概率

- 4.4 置（可）信区间估计

- 4.4.1 无先验信息时均值的置信区间

- 4.4.2 有先验信息时均值的可信区间

- 4.4.3 无先验信息时方差的置信区间

- 4.4.4 有先验信息时方差的可信区间

- 4.5 参数估计结果

- 4.5.1 工况一估计结果

- 4.5.2 工况二、三估计结果

- 4.6 小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].基于模糊聚类的模态参数全因素自动验证方法[J]. 北京航空航天大学学报 2015(05)

- [2].基于频响函数识别结构非线性模态参数的方法[J]. 机械制造与自动化 2020(03)

- [3].复模态参数的特征曲线法及其应用研究[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [4].桥梁断面气动导数识别的模态参数插值方法研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [5].基于信号时频分析理论识别时变模态参数实验[J]. 振动.测试与诊断 2015(05)

- [6].有限元模型修正中处理不完备实测模态参数的方法研究[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2014(04)

- [7].基于模态参数的航空发动机涡轮盘结构损伤检测[J]. 航空维修与工程 2009(06)

- [8].基于MFC多文档模态参数辨识系统开发[J]. 机械制造与自动化 2018(04)

- [9].OMA模态参数的优化及盲分析技术探讨[J]. 振动.测试与诊断 2012(06)

- [10].单索面斜拉桥模态参数测试与分析[J]. 交通科技 2017(06)

- [11].基于随机子空间法的模态参数自动提取[J]. 机械工程学报 2018(09)

- [12].阻尼密频结构复模态参数的特征曲线法[J]. 信息技术与信息化 2017(12)

- [13].仅用结构响应数据识别系统模态参数的方法研究[J]. 中国工程科学 2015(01)

- [14].基于无线网络的浅水域船舶运行模态参数远程调控方法[J]. 舰船科学技术 2019(16)

- [15].短样本条件下提高HHT识别模态参数精度的方法[J]. 振动.测试与诊断 2011(01)

- [16].基于模态参数验证的机床结构件优化设计[J]. 浙江大学学报(工学版) 2018(10)

- [17].航天器周期时变模态参数闭环在轨辨识的子空间方法[J]. 空间控制技术与应用 2014(04)

- [18].基于单点输入多点输出系统的模态参数测试系统设计[J]. 现代电子技术 2010(23)

- [19].用分层抽样和复Morlet小波识别短样本模态参数[J]. 重庆大学学报 2009(12)

- [20].简谐激扰下模态参数对垂向平稳性指标的影响[J]. 西南交通大学学报 2008(04)

- [21].基于环境激励的大跨度斜拉桥模态参数和索力识别[J]. 振动与冲击 2012(16)

- [22].影响斜拉桥模态参数变化的环境因素分析[J]. 振动与冲击 2009(10)

- [23].基于自激励的数控机床模态参数提取方法研究[J]. 机床与液压 2016(05)

- [24].钻锚机钻臂模态参数的高精度提取方法及实验[J]. 煤炭学报 2012(07)

- [25].基于图论聚类的随机子空间模态参数自动识别[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [26].一种改进的航天器时变模态参数递推辨识方法[J]. 宇航学报 2018(10)

- [27].结构实模态参数的高阶灵敏度算法[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2014(01)

- [28].焊接钢管的模态参数目标建模及模型修正[J]. 中国机械工程 2011(22)

- [29].CMIF方法中模态参数不确定性的计算[J]. 振动工程学报 2013(03)

- [30].基于单元特性的模态参数灵敏度解析法[J]. 机械设计与制造 2019(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0d64a958749817c6d9214d9c.html