# 基于时域法的密肋壁板结构模态识别

### 论文摘要

密肋壁板结构作为一种新型建筑结构体系,其安全性及实用性是人们最关注的问题之一。因此,有必要通过对密肋壁板结构进行动力检测,分析实际结构的动力特性,给出密肋壁板结构的动力模型,识别其模态参数和物理参数并对密肋壁板结构进行安全性评估,以达到保证人民群众财产安全的目的。本文基于时域法,对结构的模态识别方法进行了研究,主要研究内容如下:1.通过对ITD方法、复制数多项式法和ARMA时序法的讨论分析,给出时域法模态识别的步骤与方法;2.采用时程分析法计算六层密肋壁板结构在平稳随机激励下的响应并进行处理,得到结构的自由振动响应数据,利用ITD法、复指数多项式法、ARMA时序法进行识别,论证了模态识别的时域法用于密肋壁板结构的可行性,分析了误差产生的原因;3.根据对西安建筑科技大学一号学生公寓动测试验的位移响应数据进行时域法识别,并与有限元模态分析结果对比分析,进一步验证了时域法识别用于密肋壁板结构的可行性。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 问题的提出

- 1.2 模态参数识别的发展历史和研究动态

- 1.2.1 时域内模态参数的识别方法

- 1.2.2 时域法的国内外研究现状

- 1.3 密肋壁板体系简介

- 1.3.1 密肋壁板结构特点及其动力特性

- 1.3.2 密肋壁板结构前期研究

- 1.4 本文的主要工作

- 2 模态分析基础理论

- 2.1 引言

- 2.2 单位脉冲响应函数与杜哈梅积分

- 2.3 单自由度系统

- 2.4 多自由度系统

- 2.4.1 多自由度系统实模态分析

- 2.4.2 多自由度系统复模态分析

- 2.5 小结

- 3 模态识别的时域方法

- 3.1 引言

- 3.2 振动信号预处理方法

- 3.2.1 采样数据的标定变换

- 3.2.2 消除噪声干扰

- 3.2.3 由随机信号得到自由振动响应

- 3.3 时域的模态识别方法

- 3.3.1 ITD法

- 3.3.2 复指数法

- 3.3.3 ARMA模型时间序列分析法

- 3.4 小结

- 4 基于时域法的密肋壁板结构模态识别

- 4.1 引言

- 4.2 计算机模拟算例

- 4.2.1 模型概况

- 4.2.2 计算结果及预处理

- 4.2.3 识别结果的对比与分析

- 4.3 实测结构模态参数识别

- 4.3.1 密肋壁板结构动测试验

- 4.3.2 试验结果分析

- 4.3.3 时域法模态参数识别

- 4.4 小结

- 5 结论

- 5.1 结论

- 5.2 进一步需要作的工作

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].两种识别结构模态参数时域法的对比研究[J]. 世界地震工程 2018(03)

- [2].基于时域法桥梁自振特性参数的识别技术探讨[J]. 四川水泥 2018(02)

- [3].能量法和时域法在叶片颤振计算中的比较研究[J]. 航空计算技术 2019(05)

- [4].在常规运动试验中以时域法微伏级T波电交替筛查冠心病的价值[J]. 中国循环杂志 2011(03)

- [5].单层球面网壳风振分析的时域法与频域法比较[J]. 建筑科学与工程学报 2008(02)

- [6].基于时域法的运载火箭风载荷动力响应分析[J]. 强度与环境 2013(04)

- [7].运用有限差分时域法计算具有径向色散特性的圆柱形隐形斗篷(英文)[J]. 光子学报 2009(07)

- [8].线性系统暂态特性分析方法比较[J]. 教育现代化 2018(30)

- [9].有航速Kramers-Kronig关系及浮体运动的间接时域法[J]. 中国造船 2018(02)

- [10].基于时域法考虑设备运行结构动力响应的工程应用[J]. 建筑结构 2009(S1)

- [11].血压变异性及对心血管疾病风险的影响[J]. 中国实用医药 2014(30)

- [12].基于振动台试验的时域结构模态参数识别法对比研究[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [13].时域法脉冲电流抑制电路[J]. 电力电子技术 2014(04)

- [14].加热通道内超临界流动的稳定性分析——时域分析[J]. 上海交通大学学报 2012(04)

- [15].时域法消除天线室外远场测试环境影响的研究[J]. 电信技术 2016(08)

- [16].基于时域法的输电塔抗风研究[J]. 水电能源科学 2009(05)

- [17].连续时间系统的响应求解与分析[J]. 现代商贸工业 2018(13)

- [18].基于香农采样定理的结构风振时域计算改进[J]. 噪声与振动控制 2017(02)

- [19].超宽带天线辐射中心的时域测量方法[J]. 强激光与粒子束 2011(05)

- [20].选取任意庞加莱截面的新方法[J]. 物理学报 2020(04)

- [21].超超临界锅炉流动不稳定性的形成机理及研究进展[J]. 洁净煤技术 2020(01)

- [22].大型客机纵向飞行品质参数辨识方法研究[J]. 飞机设计 2018(03)

- [23].建筑结构风致响应的时频域计算方法比较[J]. 浙江大学学报(工学版) 2013(09)

- [24].风力机地震响应分析的研究现状与展望[J]. 结构工程师 2010(06)

- [25].动车水箱焊缝随机振动疲劳寿命的时域法研究[J]. 材料保护 2020(08)

- [26].输电塔风致响应的时频域计算方法和比较[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [27].时滞系统稳定性综合研究[J]. 科技创新与应用 2017(19)

- [28].用时域法分析增加零极点对控制系统性能的影响[J]. 电脑开发与应用 2014(10)

- [29].基于数值试验的波浪载荷激励船舶振动响应研究[J]. 振动与冲击 2016(22)

- [30].时域法消除移动通信基站天线测试场地反射研究[J]. 电子科技 2013(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0d6fe63021005fdea977840c.html