# 医疗废物焚烧飞(?)重金属的迁移、浸出特性及二恶英的水热法降解研究

### 论文摘要

在我国,医疗废物的处理方法应用最普遍的是焚烧法。焚烧法是一种可同时实现废物无害化、减量化、资源化的处理技术,但也带来了一些亟待解决的环境问题。焚烧过程产生的飞灰含有强烈的致癌、致畸、致突变的二恶英和重金属等,如果排放前没有得到妥善的处理,它们将从排放源通过大气传输到各处而污染水源,进入食物链,给人和环境带来危害。因此,飞灰在排放前必须经过处理以降低其毒性。本文从医疗废物的定义出发,对医疗废物的处置、焚烧飞灰的处置,飞灰重金属的危害、焚烧过程飞灰重金属的迁移特性以及浸出特性等进行了详细的介绍和分析,同时还利用水热法对医疗废物焚烧飞灰中重金属的稳定和二恶英的降解进行了详细的实验研究。1)在管式炉试验台上结合电镜、能谱、X射线衍射、原子吸收光谱等分析手段研究了模拟医疗废物热解及焚烧后飞灰的颗粒形态、化学组成以及重金属含量等。也分析了实际医疗废物焚烧飞灰的重金属蒸发特性。2)研究了医疗废物焚烧飞灰重金属的浸出特性。重金属的浸出能力受到浸取剂pH值、浸取剂种类、液固比、浸取时间等四种控制因素不同程度的影响。3)研究了在水热条件下医疗废物焚烧飞灰中重金属的稳定化和二恶英的降解。反应后飞灰中的重金属由于形成了稳定的硅铝酸盐而使浸出毒性降低,同时二恶英的降解效果显著。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 危险废物的定义

- 1.2 医疗废物的定义和分类

- 1.3 医疗废物处置方法

- 1.3.1 焚烧法

- 1.3.2 高温高压蒸汽灭菌法

- 1.3.3 微波灭菌法

- 1.3.4 化学消毒法

- 1.3.5 填埋法

- 1.4 焚烧产物灰渣分类

- 1.4.1 细渣

- 1.4.2 底灰

- 1.4.3 热回收系统灰

- 1.4.4 飞灰

- 1.4.5 烟气净化装置飞灰

- 1.5 医疗废物焚烧飞灰处理

- 1.5.1 固化/稳定化

- 1.5.2 化学处理

- 1.5.3 酸提取技术

- 1.5.4 热处理技术

- 1.5.5 水热处理技术

- 1.6 研究背景与意义

- 参考文献

- 2 模拟医疗废物热解/焚烧底灰特性分析及重金属蒸发特性研究

- 2.1 重金属概述

- 2.1.1 重金属的定义

- 2.1.2 单个金属特性

- 2.1.3 重金属的污染

- 2.1.4 焚烧过程中重金属的迁移机制

- 2.1.5 焚烧过程中重金属的控制技术

- 2.2 模拟医疗废物热解焚烧实验

- 2.2.1 实验材料

- 2.2.1.1 模拟医疗废物的制备

- 2.2.1.2 实验药品

- 2.2.2 实验步骤

- 2.2.3 测定分析仪器

- 2.3 实验结果与讨论

- 2.3.1 重金属含量分析

- 2.3.2 热解/焚烧底灰质量回收率的比较

- 2.3.3 热解/焚烧重金属挥发特性

- 2.3.4 热解/焚烧后底灰的形态分析

- 2.3.5 热解/焚烧后底灰的化学组分

- 2.4 小结

- 参考文献

- 3 医疗废物焚烧飞灰重金属蒸发特性实验研究

- 3.1 引言

- 3.2 材料与方法

- 3.3 实验结果及分析

- 3.3.1 温度对重金属蒸发特性的影响

- 3.3.2 时间对重金属蒸发特性的影响

- 3.3.3 氯对重金属蒸发特性的影响

- 3.4 小结

- 参考文献

- 4 医疗废物焚烧飞灰重金属浸出特性研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验材料与方法

- 4.2.1 实验材料

- 4.2.2 实验步骤及方法

- 4.2.3 实验结果和讨论

- 4.3 控制条件的作用机理

- 4.4 小结

- 参考文献

- 5 水热法降解医疗废物焚烧飞灰中二恶英的研究

- 5.1 引言

- 5.2 实验材料与方法

- 5.2.1 实验材料与药品

- 5.2.2 实验步骤

- 5.2.3 飞灰二恶英的测定

- 5.2.4 飞灰重金属渗滤毒性测试步骤

- 5.2.5 飞灰主要结晶矿物相测试

- 5.3 结果和讨论

- 5.3.1 原始飞灰的二恶英分布

- 5.3.2 二恶英降解的影响因素

- 5.3.3 重金属的浸出毒性

- 5.4 小结

- 参考文献

- 6 全文总结

- 6.1 全文研究工作总结

- 6.2 全文研究创新之处

- 6.3 下一步研究工作展望

- 发表论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0d90118e94d5fddc7cdc7e4d.html