# 城市立交连续箱梁桥地震响应分析

### 论文摘要

在现代城市交通体系中,城市立交连续箱梁桥越来越多的被采用。一旦在地震中遭到破坏,将会造成巨大的直接和间接经济损失。因此,研究掌握高烈度地震区内城市立交连续箱梁桥的地震反应是建立合理抗震体系和采取有效抗震措施的科学依据。本文以西安市三桥立交桥（结构形式为连续梁结构）为工程背景,研究了高烈度地震区内城市立交连续箱梁桥结构的地震反应,主要研究内容如下：对三桥立交选取典型连续箱梁桥结构,五跨一联的主线和三跨一联的匝道,分别进行了有限元分析与动力特性的荷载试验测试,其结果表明该桥具有一定的动力刚度,满足设计要求,且有一定的安全储备。探讨了主线桥纵坡的改变对其动力特性以及地震反应的影响,建立四个不同纵坡的模型,纵坡的大小（纵坡≤5%范围内讨论）对桥梁结构的动力特性影响比较大,并且对地震反应的影响也比较大。分析了匝道桥曲率半径变化对连续曲梁桥结构的动力特性以及地震反应的影响,建立六个不同曲率半径的模型,结果表明曲率半径对桥梁结构的动力特性和地震反应影响比较大。探讨了曲线桥的反应谱输入方向的问题,一般以两抗扭支承中心点连线为纵桥方向,与之垂直方向为横桥向作为反应谱的输入方向。在设计地震烈度下,采用动态时程分析法,计算分析了基本模型主线和匝道桥,在单向地震激励下的时程分析,并与其反应谱分析结果进行对比分析,误差基本都在20%以内,满足《公路桥梁抗震设计细则》的要求。计算分析了基本模型主线,在考虑纵向+0.3横向激励,横向+0.3纵向激励的地震波输入下,与单向地震激励的结果进行对比分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 城市立交桥的特点

- 1.2 城市立交桥结构的地震破坏和抗震研究简介

- 1.2.1 立交桥的地震破坏

- 1.2.2 桥梁结构抗震研究简介及设防目标

- 1.3 本文研究背景及主要研究内容、目的

- 1.3.1 研究背景和内容

- 1.3.2 研究的目的

- 第二章 桥梁抗震简介

- 2.1 概述

- 2.2 桥梁地震反应分析的方法

- 2.2.1 静力法

- 2.2.2 反应谱分析法

- 2.2.3 动态时程分析法

- 第三章 立交连续箱梁桥动力特性分析

- 3.1 概述

- 3.2 工程背景简介

- 3.2.1 上部结构

- 3.2.2 下部结构

- 3.2.3 桥面工程

- 3.2.4. 建筑材料

- 3.2.5 工程技术标准

- 3.3 结构的动力特性分析

- 3.3.1 结构分析和动力特性计算模型的建立

- 3.3.2 桥梁结构动力特性分析方

- 3.3.3 实桥结构动力特性理论分析与测试

- 3.3.4 纵坡变化对桥梁结构动力特性的影响

- 3.3.5 曲率半径变化对桥梁结构动力特性的影响

- 3.4 本章小结

- 第四章 立交连续箱梁桥地震响应反应谱分析

- 4.1 反应谱分析概述

- 4.1.1 反应谱理论

- 4.1.2 反应谱输入

- 4.1.3 反应谱输入方向问题

- 4.2 本章分析内容及思路

- 4.3 反应谱分析结果

- 4.3.1 主线桥单向地震激励下纵坡变化分析结果

- 4.3.2 匝道桥单向地震激励下不同曲率半径分析结果

- 4.3.3 曲线桥不同的反应谱输入方向对比分析结果

- 4.3.4 结果分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 立交连续箱梁桥地震响应时程分析

- 5.1 概述

- 5.2 地震动输入

- 5.2.1 地震动输入

- 5.2.2 地震动输入模式

- 5.3 本章分析内容及思路

- 5.3.1 地震动加速度时程

- 5.3.2 时程反应计算结果

- 5.3.3 反应谱与时程时程分析结果比较

- 5.3.4 结论分析

- 5.4 本章小结

- 结论与建议

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].公路曲线连续箱梁桥设计要点[J]. 北方交通 2018(05)

- [2].高速公路连续箱梁桥独柱墩横向抗倾覆计算及安全性评估[J]. 广东公路交通 2017(01)

- [3].梁格法在曲线连续箱梁桥荷载试验计算分析中的应用[J]. 公路与汽运 2017(04)

- [4].波形钢腹板连续箱梁桥在国内的研究和应用[J]. 山西建筑 2017(21)

- [5].装配式预应力混凝土连续箱梁桥施工技术[J]. 交通世界 2020(10)

- [6].大跨连续箱梁桥合龙工艺要点及措施分析[J]. 黑龙江科技信息 2017(08)

- [7].城际铁路变宽度连续箱梁桥的动力特性[J]. 河南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [8].体外预应力在连续箱梁桥加固中的作用[J]. 今日科苑 2015(10)

- [9].曲线连续箱梁桥动力特性理论与试验研究[J]. 工程与试验 2015(02)

- [10].现浇预应力混凝土连续箱梁桥施工技术总结[J]. 建筑知识 2010(S2)

- [11].大跨连续箱梁桥腹板裂缝设计成因分析及对策[J]. 山西建筑 2009(24)

- [12].大跨度连续箱梁桥挠度敏感性分析[J]. 铁道建筑 2017(06)

- [13].特大跨径波形钢腹板连续箱梁桥设计与分析[J]. 北方交通 2015(12)

- [14].波形钢腹板连续箱梁桥振动频率的参数分析[J]. 振动.测试与诊断 2016(04)

- [15].试析大跨度连续箱梁桥的施工技术[J]. 城市道桥与防洪 2013(11)

- [16].单箱四室预应力混凝土连续箱梁桥荷载试验研究[J]. 交通世界 2020(16)

- [17].大跨径连续箱梁桥稳定性分析[J]. 工程建设 2017(03)

- [18].预应力混凝土连续箱梁桥应力控制设计[J]. 辽宁省交通高等专科学校学报 2017(02)

- [19].预应力混凝土连续箱梁桥裂缝成因及其防治策略[J]. 建材与装饰 2016(27)

- [20].小半径曲线连续箱梁桥抗倾覆稳定性设计示例浅析[J]. 山西建筑 2020(10)

- [21].某异形连续箱梁桥静力性能及维修加固设计研究[J]. 湖南交通科技 2020(02)

- [22].预应力混凝土连续箱梁桥腹板裂缝的成因分析[J]. 中国水运(下半月) 2015(12)

- [23].某预应力混凝土连续箱梁桥裂缝检测与加固[J]. 交通世界(建养.机械) 2014(12)

- [24].预应力混凝土连续箱梁桥裂缝的分析与防治[J]. 山西建筑 2013(19)

- [25].切割拆除三跨连续箱梁桥时结构内力分析[J]. 公路交通技术 2013(04)

- [26].浅述梁格法在连续箱梁桥设计中的应用[J]. 北方交通 2009(10)

- [27].预应力混凝土连续箱梁桥设计改进的要点[J]. 中国市政工程 2008(06)

- [28].预应力混凝土连续箱梁桥梁结构设计分析[J]. 砖瓦 2020(11)

- [29].预应力混凝土连续箱梁桥的施工技术[J]. 建材与装饰 2019(03)

- [30].独柱墩连续箱梁桥横向抗倾覆加固方案对比[J]. 价值工程 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0da4a6eea6ea9acf99082ad3.html