# 重复控制在有源电力滤波器中的应用

### 论文摘要

随着电力电子技术的发展,电力电子装置的应用日益广泛。由于电力电子装置对电网来说大多是非线性负载,是电网的主要谐波源,电网中的谐波电流“污染”情况变得日趋严重,不仅影响了供电质量,甚至危及到了电网安全。为了提高电能质量,通常采用有源电力滤波器来补偿非线性负载的谐波电流,以减小谐波对电网的污染。文章概述了有源电力滤波器的发展概括,介绍了有源电力滤波器的主电路结构和工作原理。为了使有源电力滤波器达到更好的补偿效果,控制系统采用了重复控制。文章阐述了重复控制的基本思想和组成结构。重点说明了重复控制器各个环节的设计过程,通过MATLAB仿真和实验验证了重复控制系统的正确性和可行性。文章介绍了数字控制系统的基本组成。硬件方面器件的选择要满足实时控制对数字控制的要求,DSP板选好后要有适当的外围电路配合来进行工作,文章介绍了外围板电路的组成和各个部分工作原理等。完备的硬件平台为算法的实现提供了保障。在控制系统的软件方面,文章介绍了DSP的编程环境,编程语言,DSP程序的基本结构等。结合流程图详细说明了程序中各个部分的工作过程。从采样,计算延时,控制对象的零阶保持离散化等方面分析了数字化过程对有源电力滤波器性能的影响。把控制对象离散化,在程序中写成差分方程的形式,实现整个系统的闭环调试。这种实时的程序调试方法避免了主电路的影响,大大降低了系统调试的难度,节省了开发的时间。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 电网谐波概述

- 1.2 现有谐波治理方法的比较

- 1.3 现代有源电力滤波器技术发展概况

- 1.3.1 串联型有源电力滤波器（Series APF）

- 1.3.2 并联型有源电力滤波器（Shunt APF）

- 1.4 数字控制技术发展概况

- 1.5 重复控制技术

- 1.6 本课题的研究内容

- 第二章 有源电力滤波器重复控制系统设计

- 2.1 APF的主电路介绍

- 2.2 APF的重复控制系统设计

- 2.2.1 重复控制的基本思想

- 2.2.2 Q（z）滤波器及改进型内模

- -N'>2.2.3 周期延迟环节z-N

- 2.2.4 补偿器C（z）

- 2.3 重复控制与有源电力滤波器

- 2.4 有源电力滤波器重复控制系统的设计

- 2.4.1 Q（z）及重复控制器内模的设计

- 2.4.2 补偿器C（z）的设计

- 2.5 仿真与实验波形与分析

- 第三章 数字控制系统硬件设计

- 3.1 数字控制系统的组成

- 3.2 实时控制的基本要求

- 3.3 TMS320F2812的特点

- 3.4 DSP核心板的选择——开发板or DIY

- 3.5 DSP外围电路板

- 3.6 ADC校准

- 3.6.1 校准原理

- 3.6.2 硬件连接

- 3.7 ADC的采样调理电路

- 3.8 IPM故障信号与清除电路

- 3.9 DSP板的PWM口输出电路:

- 3.10 I/O口及其电平转换电路

- 3.11 过压保护电路

- 第四章 数字控制系统软件设计及调试

- 4.1 DSP编程环境

- 4.2 C语言与汇编语言

- 4.3 DSP程序的基本结构

- 4.4 SPWM程序的编写

- 4.4.1 SPWM的模拟控制方法

- 4.4.2 SPWM的软件控制方法

- 4.5 有源电力滤波器数字控制系统

- 4.6 数字化过程的影响及程序调试

- 4.6.1 数字控制与模拟控制

- 4.6.2 数字控制的问题

- 4.7 数字控制程序调试

- 第五章 总结与展望

- 附录A cmd和include文件示例

- 附录B SPWM程序

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].体声波滤波器功率容量的评估方法[J]. 压电与声光 2019(06)

- [2].可重构滤波器研究进展综述[J]. 微波学报 2020(01)

- [3].一种生物滤波器的设计[J]. 上海电气技术 2020(03)

- [4].一款低损耗低噪声宽调谐的高阶级联N通道滤波器[J]. 广西师范大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [5].多级EMI滤波器优化设计方法研究[J]. 山东工业技术 2018(20)

- [6].联合约束级联交互式多模型滤波器及其在机动目标跟踪中的应用[J]. 电子与信息学报 2017(01)

- [7].双传输零点C波段腔体滤波器的设计与实现[J]. 微波学报 2016(S1)

- [8].抑制双摆龙门起重机货物摆动的时滞滤波器研究[J]. 建筑机械化 2017(03)

- [9].信号通过滤波器的时延分析[J]. 黑龙江科技信息 2017(16)

- [10].增强超导滤波器谐波抑制能力的方法[J]. 低温与超导 2017(08)

- [11].一种基于共址滤波器解决同址多台的方法[J]. 移动通信 2015(16)

- [12].浅谈滤波器的技术与应用[J]. 课程教育研究 2019(33)

- [13].大功率滤波器的研究与推广策略[J]. 电子世界 2020(02)

- [14].质子束流蒙特卡罗模型的建立及对脊形滤波器的探究[J]. 中国医学物理学杂志 2020(05)

- [15].新型并联电容混合型电力滤波器的仿真研究[J]. 自动化与仪表 2020(06)

- [16].尺度补偿的相关核滤波器跟踪[J]. 计算机科学 2016(S2)

- [17].一种应用于低功耗多模式射频芯片的可重构滤波器[J]. 中国集成电路 2016(12)

- [18].势平衡多目标多伯努利滤波器高斯混合实现的收敛性分析[J]. 控制理论与应用 2016(10)

- [19].复阻抗负载滤波器综合及多工器设计应用[J]. 电子设计工程 2017(04)

- [20].融合颜色特征的核相关滤波器目标跟踪[J]. 电光与控制 2017(06)

- [21].甚高频滤波器失配导致发射机高频段整机效率过高的原因分析[J]. 无线互联科技 2017(08)

- [22].一种小区重叠干扰下的通信滤波器噪声抑制算法[J]. 科技通报 2016(03)

- [23].声表面滤波器焊接工艺探讨[J]. 电子工艺技术 2016(05)

- [24].可调滤波器的应用和发展[J]. 电子元件与材料 2016(09)

- [25].一种可调滤波器的设计技术[J]. 无线电工程 2015(04)

- [26].一种可调谐滤波器特性研究[J]. 光通信技术 2015(03)

- [27].带有前置和后置滤波器的滑模观测器仿真研究[J]. 湖南工业大学学报 2013(05)

- [28].一种梯形结构可调声表滤波器的仿真与分析[J]. 声学技术 2013(S1)

- [29].一种适用于水声移动通信同步检测的组合滤波器[J]. 西北工业大学学报 2020(05)

- [30].基片集成波导缝隙式滤波器的设计与实现[J]. 固体电子学研究与进展 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0db80ffb754cdb97c0938e6d.html