# 光组播网络中基于逻辑运算的网络编码关键技术研究

### 论文摘要

随着宽带网络的飞速发展以及新型组播业务的不断涌现,用户对高品质的组播服务需求以及高可靠的组播业务传输质量的要求都在不断的提高。传统的IP组播技术由于所采用的网络带宽有限并且数据处理速度低等原因将难于满足未来组播需求。光网络具有高速、宽带的优点,网络编码技术能够提高网络的可靠性和吞吐量。将网络编码技术引入到光组播网络中充分融合网络编码和光网络的优势,能够为实现未来宽带、可靠的组播服务提供一种切实可行的解决方案。然而,要将网络编码技术引入到光网络中充分发挥两者的优势还面临着理论与技术方面的诸多问题需要解决。本文从通信业务对网络的需求出发,对光组播网络中基于逻辑运算的网络编码所涉及到的核心机制与关键技术进行了研究并取得了以下研究成果：(1)从实现基于网络编码光层组播的需求出发,提出一种能够在多项式时间内完成的建立基于网络编码双路径组播树的启发式算法。算法包含的约束规则能够保证所建立的双路径组播树中包含最少的编码节点。所建立的双路径组播树为将网络编码技术引入到光组播网络并实现基于网络编码的光组播提供了基础。(2)针对异或网络编码缺乏应用普遍性并且对组播网络的物理结构要求较高,以及基于光电光变换网络编码方法将增加系统开销降低网络编码和光组播原本的优势等问题提出一种能够在光域中实现的基于逻辑移位和逻辑异或运算的双路径网络编码机制。该网络编码机制比异或网络编码的通用性更强,并且能够在光域中独立于光电光变换实现,降低了实现代价。(3)在所建立的双路径组播树和提出的光层网络编码机制的基础上进一步通过硬件实验的方法,对基于网络编码的光层组播机制进行了功能性验证；通过软件仿真对基于网络编码的光组播和传统光组播之间的组播性能差异进行比较并分析了影响基于网络编码光组播组播性能的条件和因素。(4)针对波分复用(Wavelength Division Multiplexing, WDM)光网络中采用波长转换器解决波长冲突代价较高的问题,将网络编码技术引入到光网络中的波长通道用于解决WDM光组播网络在数据传输过程中遇到的波长冲突问题。另外,针对光网络中通过硬件改变光网络中信号的相位、频谱、偏振等信号特性实现数据保密传输需要额外光器件支持并且实现代价较高这一问题,在光层网络编码机制的基础上,提出了采用加密编码向量的方式提高光组播网络中数据传输可靠性和安全性的方法,并对该方法的安全性进行了分析和证明。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 网络编码概述

- 1.1.1 网络编码简介

- 1.1.2 网络编码研究现状

- 1.2 全光组播概述

- 1.2.1 全光组播简介

- 1.2.2 全光组播研究现状

- 1.3 基于网络编码的光组播概述

- 1.3.1 基于网络编码光组播研究现状

- 1.3.2 基于网络编码光组播面临的主要挑战

- 1.4 论文的主要研究工作及创新点

- 1.5 论文的结构安排

- 第二章 基于网络编码的双路径组播树

- 2.1 问题描述

- 2.2 算法思想与实现

- 2.2.1 建立单路径有向树

- 2.2.2 建立最少编码节点的双路径组播树

- 2.2.3 算法运行示例

- 2.3 仿真分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于逻辑运算的光层网络编码机制

- 3.1 问题描述

- 3.2 基于逻辑运算的网络编码向量

- 3.2.1 网络编码向量集

- 3.2.2 光层网络编码的特点

- 3.3 实现光层网络编码的关键运算模块

- 3.3.1 实现原理

- 3.3.2 模块设计

- 3.4 光层网络编码节点模型

- 3.4.1 编码节点模型总体结构

- 1功能与设计'>3.4.2 模块DEP1功能与设计

- 2功能与设计'>3.4.3 模块DEP2功能与设计

- 3.5 实验分析

- 3.6 本章小结

- 第四章 网络编码在光网络中的应用研究

- 4.1 基于网络编码的全光组播

- 4.1.1 问题描述

- 4.1.2 组播性能分析比较

- 4.2 基于网络编码的波长冲突解决

- 4.2.1 问题描述

- 4.2.2 解决方案

- 4.2.3 仿真分析

- 4.3 基于网络编码数据可靠传输

- 4.3.1 问题描述

- 4.3.2 实现方案及安全性分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 本文研究工作总结

- 5.2 未来研究工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读博士学位期间论文列表

- 论文列表

- 参与项目

### 相关论文文献

- [1].适用于自组织多重组播网络的均衡算法研究[J]. 铁道学报 2008(02)

- [2].大规模组播网络故障探究[J]. 软件导刊 2017(01)

- [3].改进的遗传模拟退火算法优化光组播网络编码[J]. 光电子.激光 2014(06)

- [4].适合全光组播网络的网络编码技术研究[J]. 光通信研究 2014(04)

- [5].多源多宿组播网络编码的可达信息率区域[J]. 计算机应用 2015(06)

- [6].基于多目标优化的多源组播网络编码的构造[J]. 计算机应用研究 2010(02)

- [7].P2P组播网络容量分析[J]. 微计算机信息 2008(06)

- [8].高带宽组播网络端到端时延测量及分析[J]. 计算机工程与科学 2014(09)

- [9].IP组播网络脆弱性分析与安全策略研究[J]. 网络安全技术与应用 2008(05)

- [10].有向有环组播网络的网络编码构造[J]. 湖南涉外经济学院学报 2010(04)

- [11].组播网络的故障恢复问题研究[J]. 舰船电子工程 2008(07)

- [12].IP组播网络的脆弱性分析[J]. 电脑与电信 2008(04)

- [13].有向有环组播网络的网络编码构造[J]. 计算机与数字工程 2012(12)

- [14].诱导有校验驱动优化QoS组播网络路由模型[J]. 计算机仿真 2014(01)

- [15].一种改进的多源组播网络的线性网络编码构造方案[J]. 湖南涉外经济学院学报 2019(03)

- [16].随机网络编码数据传输的仿真实现[J]. 软件 2014(08)

- [17].基于网络编码技术的组播通信性能分析[J]. 计算机与现代化 2008(08)

- [18].组播网络中链路丢包率的测量[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(05)

- [19].省级数字电视组播网络的设计与维护[J]. 中国有线电视 2018(04)

- [20].基于不同网络环境的IPSec解决方案[J]. 电脑知识与技术 2013(26)

- [21].多源多宿组播网络线性网络编码的优化构造[J]. 系统工程与电子技术 2010(02)

- [22].无线局域网上视频组播网络的研究与实现[J]. 哈尔滨理工大学学报 2009(06)

- [23].秘密共享和网络编码在窃听网络中的应用[J]. 计算机应用 2013(09)

- [24].基于MAODV协议的网络编码方案[J]. 计算机应用研究 2011(07)

- [25].一种用于组播路由的网络编码的数学模型[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2011(02)

- [26].基于协作通信技术的无线非再生中继组播网络中的功率最优分配[J]. 信息与控制 2011(03)

- [27].安全网络编码综述[J]. 计算机应用 2010(02)

- [28].Overlay组播网络上带QoS约束的路由算法[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2008(S1)

- [29].IPTV在山西电信天翼高清部署中的应用和发展[J]. 电子技术与软件工程 2016(19)

- [30].三层交换网下的组播服务网设计和实现[J]. 电脑知识与技术 2012(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0dc0b93250d2a3a594a823e3.html