# 微波烧结ZnO压敏电阻的研究

### 论文摘要

ZnO压敏陶瓷是应用范围极广的一种电子材料,由于其高的非线性,使其它压敏陶瓷无法与其媲美,所以引起广大研究者的兴趣,微波烧结ZnO压敏陶瓷因为其工艺优势而成为热门研究方向,但如何通过微波烧结实现其稳定性能的问题仍未解决,还需研究者继续不断的努力。本文通过微波加热方式来对ZnO压敏电阻进行烧结。在烧结时发现ZnO的吸波能力差,烧结温度不高,达不到制备出优良陶瓷的烧结温度。对前期实验做了正交优化设计,为以后的研究起了引导的作用。主要对两种配方实验结果进行了正交优化分析与对比,得到不同因素对ZnO压敏电阻电性能的影响程度。采用辅助加热的方法制备ZnO压敏电阻。分别研究了球磨时间、预合成方式、烧结温度、升温速率、保温时间等因素对烧结后样品电性能的影响趋势。制备出的样品的电性能压敏电压（150V/mm～360V/mm）、漏电流（12μA～32μA）、非线性系数（12-65）。在辅助微波加热的方式烧结ZnO压敏电阻的基础上,通过掺杂改性来实现ZnO压敏电阻的低压化。主要掺杂了三种物质PbO、B2O3、TiO2来分析它们对ZnO压敏电阻电性能的影响,随各掺杂剂掺杂含量变化,电性能也随之改变。样品压敏电压最低降低到65V/mm,通过掺杂达到了降低压敏电压的目的。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 主要压敏陶瓷

- 1.1.1 ZnO压敏陶瓷

- 2压敏陶瓷'>1.1.2 TiO2压敏陶瓷

- 1.1.3 其它的压敏陶瓷材料

- 1.2 ZnO压敏陶瓷研究的意义及国内外发展状况

- 1.3 ZnO的特性及理论研究

- 1.3.1 ZnO的基本物理、化学特性

- 1.3.2 ZnO压敏效应原理及其表征

- 1.3.3 掺杂改性理论

- 1.3.4 晶粒生长理论

- 1.4 ZnO压敏电阻材料体系

- 1.4.1 ZnO-稀土系

- 2O3系'>1.4.2 ZnO-Bi2O3系

- 2O5系'>1.4.3 ZnO-V2O5系

- 1.4.4 ZnO-CuO,ZnO-BaO体系

- 1.4.5 玻璃系

- 1.5 压敏电阻器的电性能参数

- 1.5.1 电流—电压（I—V）特性

- 1.5.2 非线性系数（α）

- 1.5.3 压敏电压

- 1.5.4 材料常数（C）

- 1.5.5 漏电流

- 1.6 ZnO压敏陶瓷制备技术

- 1.7 微波烧结在材料领域的研究进展

- 1.7.1 微波在加热方面应用的发展简史

- 1.7.2 微波烧结陶瓷材料

- 1.8 微波烧结技术的特点

- 1.9 课题研究的主要内容

- 第二章 正交试验设计

- 2.1 正交的试验原理

- 2.2 实验原料

- 2.3 实验设备

- 2.4 制备工艺

- 2.5 影响ZnO压敏电阻性能的因素与水平

- 2.6 ZnO压敏电阻试验结果与分析

- 2.6.1 压敏电压试验结果与分析

- 2.6.2 漏电流试验结果与分析

- 2.6.3 非线性系数试验结果分析

- 2.7 本章小结

- 第三章 辅助加热制备ZnO压敏电阻微波烧结的研究

- 3.1 实验原料

- 3.2 实验设备

- 3.3 制备工艺

- 3.4 XRD和SEM检测

- 3.5 实验结果与分析

- 3.5.1 球磨时间对ZnO压敏材料的影响

- 3.5.2 不同预合成方式对电性能的影响

- 3.5.3 烧结温度对材料电性能的影响

- 3.5.4 升温速率对ZnO压敏材料性能的影响

- 3.5.5 保温时间的影响

- 3.6 本章小结

- 第四章 掺杂改性ZnO压敏电阻低压化的微波烧结研究

- 4.1 实验原料

- 4.2 实验设备

- 4.3 制备工艺

- 4.4 XRD和SEM检测

- 4.5 PbO掺杂对材料电性能的影响

- 2O3掺杂对材料电性能的影响'>4.6 B2O3掺杂对材料电性能的影响

- 2掺杂对材料电性能的影响'>4.7 TiO2掺杂对材料电性能的影响

- 4.8 小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录A: 攻读硕士学位期间发表论文目录

### 相关论文文献

- [1].孪生结构ZnO的可控合成与光催化性能研究[J]. 阜阳师范学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [2].纳米ZnO修饰电极检测食品中的亚硝酸盐[J]. 曲靖师范学院学报 2020(03)

- [3].新鲜黄秋葵纳米ZnO协同紫外照射保鲜研究[J]. 河南农业科学 2020(10)

- [4].ZnO电致化学发光以及对尿酸的检测研究[J]. 化学研究与应用 2020(09)

- [5].甲壳素基-纳米ZnO复合光催化剂处理印染废水的研究[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2020(05)

- [6].废ZnO脱硫剂再生工艺进展[J]. 广东化工 2019(22)

- [7].ZnO基复合材料在染料敏化太阳能电池中的研究[J]. 化工新型材料 2017(01)

- [8].基于ZnO单晶声表面波压力传感器的特性研究[J]. 微型机与应用 2016(24)

- [9].利用第一性原理研究ZnO掺杂的研究进展[J]. 粉煤灰综合利用 2017(01)

- [10].基于ZnO缓冲层的有机太阳能电池数值分析[J]. 江西师范大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [11].ZnO基材料在有机太阳能电池中的应用[J]. 化工新型材料 2016(02)

- [12].ZnO纳米片的室温绿色法制备及光催化性能研究[J]. 功能材料 2016(S1)

- [13].ZnO基透明导电薄膜及其稳定性研究进展[J]. 广东化工 2016(11)

- [14].ZnO压敏陶瓷的研究进展及发展前景[J]. 佛山陶瓷 2016(07)

- [15].基于ZnO/石墨烯复合材料的有机磷电化学生物传感器研究[J]. 东北电力大学学报 2016(05)

- [16].ZnO紫外探测器的研究[J]. 原子核物理评论 2015(01)

- [17].柔性ZnO基透明导电薄膜的研究进展[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2015(05)

- [18].ZnO纳米线阵列的可控生长及机理分析[J]. 西安邮电大学学报 2015(03)

- [19].ZnO基双组分复合光催化剂的研究进展[J]. 河北师范大学学报(自然科学版) 2015(04)

- [20].气相法制备ZnO纳米阵列研究进展[J]. 合成材料老化与应用 2015(05)

- [21].ZnO掺杂对CaO-Al_2O_3-SiO_2系玻璃的结构和化学稳定性的影响[J]. 玻璃 2019(12)

- [22].不同维度ZnO纳米材料的生长与表征[J]. 电子显微学报 2019(06)

- [23].基于ZnO微型多功能传感器的制备及性能研究[J]. 现代化工 2020(11)

- [24].ZnO纳米线阵列的制备及其光电性能研究[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [25].电流分布不均匀性对多柱并联ZnO避雷器能量吸收能力的影响[J]. 陕西电力 2017(03)

- [26].静电纺丝法制备Y掺杂ZnO纳米材料及其光催化性能[J]. 工业催化 2017(05)

- [27].竹材表面ZnO的低温制备及其防霉性能研究[J]. 林业工程学报 2017(04)

- [28].ZnO对焦炭气化反应的影响及动力学分析[J]. 中国冶金 2017(10)

- [29].水热合成ZnO及其复合材料在染料敏化太阳能电池中的应用[J]. 当代化工研究 2017(07)

- [30].ZnO纳米线阵列生长参数及光学性质[J]. 大连交通大学学报 2015(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0dc4473d805e75ec541aebb6.html