# 自动化立体仓库运载装置控制与调度研究

### 论文摘要

随着科学技术的发展,自动化立体仓库系统已经成为现代物流系统的枢纽和核心,越来越受到重视。自动化立体仓库将为工业、企业带来巨大的经济效益。本文在结合已有的研究成果及理论基础上,对自动化立体仓库进行了以下几方面的研究工作：首先,本文提出了自动化立体仓库运载装置控制系统的设计方案。本方案使用基于现场总线的结构,方便工业控制计算机与可编程序逻辑控制器之间的通信。其中工业控制计算机作调度、管理、监控主机；可编程序逻辑控制器(PLC)作为运载装置的控制器。然后,针对自动化立体仓库调度问题具有离散性和事件驱动的特点,结合高级Petri网理论,利用面向对象赋时着色Petri网(OOTCPN)的建模方法,为自动化立体仓库调度系统建立了OOTCPN调度模型,并对模型进行了各种指标分析,根据此模型对调度算法做出了合理设计,以此为基础可以在上位机实现调度软件,这也为运载装置的路径优化奠定了基础。通过对运载装置的作业分析,为作业过程建立了数学模型,以此为根本进行路径优化。建立的数学模型是旅行商(TSP)问题,遗传算法有着在多点进行计算分析的特点,可以很方便的解决这类问题,不容易出现局部最优解,然后用MATLAB进行了设计的遗传算法进行了仿真。最后,为了提高自动化立体仓库运行的可靠性和可维护性,对运载装置的故障诊断及处理方法进行了研究。通过对可能发生的故障进行分析,用故障分级处理的方法,对故障进行处理,尽可能实现运载装置在故障的自动恢复。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景

- 1.2 课题研究的目的及意义

- 1.3 本课题主要研究内容

- 第2章 自动化立体仓库控制系统总体设计

- 2.1 自动化立体仓库整体方案

- 2.1.1 立体仓库规划

- 2.1.2 运载装置的结构及组成

- 2.1.3 货位地址规划

- 2.2 控制系统实现

- 2.2.1 硬件设计

- 2.2.2 软件设计

- 2.3 本章小结

- 第3章 运载装置调度建模与算法设计

- 3.1 出入库调度问题

- 3.2 面向对象赋时着色Petri网

- 3.2.1 Petri网介绍

- 3.2.2 面向对象赋时着色Petri网

- 3.2.3 OOTCPN定义

- 3.2.4 OOTCPN的建模方法

- 3.3 调度系统与OOTCPN模型

- 3.3.1 对象类Petri网关系

- 3.3.2 过渡变迁冲突分析

- 3.3.3 调度模型的主要模块

- 3.4 调度建模

- 3.4.1 基本OOTCPN模型的建立

- 3.4.2 入库系统OOTCPN模型

- 3.4.3 出库系统OOTCPN模型

- 3.4.4 运载装置调度OOTCPN模型

- 3.5 模型分析

- 3.5.1 调度模型的可达性树分析方法

- 3.5.2 调度模型有界性分析

- 3.5.3 调度模型守恒性分析

- 3.5.4 调度模型死锁分析

- 3.5.5 调度模型性能分析

- 3.6 调度算法的设计

- 3.6.1 作业任务分析

- 3.6.2 运载装置调度算法

- 3.7 本章小结

- 第4章 运载装置路径优化

- 4.1 运载装置作业过程分析

- 4.2 建立数学模型

- 4.3 遗传算法

- 4.3.1 遗传算法的产生与发展

- 4.3.2 遗传算法基本过程

- 4.4 运载装置路径优化

- 4.4.1 遗传算法路径优化

- 4.4.2 MATLAB仿真

- 4.5 本章小结

- 第5章 运载装置故障诊断研究及处理

- 5.1 运载装置的故障分析

- 5.2 故障的分级处理

- 5.3 故障处理举例及其自恢复性能

- 5.4 故障处理系统实现

- 5.5 本章小结

- 第6章 结论

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].浅析如何实现自动化立体仓库优化调度[J]. 黑龙江科技信息 2016(26)

- [2].自动化立体仓库技术在橡胶轮胎行业中的应用[J]. 物流技术与应用 2020(05)

- [3].自动化立体仓库监控系统研究[J]. 科技创新与应用 2020(18)

- [4].自动化立体仓库自动喷水灭火系统设计[J]. 住宅与房地产 2018(22)

- [5].自动化立体仓库技术的应用[J]. 住宅与房地产 2019(05)

- [6].自动化立体仓库专利技术综述[J]. 物流技术与应用 2019(07)

- [7].从物流角度谈自动化立体仓库[J]. 物流工程与管理 2019(07)

- [8].自动化立体仓库的优化方法探析[J]. 科技经济导刊 2019(25)

- [9].自动化立体仓库技术的应用[J]. 中国设备工程 2018(04)

- [10].密集型自动化立体仓库解析[J]. 酒·饮料技术装备 2018(01)

- [11].自动化立体仓库自动喷水灭火系统设计探讨[J]. 消防界(电子版) 2018(04)

- [12].自动化立体仓库的分类与优势[J]. 国内外机电一体化技术 2018(04)

- [13].自动化立体仓库存储管理策略的优化[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2017(04)

- [14].故障树分析法在自动化立体仓库监控系统可靠性分析中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2016(14)

- [15].自动化立体仓库及其堆垛机运用[J]. 现代制造技术与装备 2016(05)

- [16].北自所承建中国银行北京分行库房综合楼自动化立体仓库顺利验收[J]. 国内外机电一体化技术 2016(03)

- [17].试析自动化立体仓库的管理与监控[J]. 科技风 2015(01)

- [18].自动化立体仓库在发电公司库存管理中的应用[J]. 物流技术 2015(02)

- [19].自动化立体仓库消防系统设计[J]. 电子世界 2014(18)

- [20].北自所承建南京喜之郎食品有限公司自动化立体仓库顺利验收[J]. 国内外机电一体化技术 2015(04)

- [21].自动化立体仓库输送系统中变频器的应用[J]. 同行 2016(07)

- [22].自动化立体仓库研究[J]. 科技与企业 2013(23)

- [23].自动化立体仓库多元化发展探索之路[J]. 物流技术 2013(20)

- [24].自动化立体仓库控制系统及发展研究[J]. 物流技术 2013(24)

- [25].自动化立体仓库控制系统设计与研究[J]. 数字技术与应用 2020(05)

- [26].自动化立体仓库专利分析[J]. 科技经济导刊 2019(18)

- [27].浅谈自动化立体仓库机械结构设计方法[J]. 科技经济导刊 2019(23)

- [28].小型汽车零部件自动化立体仓库方案设计与研究[J]. 机床与液压 2017(23)

- [29].自动化立体仓库自动喷水灭火系统设计解析[J]. 黑龙江科学 2018(01)

- [30].铁路自动化立体仓库设计[J]. 铁道运输与经济 2017(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0dc7c4b16ec63e51b09337de.html