# ZnO基透明导电薄膜的低温制备及性能优化

### 论文摘要

透明导电薄膜将透明和导电性能相结合,是一类具有鲜明特色的功能薄膜材料,广泛应用于太阳能电池、液晶显示器、节能玻璃等光电领域。在这类材料中,掺杂氧化锌（ZnO）是一种具有良好可见光透射性和类金属导电性的透明导电薄膜,相对目前应用最广的氧化铟锡（ITO）薄膜,具有材料来源丰富、价格低廉、无毒、容易实现低温沉积以及在氢等离子体环境中稳定等优势,是最有希望替代ITO的材料。本文采用直流反应磁控溅射技术在室温条件下制备Al掺杂ZnO （AZO）透明导电薄膜,着重研究了气体总压强、氧分压等工艺参数对薄膜性能的影响。为进一步提高薄膜的电学性能,我们利用双靶溅射制备了AZO和Cu的复合多层结构透明导电薄膜,主要研究了沉积Cu层时的工艺参数对薄膜性能的影响。通过研究得出以下主要结果：1、采用直流反应磁控溅射Zn-Al合金靶材,以普通玻璃为衬底,在室温条件下制备AZO薄膜。当A1含量（4at.%）、衬底温度（-25℃）、溅射压强（0.7Pa）等工艺参数一定时,氧分压的优化至关重要。当氧分压控制在0.027-0.052Pa之间时,AZO薄膜具有明显的c轴择优取向,表面相对平滑,晶粒堆垛致密均匀,电阻率达10-3Ω.cm量级,可见光透射率超过90%；氧分压为0.027Pa时,具有最低电阻率为4.11×10-3Ω.cm,最佳品质因子（OTC）为2.38×10-3Ω-1。2、在硬质玻璃衬底上制备了AZO/Cu、Cu/AZO和AZO/Cu/AZO三种多层结构透明导电薄膜,研究了Cu层厚度、AZO层厚度和适当加热时生长温度对薄膜性能的影响。Cu层厚度对薄膜光电性能影响较大,一般随Cu层厚度增加,薄膜电学性能明显改善,可见光透射性能略微下降；AZO层厚度对薄膜电学性能影响较小,但可以用来调控透射谱峰位；三种结构中,AZO/Cu具有最佳的光电综合性能,可同时获得21.7Ω/sq的低电阻和80%的可见光透射率,相应的OTC值为4.82×10-3Ω-1; Cu/AZO光电综合性能最差。适度加热有利于AZO/Cu和AZO/Cu/AZO两种薄膜光电综合性能的提升,150℃下制备的AZO/Cu双层薄膜具有最大OTC值为1.11×10-2Ω-1,且在较宽的近红外波长范围内反射率超过70%。3、针对ZnO基透明导电薄膜的柔性器件应用,在PC柔性衬底上制备了AZO/Cu、Cu/AZO和AZO/Cu/AZO三种多层结构薄膜,研究了Cu层沉积时间及溅射功率对薄膜性能的影响。一般,相同条件下制备的薄膜中,AZO/Cu具有最佳可见光透射性, AZO/Cu/AZO具有最佳导电性和近红外反射性,Cu/AZO光电性能最差。优化工艺参数后,AZO/Cu可获得的最大OTC值为3.47×10-3Ω-1,AZO/Cu/AZO为2.48×10-3Ω-1。

### 论文目录

- 前言

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 透明导电薄膜概述

- 1.2 ZnO的性质

- 1.2.1 ZnO的基本性质

- 1.2.2 ZnO的光电特性

- 1.2.3 ZnO的其它特性

- 1.3 ZnO中的点缺陷

- 1.3.1 ZnO中的本征点缺陷

- 1.3.2 ZnO中的非本征点缺陷

- 1.4 ZnO透明导电薄膜的制备技术

- 1.4.1 真空蒸发镀膜

- 1.4.2 磁控溅射镀膜

- 1.4.3 化学气相沉积

- 1.4.4 溶胶-凝胶法

- 1.4.5 喷雾热分解法

- 1.5 ZnO基透明导电薄膜的研究现状

- 1.5.1 AZO透明导电薄膜的低温制备

- 1.5.2 ZnO基多层透明导电薄膜的低温制备

- 1.6 ZnO基透明导电薄膜的应用

- 1.6.1 透明热镜

- 1.6.2 薄膜太阳能电池

- 1.6.3 平面显示器

- 1.6.4 其它应用

- 1.7 本文的立题思路

- 第二章 实验原理及设备、薄膜制备及表征

- 2.1 直流反应磁控溅射原理

- 2.2 直流反应磁控溅射设备

- 2.3 ZnO基透明导电薄膜的制备

- 2.3.1 靶材的制备

- 2.3.2 衬底的清洗

- 2.3.3 溅射镀膜

- 2.4 ZnO基透明导电薄膜的性能表征

- 第三章 AZO透明导电薄膜的室温制备及性能优化

- 3.1 气体总压强对AZO透明导电薄膜光电特性的影响

- 3.2 氧分压对AZO透明导电薄膜性能的影响

- 3.2.1 氧分压对AZO透明导电薄膜沉积速率的影响

- 3.2.2 氧分压对AZO透明导电薄膜结构性能的影响

- 3.2.3 氧分压对AZO透明导电薄膜电学性能的影响

- 3.2.4 氧分压对AZO透明导电薄膜光学性能的影响

- 3.2.5 AZO透明导电薄膜的表面化学态分析

- 3.2.6 小结

- 第四章 Cu基AZO多层结构薄膜的低温制备及性能优化

- 4.1 Cu层厚度对多层薄膜性能的影响

- 4.1.1 Cu层厚度对多层薄膜电学性能的影响

- 4.1.2 Cu层厚度对多层薄膜结构性能的影响

- 4.1.3 Cu层厚度对多层薄膜光学性能的影响

- 4.1.4 Cu层厚度对多层薄膜品质因子的影响

- 4.1.5 三种多层薄膜的热稳定性研究

- 4.1.6 小结

- 4.2 AZO层厚度对多层结构薄膜性能的影响

- 4.2.1 AZO层厚度对AZO/Cu双层薄膜电学性能的影响

- 4.2.2 AZO层厚度对AZO/Cu双层薄膜光学性能的影响

- 4.2.3 AZO层厚度对AZO/Cu双层薄膜品质因子的影响

- 4.3 不同生长温度下的Cu基AZO多层结构薄膜的性能研究

- 4.3.1 生长温度对多层薄膜电学性能的影响

- 4.3.2 生长温度对多层薄膜光学性能的影响

- 4.3.3 生长温度对多层薄膜品质因子的影响

- 4.3.4 生长温度对AZO/Cu双层薄膜结构性能的影响

- 4.3.5 小结

- 第五章 柔性Cu基AZO多层结构薄膜的制备及性能优化

- 5.1 Cu层沉积时间对多层结构薄膜性能的影响

- 5.1.1 Cu层沉积时间对多层薄膜电学性能的影响

- 5.1.2 Cu层沉积时间对多层薄膜光学性能的影响

- 5.1.3 Cu层沉积时间对多层薄膜品质因子的影响

- 5.1.4 小结

- 5.2 Cu层溅射功率对多层结构薄膜性能的影响

- 5.2.1 Cu层溅射功率对多层薄膜电学性能的影响

- 5.2.2 Cu层溅射功率对多层薄膜光学性能的影响

- 5.2.3 Cu层溅射功率对多层薄膜品质因子的影响

- 5.2.4 Cu层溅射功率对AZO/Cu双层薄膜结构性能和化学特性的影响

- 5.2.5 小结

- 第六章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

- 攻读学位期间发表的学术论文与取得的其它研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于电场驱动喷射微3D打印和辊轮辅助热压印制造嵌入式金属网格柔性透明导电薄膜[J]. 科学通报 2020(12)

- [2].柔性透明导电薄膜技术进展研究及对深圳产业发展建议[J]. 广东科技 2019(08)

- [3].喷涂法制备单壁碳纳米管柔性透明导电薄膜及其性能研究[J]. 合成材料老化与应用 2017(05)

- [4].石墨烯透明导电薄膜全球专利发展态势研究[J]. 中国发明与专利 2015(04)

- [5].基于太阳能电池中氧化锌柔性透明导电薄膜研究进展[J]. 化工新型材料 2020(11)

- [6].基于关联电子材料的p型透明导电薄膜研究取得进展[J]. 化工新型材料 2020(01)

- [7].棒涂法制备石墨烯类透明导电薄膜及表征[J]. 炭素技术 2020(01)

- [8].纳米银线透明导电薄膜产业专利重要申请人分析[J]. 广州化工 2020(12)

- [9].通过喷涂的方法使用单壁碳纳米管制备柔性透明导电薄膜[J]. 金属功能材料 2013(02)

- [10].透明导电薄膜制作技术发展[J]. 今日印刷 2012(08)

- [11].帝人推出新型透明导电薄膜[J]. 国外塑料 2010(08)

- [12].还原氧化石墨烯基纳米银线透明导电薄膜研究进展[J]. 包装学报 2019(02)

- [13].汇聚“透光性”与“导电性”的透明导电薄膜[J]. 今日印刷 2015(11)

- [14].利用不同麦勒棒制备石墨烯透明导电薄膜及性能对比研究[J]. 化工新型材料 2020(11)

- [15].二氧化锡透明导电薄膜的研究进展[J]. 中国陶瓷 2018(01)

- [16].介质/金属/介质透明导电薄膜研究进展[J]. 真空科学与技术学报 2017(11)

- [17].氧化铟掺铪红外透明导电薄膜[J]. 光子学报 2020(09)

- [18].应用于柔性电子的电介质/超薄金属/电介质结构透明导电薄膜（英文）[J]. Science Bulletin 2020(16)

- [19].镓镁锌氧化物透明导电薄膜的制备及其表征（英文）[J]. 中南民族大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [20].柔性透明导电薄膜对液晶调光膜性能的影响研究[J]. 中国高新技术企业 2016(36)

- [21].石墨烯柔性透明导电薄膜的制备[J]. 液晶与显示 2013(02)

- [22].靶基距对ZnMgO:Ti透明导电薄膜性能的影响[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [23].柔性SrTiO_3/Ag/SrTiO_3复合结构透明导电薄膜的制备和性能研究[J]. 光子学报 2018(05)

- [24].丙烯酸树脂涂层对透明导电薄膜整体性能的影响[J]. 材料工程 2011(08)

- [25].纳米压印开启柔性透明导电薄膜新大门[J]. 印刷技术 2016(03)

- [26].透明导电薄膜氧化锌铝的研究进展[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2009(06)

- [27].氧气分压和衬底温度对铝掺杂氧化锌透明导电薄膜性能的影响（英文）[J]. 电池工业 2018(01)

- [28].银纳米线柔性透明导电薄膜的可控制备和光、电性能[J]. 功能材料 2017(02)

- [29].集成柔性高透明导电薄膜技术[J]. 电脑与电信 2011(09)

- [30].柔性CuS透明导电薄膜的制备及性能表征[J]. 化工进展 2018(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0dcd4f6d0d7616f52677ea4c.html