# 缅甸某老尾矿的浮选试验研究

### 论文摘要

矿产资源是人类赖以生存、发展的重要自然资源,随着资源的开发、利用,地球上储藏的资源越来越少。由于早期矿山开发技术落后,资金短缺等问题,矿山开采效率低,资源利用不充分,导致产生的尾矿大量堆存,影响了人类的生活和生态环境。因此,综合回收利用尾矿有着很重要的经济意义和社会意义。缅甸尾矿是存放近百年的老尾矿,其粒度较细,由于尾矿存放时间较长,存放期间风吹、日晒、水浸,矿石的物理化学性质发生了较大的变化,原来的硫化矿部分氧化成氧化矿,而且此种氧化矿同天然的氧化矿相比,分选难度更大。因此,要完全回收其中的铅锌金属难度较大。本文对老尾矿进行了光谱分析、化学多元素分析、铅和锌的物相分析,在此基础上,进行浮选试验研究,得出如下结论：（1）老尾矿试样性质研究结果表明：主要有价元素是铅、锌和银,品位分别为4.06%、9.54%、152g/t；铅的氧化率为46.26%,锌的氧化率为15.24%；铜的含量为0.24%,二氧化硅的含量为60.97%。由于石英的硬度很大,对磨矿会有较大的影响,特别是铅锌的硬度较小,磨矿时会造成铅锌等目标矿物的过粉碎,对选别指标有一定的影响。（2）优先浮选小型闭路试验,获得品位为23.16%,回收率为41.41%的铅精矿,其中,银的品位为816.3 g/t、回收率为38.99%；品位为53.73%,回收率为73.10%的锌精矿,其中,银的品位为283.2 g/t、回收率为24.18%。银的总回收率达到63.17%的指标。（3）混合浮选小型闭路试验,获得铅品位为8.01%、锌品位为43.01%的铅锌混合精矿,铅-锌累加品位为51.02%,银品位537.4g/t,铅、锌、银、的回收率分别为38.18%、87.41%、68.44%。（4）优先浮选和混合浮选的小型闭路试验的结果相比较,优先浮选的指标相对较好,但大部分的铅还是没有选出来,需要进一步的研究。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 国内外尾矿的利用现状

- 1.1.1 国内尾矿的利用现状

- 1.1.2 国外尾矿的利用现状

- 1.1.3 尾矿利用发展趋势

- 1.2 铅锌尾矿资源现状

- 1.3 铅锌矿选别技术

- 1.3.1 铅锌矿选别工艺

- 1.3.1.1 硫化铅锌矿的选别工艺

- 1.3.1.2 氧化铅锌矿的选别工艺

- 1.3.1.3 混合铅锌矿的选别工艺

- 1.3.2 铅锌矿选别药剂

- 1.3.3 铅锌分离方法

- 1.4 铅锌矿特点及浮选现状

- 1.4.1 铅锌的主要矿物

- 1.4.2 铅锌矿的特点

- 1.4.3 硫化铅锌矿浮选的现状

- 1.4.4 氧化铅锌矿浮选的现状

- 1.5 论文研究的意义和内容

- 1.5.1 论文研究的意义

- 1.5.2 论文研究的内容

- 1.6 小结

- 第二章 试样、药剂、试验设备及方法

- 2.1 试样性质

- 2.1.1 试样的制备

- 2.1.2 试样物化性质研究

- 2.2 试验设备及药剂

- 2.3 试验方法

- 2.4 小结

- 第三章 试验研究

- 3.1 优先浮选试验研究

- 3.1.1 磨矿细度试验

- 3.1.2 石灰用量试验

- 3.1.3 锌抑制剂试验

- 3.1.3.1 锌抑制剂种类对比试验

- 3.1.3.2 锌抑制剂用量试验

- 3.1.4 选铅捕收剂试验

- 3.1.4.1 选铅捕收剂种类试验

- 3.1.4.2 选铅捕收剂用量试验

- 3.1.5 锌的活化剂试验

- 3.1.5.1 锌的活化剂种类试验

- 3.1.5.2 锌的活化剂X-41用量试验

- 3.1.6 选锌捕收剂试验

- 3.1.7 优先浮选闭路试验

- 3.2 混合浮选试验

- 3.2.1 磨矿细度试验

- 3.2.2 锌的活化剂试验

- 3.2.2.1 锌的活化剂种类试验

- 3.2.2.2 活化剂X-41的用量试验

- 3.2.3 捕收剂用量试验

- 3.2.4 铅、锌分离浮选试验

- 3.2.4.1 抑锌浮铅试验

- 3.2.4.2 硫酸抑铅浮锌试验

- 3.2.4.3 重铬酸钾抑铅浮锌试验

- 3.2.4.4 磷酸三钠抑铅浮锌试验

- 3.2.5 混合浮选闭路试验

- 3.3 小结

- 第四章 铅锌浮选机理

- 4.1 硫化铅锌矿的浮选机理

- 4.1.1 方铅矿与捕收剂的作用机理

- 4.1.2 未活化处理的闪锌矿与捕收剂的作用机理

- 4.1.3 闪锌矿与活化剂的作用机理

- 4.1.4 未活化处理的闪锌矿与抑制剂的作用机理

- 4.2 氧化铅锌矿的浮选机理

- 4.2.1 硫化钠对氧化铅锌矿的硫化作用机理

- 4.2.2 氧化铅锌矿与捕收剂的作用机理

- 4.3 小结

- 第五章 结论

- 5.1 结论

- 5.2 进一步的研究工作

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].某含碳磷矿浮选试验研究[J]. 矿冶工程 2019(06)

- [2].锡石浮选试验研究[J]. 世界有色金属 2016(19)

- [3].湖南某辉锑矿石无铅活化浮选试验[J]. 金属矿山 2017(03)

- [4].加拿大某磁铁矿脱除磁黄铁矿浮选试验研究[J]. 矿产综合利用 2017(04)

- [5].某银金矿石浮选试验研究[J]. 世界有色金属 2020(11)

- [6].十二胺体系下蓝晶石与石英浮选试验研究[J]. 化工矿物与加工 2016(12)

- [7].海城某低品位菱镁矿石浮选试验研究[J]. 化工矿物与加工 2017(05)

- [8].内蒙古某锌矿石浮选试验研究[J]. 世界有色金属 2020(10)

- [9].云南某煤矸石矿回收黄铁矿浮选试验研究[J]. 硅酸盐通报 2016(11)

- [10].从铁尾矿中回收磷的浮选试验研究[J]. 非金属矿 2015(03)

- [11].浮选试验误差分析与最佳数据处理方法的研究[J]. 煤炭工程 2013(02)

- [12].哈萨克斯坦混合型磷块岩正反浮选试验研究[J]. 化工矿物与加工 2020(03)

- [13].某多金属硫化物石英脉型金矿浮选试验[J]. 金属矿山 2020(02)

- [14].不同类型胶磷矿配矿浮选试验研究[J]. 化工矿物与加工 2020(10)

- [15].某石英脉型金矿石浮选试验研究[J]. 矿山机械 2017(01)

- [16].从铜渣中综合回收铜、银的浮选试验研究[J]. 矿冶工程 2017(01)

- [17].川西某伟晶岩型锂辉石矿浮选试验研究[J]. 矿产综合利用 2020(06)

- [18].缅甸某硫化铅锌矿浮选试验研究[J]. 云南冶金 2020(05)

- [19].某复杂钼铅多金属矿浮选试验研究[J]. 甘肃冶金 2017(01)

- [20].细鳞片难选石墨水力旋流器分级浮选试验研究[J]. 非金属矿 2017(05)

- [21].粉煤灰中未燃碳粒的浮选试验[J]. 化学工程与装备 2013(11)

- [22].贵州某磷矿浮选试验[J]. 现代矿业 2016(11)

- [23].某钛铁矿分级磁选分级浮选试验研究[J]. 矿产保护与利用 2017(01)

- [24].某低品位微细粒金矿石浮选试验研究[J]. 矿冶工程 2017(01)

- [25].内蒙古某鳞片石墨矿浮选试验研究[J]. 内蒙古科技与经济 2017(15)

- [26].复杂铜冶炼渣浮选试验研究[J]. 江西有色金属 2009(01)

- [27].青海某银矿浮选试验研究[J]. 矿产综合利用 2020(01)

- [28].北方某中低品位磷矿低温浮选试验研究[J]. 化工矿物与加工 2017(02)

- [29].湖南某中低品位磷矿浮选试验研究[J]. 化工矿物与加工 2017(09)

- [30].云南某氧化锌矿的浮选试验研究[J]. 价值工程 2016(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0dd5107bcd9532d7e7d8d99b.html