# 基于图像的车辆跟踪与交通事件检测方法研究

### 论文摘要

随着交通量的不断增加,交通事故也变得愈加频繁,交通事件检测逐渐成为交通领域研究的热点。交通事件检测系统是交通监控系统的一个重要组成部分,本文主要对车辆检测、车辆跟踪和车辆交通事件检测进行了研究,主要工作体现在以下三个方面:1.车辆检测:在车辆检测过程中,改进了传统的背景差分模型,采用RGB三通道分别差分代替灰度差分,这样在前景检测的时候,可以得到更多的车辆像素,能够在一定程度上避免车辆出现断裂甚至漏检的问题。为了消除阴影带来的影响,提出了基于HSI和c1c2c3联合色彩空间的运动车辆阴影检测算法,并对阴影和目标检测错误进行了校正。该方法能够准确、实时地检测运动车辆的投射阴影。2.车辆跟踪:为了对车辆进行稳定、实时的跟踪,本文提出了基于SIFT特征和车辆区域匹配联合的车辆跟踪算法。该方法首先提取车辆区域的SIFT特征,不需要对整幅图像进行处理,减少了计算时间,然后结合区域匹配跟踪的信息,准确跟踪目标车辆。3.交通事件检测:在车辆跟踪的基础上,根据车辆外接矩形中心的轨迹点信息,通过直线拟合方法,判断车辆运动方向,同时检测车辆是否逆行、变道和停车。然后,建立图像坐标系和世界坐标系的映射关系,根据测速原理,计算车辆运动速度。从而根据道路规定的车辆运行最高时速,判断车辆是否超速。最后对本文的工作进行了总结,说明了本文研究的不足之处,同时指出了下一步研究中所需要开展的工作。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景与意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 论文研究目标及内容

- 1.3.1 研究目标

- 1.3.2 主要研究内容

- 1.4 论文结构

- 第2章 运动车辆检测

- 2.1 引言

- 2.2 常见的运动目标检测方法

- 2.2.1 背景差法

- 2.2.2 帧间差法

- 2.2.3 光流法

- 2.3 基于背景模型的运动车辆检测

- 2.3.1 背景重建

- 2.3.2 运动车辆检测

- 2.4 阴影检测和消除

- 2.4.1 颜色空间

- 2.4.2 阴影检测

- 2.4.3 阴影检测后处理

- 2.4.4 实验结果

- 2.5 后处理

- 2.5.1 形态学处理

- 2.5.2 连通区域标记

- 2.5.3 车辆外接矩形提取

- 2.6 本章小结

- 第3章 运动车辆跟踪

- 3.1 引言

- 3.2 常见的车辆跟踪方法

- 3.2.1 基于特征的跟踪算法

- 3.2.2 基于区域的跟踪算法

- 3.2.3 基于3D 模型的跟踪算法

- 3.2.4 基于变形模型的跟踪算法

- 3.3 Mean shift 框架下的跟踪算法

- 3.4 基于SIFT 特征与区域匹配联合的车辆跟踪

- 3.4.1 SIFT 特征点检测

- 3.4.2 基于SIFT 特征与区域匹配联合的车辆跟踪

- 3.5 本章小结

- 第4章 基于视频分析的交通事件检测

- 4.1 引言

- 4.2 车辆运动方向检测

- 4.3 车辆违章事件检测

- 4.3.1 车辆逆行检测

- 4.3.2 车辆变道检测

- 4.3.3 车辆停止检测

- 4.4 基于视频的车辆测速与超速检测

- 4.4.1 视频测速概述

- 4.4.2 图像坐标系与世界坐标系的换算

- 4.4.3 车速与超速检测

- 4.5 本章小结

- 第5章 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2020(01)

- [2].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2020(02)

- [3].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2020(11)

- [4].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2020(20)

- [5].公路交通事件检测研究综述[J]. 交通工程 2019(02)

- [6].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2017(06)

- [7].基于数据融合的交通事件检测方法[J]. 内蒙古公路与运输 2010(04)

- [8].城市信号主干道网络交通事件检测[J]. 吉林交通科技 2009(02)

- [9].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2018(24)

- [10].秦岭终南山公路隧道火灾和交通事件检测研究[J]. 中国交通信息化 2011(05)

- [11].好不好 值不值——交通事件检测技术的设计、使用与评测之三[J]. 中国交通信息产业 2008(02)

- [12].公路交通事件检测技术的研究与展望[J]. 交通科技与经济 2008(05)

- [13].视频交通事件检测系统在京秦高速公路中的应用[J]. 交通科技 2010(05)

- [14].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2019(23)

- [15].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2018(08)

- [16].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2018(12)

- [17].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2018(18)

- [18].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2016(21)

- [19].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2020(22)

- [20].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2019(01)

- [21].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2019(13)

- [22].基于微波车检器的动态交通事件检测系统[J]. 中国交通信息化 2016(12)

- [23].基于视频的隧道交通事件检测系统研究[J]. 电脑知识与技术 2014(26)

- [24].交通事件检测算法的参数敏感度研究[J]. 中国水运(理论版) 2008(01)

- [25].高速公路交通事件检测影响因素分析[J]. 福建工程学院学报 2012(01)

- [26].高速公路隧道交通事件检测系统的开发[J]. 科技情报开发与经济 2009(06)

- [27].基于视频的公路交通事件检测算法研究[J]. 现代信息科技 2019(07)

- [28].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2019(20)

- [29].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2019(16)

- [30].基于视频分析技术的交通事件检测系统[J]. 中国科技信息 2019(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0dd6d3340e0a72f9495923a4.html