# BED混合燃料在高压共轭电控柴油机上的应用研究

### 论文摘要

人类社会赖以生存和发展的物质基础都离不开能源。随着内燃机工业的迅猛发展,能源供应体系正面临着尴尬的处境。如何保障可靠的、廉价的能源供应,实现能源的供应体系向低碳、高效、环保方向迅速转变,是当今世界能源面临的两大挑战。生物柴油和乙醇属于自携氧的生物质燃料,具有突出的环保价值,探索和研究生物柴油、乙醇代用燃料在柴油机上的应用研究具有重要意义。国内外对于生物柴油—乙醇—柴油混合燃料在柴油机上的应用进行了大量的研究,对于不同大气压力下高压共轨柴油机燃用生物柴油—乙醇—柴油混合燃料的应用研究相对较少。本文主要研究内容：不同比例组分的BED混合燃料在不同环境温度下的稳定性试验研究；不同比例组分的BED混合燃料在不同大气压力下的经济性和动力性研究；燃用不同比例组分的BED混合燃料排气温度和碳烟排放特性对比分析研究。研究结果表明：BED混合燃料稳定性区间随着温度的升高和生物柴油比例的增大而增大；燃用相同燃料的条件下,外特性的动力性随大气压力升高而增大；在相同大气压力条件下,燃用BED混合燃料的发动机转矩和当量燃油消耗率随生物柴油和乙醇比例的增加而呈下降趋势：81kPa下,B10E5动力性较纯柴油降幅为1.7%～5.6%,当量燃油消耗率降幅为4.2%～12.9%,B25E5动力性较纯柴油降幅为6.7%～16.1%,当量燃油消耗率降幅为3.1%～10.7%；90kPa下,B10E5动力性较纯柴油降幅为2.9%～9.5%,当量燃油消耗率降幅为2.8%～10.0%,B25E5较纯柴油降幅为7.7%～15.3%,当量燃油消耗率降幅为2.0%～6.1%；100kPa下,B10E5较纯柴油动力性降幅为3.9%～12.2%,当量燃油消耗率降幅为4.3%～9.1%,B25E5动力性较纯柴油降幅为10.0%～14.1%,当量燃油消耗率降幅为2.1%～4.9%；发动机燃用BED混合燃料的排气温度较纯柴油低；燃用BED的发动机碳烟排放较燃用纯柴油要低,B10E5碳烟下降幅度为11.1%～55%,B25E5碳烟下降幅度为20.0%～75%。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第—章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 生物柴油、乙醇在柴油机上的应用

- 1.2.1 生物柴油概述

- 1.2.2 乙醇概述

- 1.2.3 生物柴油、乙醇和柴油理化特性对比

- 1.3 生物柴油、乙醇和柴油国内外研究现状

- 1.3.1 生物柴油国内外研究现状

- 1.3.2 乙醇国内外研究现状

- 1.3.3 BED混合燃料国内外研究现状

- 1.4 选题研究内容和研究意义

- 第二章 生物柴油和无水乙醇的制备及BED混合燃料理化特性概述

- 2.1 生物柴油的制备

- 2.1.1 物理法

- 2.1.2 化学法

- 2.2 无水乙醇的制备

- 2.3 BED混合燃料理化特性概述

- 2.3.1 BED混合燃料的氧含量

- 2.3.2 BED混合燃料的密度

- 2.3.3 BED混合燃料的十六烷值

- 2.3.4 BED混合燃料的低热值

- 2.3.5 BED混合燃料的粘度

- 2.3.6 BED混合燃料的表面张力

- 2.3.7 BED混合燃料的闪点

- 2.3.8 BED混合燃料理化性质对比分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 BED混合燃料稳定性研究

- 3.1 多元混合燃料互溶理论基础

- 3.1.1 相溶相似原理

- 3.1.2 表面活性剂理论

- 3.2 生物柴油—乙醇—柴油的互溶性

- 3.3 试验装置和试验试剂

- 3.4 试验方法

- 3.5 试验结果及分析

- 3.6 本章小结

- 第四章 不同大气压力下燃用BED混合燃料性能研究

- 4.1 试验条件和试验方法

- 4.1.1 试验发动机

- 4.1.2 发动机台架布置

- 4.1.3 试验条件

- 4.2 BED混合燃料发动机性能研究

- 4.2.1 BED混合燃料与纯柴油外特性对比试验结果与分析

- 4.2.2 不同大气压力下动力性和经济性试验结果

- 4.2.3 不同大气压力下经济性对比结果分析

- 4.2.3.1 不同大气压力下经济性综合分析

- 4.2.3.2 基于转速和负荷在不同大气压力下的经济分析

- 4.2.4 BED混合燃料与纯柴油排气温度对比分析

- 4.2.5 BED混合燃料与纯柴油烟度对比分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 工作总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间参与项目及发表论文

- 附录1 参与项目

- 附录2 论文发表

### 相关论文文献

- [1].生物混合燃料对发动机性能及尾气排放的影响[J]. 内燃机 2016(06)

- [2].傲视全球的中国高铁[J]. 海内与海外 2016(11)

- [3].含铝固液混合燃料老化性能研究[J]. 爆破器材 2016(01)

- [4].可燃冰混合燃料发动机性能与排放的仿真[J]. 汽车安全与节能学报 2011(03)

- [5].美国开始建设太阳能混合燃料电站[J]. 华中电力 2009(02)

- [6].美国开始建设太阳能混合燃料电站[J]. 电力与电工 2009(01)

- [7].柴油甲醇正丁醇混合燃料对柴油机排放性能的影响[J]. 内燃机工程 2020(03)

- [8].美国开建太阳能混合燃料电站[J]. 农村电工 2009(04)

- [9].三元煤基混合燃料在防爆柴油机上的燃烧排放特性研究[J]. 可再生能源 2017(07)

- [10].1种新型环境友好型生物柴油混合燃料投放市场[J]. 化工生产与技术 2008(03)

- [11].混合燃料中含氧量对柴油机有害物质排放量的影响[J]. 环境污染与防治 2009(06)

- [12].生物柴油-乙醇混合燃料柴油机的试验研究[J]. 小型内燃机与摩托车 2008(01)

- [13].柴油机燃用煤基含氧混合燃料的性能研究[J]. 汽车技术 2016(01)

- [14].灰化方式对煤基固体混合燃料灰分理化特性的影响[J]. 华电技术 2020(07)

- [15].煤基混合燃料对发动机燃烧及振动特性的影响[J]. 科学技术与工程 2018(22)

- [16].褐煤/秸秆混合燃料的成型试验研究[J]. 选煤技术 2011(01)

- [17].高原地区柴油机燃用生物柴油混合燃料排放特性研究[J]. 内燃机车 2010(12)

- [18].“经营高比例混合燃料”项目追踪[J]. 大众投资指南 2011(03)

- [19].丁醇同分异构体-柴油混合燃料喷雾燃烧特性的试验研究[J]. 车用发动机 2019(05)

- [20].汽油机燃用含水酒精混合燃料/汽油的实验研究[J]. 黑龙江科技信息 2016(35)

- [21].煤基混合燃料对柴油机燃烧与排放特性影响的研究[J]. 热科学与技术 2016(05)

- [22].玉米油-柴油生物混合燃料的试验研究[J]. 装备制造技术 2013(02)

- [23].醇汽油混合燃料与车用汽油对发动机排放性能试验分析[J]. 装备制造技术 2012(12)

- [24].基于不同原料生物柴油混合燃料的发动机性能研究[J]. 内燃机工程 2011(01)

- [25].煤基醇类混合燃料柴油机的燃烧及排放特性[J]. 汽车安全与节能学报 2015(04)

- [26].合成气制混合燃料醇的研究进展[J]. 化工进展 2015(05)

- [27].LPG+DME混合燃料的燃烧有效热量测试[J]. 广东石油化工学院学报 2013(06)

- [28].生物柴油/柴油混合燃料喷油提前角优化[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [29].直喷式发动机燃用天然气掺氢混合燃料放热规律与燃烧特征参数分析[J]. 燃烧科学与技术 2008(02)

- [30].煤基醇类混合燃料柴油机的性能研究[J]. 科学技术与工程 2015(33)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0e005f0bfa99874dd832dca4.html