# 调湿 净化 抗菌功能无机涂覆材料与性能研究

### 论文摘要

本文利用纤维状海泡石和纳米TiO2共混分散，达到海泡石纤维分散吸附纳米TiO2颗粒的目的，不仅在一定程度上解决了纳米材料的分散问题，而且充分利用海泡石的大比表面积和强吸附性能，提高纳米TiO2和海泡石协合的催化效果。并在此基础上，利用多孔矿物材料，研制出一种具有调湿、抗菌、净化等功能的无机内墙粉末涂料。用BET法测定海泡石、纳米TiO2和海泡石分散吸附纳米TiO2复合材料的比表面积和孔径前后变化。并用扫描和透射电镜观察复合粉体，发现纳米颗粒能够分散在海泡石纤维周围，有利于解决纳米材料团聚问题。利用ESR对海泡石分散吸附纳米TiO2后产生的·OH能力进行研究。试验发现，在无可见光和紫外光条件下均产生·OH信号。紫外光条件下，海泡石/纳米TiO2复合材料产生的·OH信号增强。利用海泡石分散吸附纳米TiO2海泡石能够促进产生·OH的能力。海泡石分散吸附纳米TiO2能够促进纳米TiO2光催化性能的原因可能是：海泡石的酸性位参与催化反应的中间过程，增加催化活性；海泡石含有的金属阳离子如Fe3+、Mg2+、Mn2+在样品制备搅拌和分散过程中，缀饰在纳米TiO2的表面缺陷上，对电子的争夺减少了TiO2表面光生电子e-和光生空穴h+的复合几率，从而提高其量子效率。用甲基橙退色率实验证实了光催化效果的提高。利用X射线衍射、扫描电子显微镜、BET等试验方法对海泡石、凹凸棒土、沸石、硅藻土等矿物材料的结构、形貌、孔结构进行了研究。研究了材料的吸放湿性能，并对其吸放湿机理进行探讨。材料的吸放湿性能与其比表面和孔径相关，其吸放湿是毛细管效应和材料的表面位共同作用的结果。利用矿物材料的吸附和调湿性能，纳米材料的光催化性能并与无机填料合理匹配，研发一种新型无机粉末涂料。试验结果表明，这种涂料不仅具有良好的施工性能和装饰性能，耐洗刷性能超过合成树脂乳液内墙涂料优等品的要求；涂层对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌的抑菌率均达到99.99％；对甲醛的去除率为98.25％；能够调节空气湿度。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 课题研究内容

- 第二章 文献综述

- 2光催化剂国内外发展现状'>2.1 纳米TiO2光催化剂国内外发展现状

- 2光催化净化环境的基本原理'>2.1.1 TiO2光催化净化环境的基本原理

- 2.1.2 提高光催化净化效率的方法

- 2.1.2.1 过渡金属离子掺杂

- 2.1.2.2 非金属掺杂

- 2.1.2.3 贵金属沉积

- 2.1.2.4 表面修饰

- 2.1.2.5 半导体复合

- 2的表面改性'>2.1.3 纳米TiO2的表面改性

- 2载体技术研究现状与分析'>2.1.4 国内外TiO2载体技术研究现状与分析

- 2载体技术研究现状'>2.1.4.1 国内外TiO2载体技术研究现状

- 2光催化剂在载体上的固定方法'>2.1.4.2 TiO2光催化剂在载体上的固定方法

- 2光催化剂在室内环境治理中的应用'>2.1.5 纳米TiO2光催化剂在室内环境治理中的应用

- 2.2 矿物材料在环境治理中的应用

- 2.2.1 几种典型的环境矿物材料

- 2.2.2 矿物材料在空气环境治理中的应用

- 2.3 室内环境协调功能装饰装修材料发展现状

- 2.3.1 室内环境的污染

- 2.3.2 室内环境协调功能装饰装修材料的发展现状

- 2.3.3 室内环境协调功能装饰装修材料的发展方向

- 2对·OH自由基产生的影响'>第三章 海泡石分散吸附纳米TiO2对·OH自由基产生的影响

- 3.1 材料制备

- 3.2 实验

- 3.2.1 形貌结构分析实验

- 3.2.2 催化效果表征实验

- 3.3 结果与分析

- 3.3.1 海泡石的形貌与物相分析

- 3.3.2 海泡石的比表面积、孔容、孔径分布

- 2的比表面积、孔容、孔径分布'>3.3.3 纳米TiO2的比表面积、孔容、孔径分布

- 2比表面积的变化'>3.3.4 海泡石分散吸附纳米TiO2比表面积的变化

- 2的形貌表征'>3.3.5 海泡石分散吸附纳米TiO2的形貌表征

- 2对产生·OH的影响分析'>3.3.6 海泡石分散吸附纳米TiO2对产生·OH的影响分析

- 3.3.6.1 电子自旋共振实验（ESR）结果分析与讨论

- 2对甲基橙的退色结果与讨论'>3.3.6.2 海泡石分散吸附纳米TiO2对甲基橙的退色结果与讨论

- 3.4 小结

- 第四章 多孔矿物材料调湿性能的研究

- 4.1 材料及实验

- 4.1.1 实验材料

- 4.1.2 形貌观测与结构分析实验

- 4.1.3 调湿实验

- 4.2 结果与讨论

- 4.2.1 矿物材料形貌结构分析

- 4.2.1.1 沸石形貌特征

- 4.2.1.2 硅藻土形貌特征

- 4.2.1.3 凹凸棒土形貌特征

- 4.2.2 矿物材料的比表面积、孔体积及孔径分布

- 4.2.2.1 沸石的比表面积、孔体积及孔径分布

- 4.2.2.2 硅藻土的比表面积、孔体积及孔径分布

- 4.2.2.3 凹凸棒土的比表面积、孔径及孔体积

- 4.2.3 海泡石、沸石、硅藻土、凹凸棒土吸放湿实验曲线图

- 4.3 矿物调湿材料的调湿机理

- 4.3.1 孔道毛细效应

- 4.3.2 矿物材料的表面效应

- 4.3.2.1 表面物理吸附

- 4.3.2.2 表面化学吸附

- 4.4 小结

- 第五章 净化 调湿 抗菌功能无机涂覆材料的研制

- 5.1 涂料的研制

- 5.1.1 试验材料

- 5.1.2 实验仪器

- 5.1.3 实验方法

- 5.1.4 实验结果与讨论

- 5.1.4.1 胶粉的选择试验

- 5.1.4.2 胶粉的用量实验

- 5.1.4.3 涂料的保水性实验

- 5.1.4.4 涂料的耐洗刷性实验

- 5.2 涂料抗菌性能的研究

- 5.2.1 试验

- 5.2.2 结果与讨论

- 5.3 涂料的空气净化性能

- 5.3.1 试验

- 5.3.2 结果与讨论

- 5.4 涂料调湿性能的研究

- 5.4.1 试验

- 5.4.2 结果与讨论

- 5.4.2.1 涂料的吸放湿结果分析

- 5.4.2.2 高、低湿状态涂料的湿度调节结果与分析

- 5.5 涂料常规性能评价

- 5.5.1 涂料的常规性能

- 5.5.2 涂料的环保性能

- 5.6 涂层的表面形貌及环境协调性分析

- 5.6.1 孔道结构的涂层具有改善环境的作用

- 5.6.2 具有与催化材料很好的协调性

- 5.6.3 解决了氧化有机膜问题

- 5.7 小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读博士学位期间发表论文、参加科研工作

### 相关论文文献

- [1].炼焦煤调湿技术及综合评价[J]. 莱钢科技 2010(05)

- [2].复合调湿材料的研究现状及最新进展[J]. 化工进展 2020(04)

- [3].基于软件模拟的调湿材料调湿性能对比[J]. 煤气与热力 2019(04)

- [4].炼焦工序中煤调湿技术的发展与应用[J]. 鞍钢技术 2017(01)

- [5].硅藻土调湿材料的性能及调湿机理研究[J]. 功能材料 2017(04)

- [6].煤调湿技术在我国的应用发展现状[J]. 现代化工 2016(07)

- [7].宝钢煤调湿技术的改进[J]. 燃料与化工 2015(01)

- [8].调湿材料的研究概述[J]. 材料导报 2013(S2)

- [9].硅藻土基无机调湿材料的制备及其调湿性能研究[J]. 新型建筑材料 2016(11)

- [10].煤调湿布袋除尘系统阴燃的分析和对策[J]. 燃料与化工 2016(01)

- [11].梯级筛分内置热式煤调湿工艺的应用[J]. 燃料与化工 2016(02)

- [12].煤调湿技术在唐山中润公司应用展望[J]. 科技创新导报 2015(16)

- [13].煤调湿技术在国内的应用探究[J]. 化工管理 2015(24)

- [14].孔结构特性对硅藻土调湿性能的影响[J]. 非金属矿 2015(05)

- [15].煤调湿技术在梅钢的应用与展望[J]. 梅山科技 2014(01)

- [16].影响调湿材料调湿性能的主要因素分析[J]. 中国陶瓷工业 2014(01)

- [17].煤调湿能效分析[J]. 燃料与化工 2014(01)

- [18].调湿材料对室内环境调控的实验研究[J]. 制冷与空调(四川) 2013(02)

- [19].焦化过程煤调湿技术发展与应用[J]. 化工进展 2012(S1)

- [20].我国煤调湿技术的研发与应用现状[J]. 武钢技术 2012(05)

- [21].调湿材料的研究及应用[J]. 新材料产业 2010(01)

- [22].Welker Spintech:创新型Minibox调湿器[J]. 国际纺织导报 2010(03)

- [23].建筑节能中调湿材料的应用及研究进展[J]. 化工新型材料 2010(07)

- [24].煤调湿应用于煤处理工艺的探讨[J]. 燃料与化工 2010(05)

- [25].被动式绿色调湿材料研究进展[J]. 建筑节能 2010(12)

- [26].建筑生态调湿材料浅析[J]. 中国住宅设施 2009(07)

- [27].调湿材料在建筑节能中的应用前景[J]. 制冷与空调(四川) 2009(06)

- [28].调湿材料的研究现状[J]. 中国建材科技 2008(02)

- [29].调湿材料的国内外研究概况[J]. 材料导报 2008(08)

- [30].高效复合调湿材料的实用调湿性能模拟试验研究[J]. 陕西建筑 2016(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0e3544598b074ee347206969.html