# 斜拉桥结构体系的抗震性能分析及优化

### 论文摘要

斜拉桥是一种古老而又年轻的桥型,近些年来斜拉桥由于其经济、美观和跨度大等特点,在世界各地迅速的发展起来,随着社会和科学技术的发展,斜拉桥结构正在从原来的小跨径向大跨径和特大跨径进军。地震是对人类危害很大的自然灾害之一,近些年来世界各国的地震活动比较频繁,要保证这些桥梁在地震中不被破坏,就需要对斜拉桥结构进行抗震设计。目前国内许多的学者也都积极的在研究斜拉桥的抗震性能,论文以一个实际斜拉桥工程为背景,通过大型有限元分析软件Midas/Civil,分别对斜拉桥的四种结构体系悬浮体系、半漂浮体系、塔梁固结体系和刚构体系进行了特征值分析和地震响应分析。论文的主要内容如下:1.探讨斜拉桥的发展概况和国内外桥梁抗震设计现状、斜拉桥按塔、梁、墩不同的连接方式所划分的四种结构体系的基本构造和它们的优缺点和斜拉桥的三种地震响应分析方法。2.分析和研究实例斜拉桥的相关资料,用大型有限元分析软件分别建立了该斜拉桥四种结构体系的空间有限元模型。3.分析斜拉桥四种结构体系的动力特性,通过分析对比得知斜拉桥具有很密的频谱特性,四种结构体系的动力特性差别主要表现在前十阶振型中,由悬浮体系的自振周期明显比其它三种体系的自振周期大可以看出塔梁之间是否设置连接对斜拉桥的动力特性影响显著,另外由于该斜拉桥四种结构体系的索塔的振动均出现较早,所以要适当提高索塔的刚度。4.探讨动态时程分析方法对斜拉桥抗震分析的应用,并对本论文选取的背景斜拉桥的四种不同结构体系进行了地震响应分析,通过对分析结果的分析和对比,确定了该斜拉桥的最佳抗震结构体系是半漂浮体系,因为应用该体系可以兼顾到该斜拉桥的变形和内力,比其它三种体系都要优越。5.通过在该半漂浮体系斜拉桥的支座处设置粘滞阻尼器来对其抗震性能进行优化,通过计算分析得出,在同一地震作用下,设置粘滞阻尼器的斜拉桥主梁纵向位移比不设置阻尼器的减小了45%,索塔的塔底剪力和弯矩分别减小了24%和25%,达到了明显的优化效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1. 绪论

- 1.1 斜拉桥的发展概况

- 1.2 课题提出的目的和意义

- 1.3 桥梁抗震研究现状

- 1.4 本论文研究的主要内容及思路

- 2. 斜拉桥的结构体系和地震响应分析理论

- 2.1 斜拉桥的结构体系

- 2.2 桥梁结构地震响应分析理论

- 2.2.1 静力法

- 2.2.2 动力反应谱法

- 3. 斜拉桥计算模型的建立

- 3.1 工程概况

- 3.2 斜拉桥计算模型的建立

- 3.2.1 桥面系模拟

- 3.2.2 斜拉桥索塔模拟

- 3.2.3 斜拉桥拉索模拟

- 3.2.4 预应力钢筋的模拟

- 3.2.5 荷载条件模拟

- 3.2.6 边界条件模拟

- 3.2.7 斜拉桥模型的建立

- 4. 斜拉桥不同结构体系动力特性分析

- 4.1 结构动力特性概述

- 4.2 斜拉桥的动力特性求解方法

- 4.3 斜拉桥结构的质量和刚度的模拟

- 4.4 斜拉桥不同结构体系的动力特性分析

- 4.4.1 有限元分析软件计算结果

- 4.4.2 斜拉桥四种结构体系动力特性对比说明

- 5. 斜拉桥不同结构体系的地震响应分析对比

- 5.1 斜拉桥地震响应分析的重要性及影响因素

- 5.2 动力时程分析法

- 5.3 地震动的输入

- 5.4 阻尼问题

- 5.5 斜拉桥四种结构体系的动力时程分析

- 5.5.1 模型动力时程分析参数设置

- 5.5.2 选择地震波

- 5.5.3 该斜拉桥四种结构体系的地震响应分析结果

- 5.5.4 该斜拉桥四种结构体系地震反应结果对比分析

- 5.6 该斜拉桥半漂浮结构体系的抗震性能优化

- 5.6.1 斜拉桥结构体系的减隔震技术

- 5.6.2 设置阻尼装置

- 5.6.3 动力时程分析结果

- 5.6.4 阻尼装置对半漂浮体系斜拉桥抗震性能的影响

- 6. 结论和展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].双塔双索面半漂浮体系预应力混凝土斜拉桥结构稳定性分析[J]. 施工技术 2019(15)

- [2].3×340m公铁合建多塔斜拉桥结构体系研究[J]. 铁道标准设计 2020(03)

- [3].半漂浮体系斜拉桥粘滞阻尼器布置与参数优化[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2019(03)

- [4].半漂浮体系斜拉桥抗震性能及其减震措施研究[J]. 福建建设科技 2017(01)

- [5].一桥横跨榕江[J]. 国企管理 2020(17)

- [6].空间曲形钢塔半漂浮体系钢梁斜拉桥设计[J]. 城市道桥与防洪 2020(07)

- [7].半漂浮体系独塔斜拉桥反应谱分析[J]. 中外公路 2013(02)

- [8].浅谈半漂浮体系结合梁主梁过辅助墩工艺[J]. 科技创新与应用 2012(32)

- [9].半漂浮体系斜拉桥动力特性的有限元分析与试验研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2010(12)

- [10].半漂浮体系钢-混混合梁斜拉桥施工控制敏感参数分析[J]. 福建交通科技 2015(06)

- [11].斜拉桥主墩0号块施工技术及质量控制研究[J]. 城市道桥与防洪 2017(12)

- [12].双塔双索面半漂浮体系斜拉桥交工荷载试验方法[J]. 中国水运(下半月) 2017(05)

- [13].长周期斜拉桥纵向减震分析[J]. 土木工程与管理学报 2016(02)

- [14].大跨度半漂浮体系斜拉桥索力优化研究[J]. 山西建筑 2012(09)

- [15].大跨度半漂浮体系斜拉桥地震反应分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2012(02)

- [16].斜拉桥主塔精细化有限元分析[J]. 低温建筑技术 2018(10)

- [17].天水市藉河大桥索力优化研究[J]. 城市道桥与防洪 2015(01)

- [18].大跨度半漂浮体系斜拉桥的动力特性分析[J]. 工程与建设 2011(06)

- [19].超大跨径半漂浮体系双塔双索面混合梁斜拉桥抗风分析[J]. 广东交通职业技术学院学报 2019(02)

- [20].武汉市杨泗港快速通道转体斜拉桥设计[J]. 铁道标准设计 2019(01)

- [21].中等跨径斜拉桥塔梁弹性约束装置的减震效应研究[J]. 地震工程与工程振动 2013(01)

- [22].大跨度半漂浮体系斜拉桥动力特性分析[J]. 山西建筑 2012(06)

- [23].辅助墩对无上横梁双直立塔柱斜拉桥的影响[J]. 中外公路 2012(05)

- [24].某超大跨度斜拉桥动力特性分析[J]. 现代交通技术 2008(01)

- [25].伊宁三桥斜拉桥(110 m+240 m+110 m)主桥初步设计探讨[J]. 黑龙江交通科技 2019(05)

- [26].大跨度高塔半漂浮体系斜拉桥荷载试验与结构性能分析[J]. 工程建设与设计 2018(19)

- [27].收缩徐变效应对高速铁路大跨度混凝土斜拉桥运营状态的影响[J]. 铁道建筑技术 2019(06)

- [28].独塔斜拉桥模型地震模拟振动台台阵试验[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [29].斜拉桥主梁开口效应分析[J]. 铁道建筑 2010(05)

- [30].某斜拉桥安全监测系统总体设计[J]. 中国公路 2014(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0e364980a175569af531cec1.html