# 南极磷虾拖网设计与性能分析

### 论文摘要

南极磷虾是南极动物的主要摄食对象,其资源量尤为丰富,南极磷虾资源广泛分布于覆盖南极区域内的海域中。目前全球先后已有近20个国家和地区对南极大磷虾进行试捕和商业性开发。我国对南极磷虾的开发生产仍处在起步阶段,现阶段我国开发南极磷虾具有重要意义。本文通过对南极磷虾拖网模型试验研究来进行网具性能分析及拖网优化设计,对我国南极磷虾的开发生产起到一定的推进作用。本文选择两种中层拖网为母型网,根据“1号网”(上海开创远洋渔业公司用)和“2号网”(辽宁渔业集团用)设计制作模型网并进行水槽模型试验,方案包括网具选择、网具优化、导网及衬网设计与安装等。研究内容包括:(1)对两顶模型网进行性能分析,主要包括不同拖速下的网口扩张,网具阻力变化,网型情况等;(2)不同浮沉力配备对网具水动力性能的影响;(3)不同叉纲长度对网具的水动力影响,主要包括网口垂直扩张、阻力变化及网型变化等;(4)低拖速下网具的调节方法,主要测试不同网板扩张对网具拖曳水层和水动力影响;(5)不同作业水层的网具调节工艺(主要包括拖曳速度和曳纲调节),以及网具拖曳水层的测定技术。(6)在正交优化试验中,主要调整浮沉比(因素A,分别取0.8、1.0、1.2)、空纲长度(因素B,分别取100m、130m、160m)、叉纲长度(因素C,分别取35m、45m、55m)3个主要参数。模型试验完成2顶拖网,在3种L/S情况下的5级拖速性能测定,共30次拖曳试验,此外还进行了增加衬网和超低L/S时的网具性能测定,共20次拖曳试验。试验结果表明:(1)同一顶网的网具阻力随拖速和L/S的增加而增加,网口高度随拖速和L/S的增加而降低,网具阻力和网口高度随速度变化而呈指数改变,相关性显著;(2)2号网的网形优于1号网,1号网网头较胖,网身局部斜率需进一步优化,同时配纲也需作适当调整,整体而言,1号网的网形较不理想;2号网网身网形在各级拖速下均能保持较好的流线形;(3)2号网的能耗系数变化较1号网平滑,增加导网对网具水动力性能几乎没有影响。增加衬网后,在3.0kn拖速下,网口高度较未增加衬网时降低50%,网具阻力增加270%。当极低L/S(0.2)时,网具能耗系数较L/S为0.44时增加40%,网形较差;(4)优化试验结果表明:在L/S=0.45时,最优组合为A3B3C1;L/S=0.5时,最优组合为A2B3C3;L/S=0.55时,最优组合为A2B3C3。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 1.1 南极磷虾资源概述

- 1.1.1 开发背景

- 1.1.2 南极磷虾生物学

- 1.1.3 南极磷虾资源分布、产量及开发情况

- 1.1.4 南极磷虾的加工、运输和销售

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 南极磷虾的开发

- 1.2.2 磷虾的捕捞技术

- 1.2.3 南极磷虾拖网设计

- 1.3 本文研究目的和主要内容

- 1.3.1 研究的目的和意义

- 1.3.2 主要内容

- 第二章 南极磷虾拖网海上调查

- 2.1 材料与方法

- 2.1.1 调查渔船概况

- 2.1.2 调查站位

- 2.1.3 磷虾拖网具参数

- 2.1.4 助渔助航设备

- 2.1.5 结果分析

- 2.2 结果

- 2.3 本章小结

- 2.3.1 存在的问题

- 2.3.2 建议

- 2.3.3 提供模型网参数依据

- 第三章 南极磷虾拖网模型实验

- 3.1 材料与方法

- 3.1.1 实验设备

- 3.1.2 实物网选型

- 3.1.3 模型网具换算

- 3.1.4 具体实验步骤

- 3.2 结果分析

- 3.2.1 试验完成结果

- 3.2.2 实物网性能换算

- 3.2.3 水动力性能分析

- 3.2.4 增加衬网与极限情况下的网形分析

- 3.3 本章小结

- 第四章 南极磷虾拖网模型优化设计实验

- 4.1 材料与方法

- 4.1.1 模型网选型

- 4.1.2 试验方法

- 4.1.3 具体试验步骤

- 4.2 结果分析

- 4.2.1 试验结果

- 4.2.2 3.0kn 时各参数结果分析

- 4.2.3 各参数显著性分析

- 4.3 本章小结

- 第五章总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 存在的问题与建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0e784cf440b00a7308d4442b.html