# 建筑玻璃幕墙工程施工要点及管理措施探讨

东莞市博意装饰工程有限公司广东东莞523000

摘要：在我国当前城市建设加快发展的过程中，玻璃幕墙在建筑外立面的建设过程中越来越被广泛运用，其可以显著提升建筑物的使用性能，并保持较好的外观美观性。因此，加强建筑玻璃幕墙工程的施工要点把控，并提升施工管理措施是十分重要的。本文以此为基础，详细介绍了建筑玻璃幕墙工程的几项施工要点，并介绍分析了能提升建筑玻璃幕墙工程的管理措施，希望能为以后提升我国建筑玻璃幕墙工程施工技术水平提供借鉴。

关键词：玻璃幕墙；施工要点；管理措施；探析

近些年，随着城市化进程的加快，城市标志性建筑越来越多，幕墙因设计种类多样、装饰美观等特点，在建筑外立面建设中得到了广泛的运用。玻璃幕墙是幕墙的其中一类，指在建筑外立面施工过程中，先用铝合金构造内部骨架，后在外面用玻璃装饰构成封闭围护的新型幕墙结构形式。玻璃是建筑玻璃幕墙的最主要施工材料，玻璃材料可以分成单层、双层和夹胶三类，而且可以添加适当的微量元素于玻璃的构成中，这样玻璃幕墙不仅影响不到在室内的视觉观赏效果，而且可以减少光辐射污染，并有效吸收空气中的红外线，达到降低室内温度的效果。而目前我国的建筑玻璃幕墙施工技术仍存在着一定的问题，提高施工技术水平和管理水平，保证施工质量是目前应关注的重点。

一．建筑玻璃幕墙工程的施工要点

1.玻璃幕墙材料的把控

玻璃幕墙的施工材料主要是玻璃，然后还包括结构胶和密封材料等一些其他材料。为保证玻璃幕墙施工的质量，施工所需的所有材料都必须要符合国家规范标准要求，建筑型材要符合建筑行业的规定要求，保证建筑结构的抗拉、撕裂强度质量达到标准。在材料采购过程中进行严格选购，并严格抽样检查所有需进场的各种类型材料，认真分析材料的化学成分组成和力学性能情况，只有检测合格后才可进入施工现场，留备使用。此外，在进行玻璃幕墙构件的加工过程中，也要由专业的质量管理人员进行加工构件的严格检测。

作为玻璃幕墙施工中最主要的材料，玻璃的材质选择要深思，要选择科学、合理的玻璃材质，一般选用低辐射、断热型材的玻璃。这主要是由于低辐射的玻璃可以实现反射红外线的效果，可以有效降低室内温度，在夏季有效制冷，冬季有效保温，四季均能保持室内有较适宜的温度。断热型材的玻璃是指金属框架的内外导热性较强，在其中加入了导热性较弱的、能有效阻止热量散失的隔热物，断热型材一般具有热阻大、强度高、结构牢固等特点，而且隔音性和透气性较好。

2.准备工作的落实

建筑玻璃幕墙施工前准备工作的有效落实是保证施工工作顺利进行的保障，因此在幕墙工程施工前，要进行准备工作的有效落实，主要分为以下几个环节：（1）施工管理人员需要对工程的施工设计图纸进行深入了解，对幕墙的工程安装特点进行熟悉掌握，才能理解设计意图，严格按照设计进行施工；（2）要充分准备好施工过程中会用到的机具，比如电钻、玻璃吸盘、钢卷尺和螺丝钻等，并合理安放位置，保证不影响施工的顺利进行；（3）对玻璃幕墙内的铝合金内部骨架的质量进行严格检测，并检查结构的表面是否存在缺陷，若发现问题及时进行更改、调整；（4）提醒施工人员对设计轴线位置和建筑物的实际尺寸进行核对比较，若发现有出入及时对幕墙的立面尺寸进行调整；（5）玻璃材料为易碎品，为防止不必要的损坏，减少资金浪费，要等所有的准备工序准备完成后再进行玻璃材料的运输工作，后进行施工工作。

3.施工过程中质量的控制

施工过程中对质量的有效把控主要包括以下三个方面：首先，在施工过程中，要放线测量建筑结构的外立面，检查其与设计图纸是否出现偏差，若出现问题，要及时对幕墙的设计尺寸进行修改、调整。其次，玻璃幕墙施工过程中的外露金属构件不能出现凸起、变形和任何不平等情况，要保持均匀平整，各金属构件的安装要保证标高准确，钢件焊缝后涂抹防锈漆，进而不影响玻璃的安装工作。最后，玻璃安装工作是施工的重点，在安装玻璃的过程中，要使得玻璃边缘和龙骨的上下左右之间具有一定的距离空隙，安装后的玻璃要保持平整，不能出现翘边等的情况。并做好玻璃的连接工作，相邻玻璃间用胶条连接，并用密封胶填充，两名进行粘合，保证连接紧密。

二．建筑玻璃幕墙工程的管理措施

1.做好施工设计与施工管理

在建筑玻璃幕墙工程中，施工设计工作是工程开始的第一步，做好设计管理工作是尤为重要的。建筑项目承包商要选择具有一定资质和知名度的玻璃幕墙设计公司，详细告知其设计规划和想到达的设计效果，保证玻璃幕墙设计工作的科学、合理落实，并确保其可行性，维护企业经济效益。在施工过程中，施工管理人员要做好施工细节的把控，对容易出现问题的施工重难点进行优化管理，做好施工工作安排，保证玻璃幕墙建设的质量。此外，还要根据施工计划方案加强施工过程中的监督、管理工作，保证施工过程顺利有序进行，以维护施工工期，保证施工质量符合计划标准质量。

2.做好安全教育宣传工作

对任何的建筑工程建设来说，安全施工是施工工作开展的前提，是保证施工质量的基础，在建筑玻璃幕墙工程的施工过程中也不例外。在施工管理工作中，管理者要严格贯彻落实“安全第一”的施工理念，通过制定科学、合理的安全管理制度，强化施工人员的安全意识，引导、督促施工人员安全作业，保证玻璃幕墙的施工安全顺利进行。此外，还要对施工现场的物资堆放进行科学、合理的安排管理，不同物资分类堆放在固定位置，杜绝乱堆乱放的现象，进而避免出现玻璃划伤或仪器碰伤等一些安全隐患事故的发生。

3.做好质量验收工作管理

质量验收工作是保证建筑玻璃幕墙能顺利投入使用的最后必要环节，在进行玻璃幕墙最后验收过程中，施工项目负责人要配合监理机构进行检验，要以施工计划要求和施工建设说明为依据，并遵循施工原材料的合格标准和性能检验标准，进行施工质量的检验，防止出现偷工减料、偷梁换柱等现象的发生，保证玻璃幕墙的施工质量。做好玻璃幕墙工程质量验收工作，不仅维护了建筑施工单位的经营效益，更保证了后期使用的安全、可靠。

三．结语

综上所述，随着社会经济水平的不断提升，我国城市化建设在加速发展，城市地标建筑的建设越来越高级，建筑玻璃幕墙工程因其外观美观，并可以显著提升建筑物的使用性能，在城市建筑物建设中越来越被广泛运用。因此，加强建筑玻璃幕墙施工技术水平十分重要。建筑玻璃幕墙施工工艺复杂、繁琐，施工过程中会受到很多因素的影响，进而影响施工安全和施工质量。所以，我们要加强对玻璃幕墙施工要点的把控工作，并提升施工管理水平。在建筑玻璃幕墙施工之前，做好施工计划安排、施工图纸设计，并做好施工材料的质量验收工作。在玻璃幕墙施工过程中，严格按照施工规定标准和要求，科学、合理的进行施工监督、管理工作，加强安全管理，保证施工过程安全、高效进行。以此来维护施工安全，保障施工质量，提升我国玻璃幕墙的施工建设水平，进而提升我国建筑建设水平。

参考文献：

[1]黄天光.建筑玻璃幕墙工程施工要点及管理措施[J].现代物业，2012（5）：118-119.

[2]董晔蕾.试述建筑玻璃幕墙工程施工要点及其管理措施[J].智能城市，2018，4（5）：114-114.

[3]李亚峰.浅谈玻璃幕墙工程存在问题及质量控制的要点[J].安徽建筑，2004，11（5）：135-135.

[4]范绪涛.玻璃幕墙施工常见通病及质量控制措施探讨[J].建材发展导向，2012（11）：184-185.

[5]张焱.建筑工程玻璃幕墙施工技术要点分析[J].科技创新与应用，2014（7）：204-204.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0e7c453d349d5f86ff637a5e.html