# 基于CVT的混合动力汽车能量管理与控制策略的研究

### 论文摘要

能源危机和环境污染是汽车工业所面临的两大难题,混合动力汽车以其低油耗、低排放的优点成为了世界上新一代环保节能汽车的研究重点。而实现混合动力汽车能量管理与整车控制策略是混合动力汽车的核心关键技术,通过优化控制发动机和电机的能量分配,使发动机一直工作在高效区,从而减少油耗、降低排放和延长电池寿命。本文以并联式混合动力汽车为主要研究对象,在新型轻度混合动力汽车“五菱CN100”的基础上利用MATLAB/ SIMULINK建立整车、发动机、电机、无级变速器(Continuously Variable Transmission,CVT)、电池的数学模型。然后分析了几种能量管理控制策略的优缺点,并在原有的控制策略上进行优化,设计了一种以模糊控制理论为基础,神经网络为辅助的模糊神经网络控制算法,通过分析其输入变量(加速踏板的位置值及其变化率、制动踏板的位置值、车速及其变化率、动力电池的剩余电量值)与输出变量(发动机油门开度、电动机状态和电动机油门开度)之间的关系,判断汽车所要进入的运行模式,从而进行合理的能量分配,以减小发动机燃油消耗并保证电池的荷电状态(State Of Charge,SOC)值的平衡。最后将建立的整车模型和控制策略嵌入到ADVISOR汽车模拟仿真软件中,并进行仿真实验,通过选用不同的循环工况进行仿真对比,结果表明,模糊神经网络算法能很好地提高整车燃油经济性,同时也兼顾了电池SOC的平衡。总之,本文对并联式混合动力汽车的能量管理与控制策略进行理论研究,虽然理论仿真结果有很好的效果,但并未深入研究其整车控制器的实际开发,在实际应用方面还需要进一步的研究。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 研究目的和意义

- 1.2 混合动力汽车的结构及发展概况

- 1.2.1 混合动力汽车的结构形式

- 1.2.2 国外研究动态

- 1.2.3 国内研究动态

- 1.3 混合动力汽车关键技术

- 1.3.1 动力系统参数匹配

- 1.3.2 整车能量管理与动力系统控制

- 1.3.3 动力电池及其管理系统

- 1.4 混合动力系统与CVT 技术融合的优势

- 1.5 混合动力汽车控制策略概述

- 1.6 本文主要研究内容

- 第2章 CN100 混合动力汽车结构和整车建模

- 2.1 CN100 混合动力汽车结构

- 2.2 CN100 混合动力汽车运行模式

- 2.3 CN100 混合动力汽车整车建模

- 2.3.1 车辆模型的建立

- 2.3.2 发动机建模

- 2.3.3 电机建模

- 2.3.4 CVT 建模

- 2.3.5 电池建模

- 2.3.6 整车建模

- 2.4 本章小结

- 第3章 并联式混合动力汽车的控制策略

- 3.1 并联式混合动力汽车的控制策略

- 3.1.1 并联电辅助式控制策略

- 3.1.2 并联自适应式控制策略

- 3.1.3 转矩平衡式控制策略

- 3.2 混合动力汽车仿真方法

- 3.2.1 前向仿真

- 3.2.2 后向仿真

- 3.2.3 混合仿真

- 3.3 本章小结

- 第4章 基于模糊神经网络的混合动力汽车能量管理

- 4.1 模糊控制基础

- 4.1.1 模糊控制及发展现状

- 4.1.2 模糊集合及隶属度函数

- 4.1.3 模糊控制规则

- 4.1.4 模糊控制特点及控制器结构

- 4.2 神经网络概述

- 4.2.1 神经元模型

- 4.2.2 感知器

- 4.2.3 神经网络的特点及分类

- 4.3 模糊控制与神经网络的结合

- 4.4 混合动力汽车能量管理的模糊神经网络方法

- 4.4.1 能量管理系统的控制策略

- 4.4.2 能量管理系统模糊规则的建立

- 4.4.3 能量管理系统模糊神经网络的结构

- 4.4.4 能量管理系统模糊神经网络的程序设计

- 4.5 本章小结

- 第5章 基于ADVISOR 二次开发的整车仿真和分析

- 5.1 整车建模在ADVISOR 软件中的分析

- 5.1.1 ADVISOR 仿真软件介绍

- 5.1.2 整车模型在ADVISOR 中的实现

- 5.2 整车仿真结果分析

- 5.2.1 NEDC 工况仿真结果

- 5.2.2 1015 工况仿真结果

- 5.2.3 UDDS 工况仿真结果

- 5.3 本章小结

- 结论与展望

- 一、全文总结

- 二、本文创新点

- 三、研究展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于改进粒子群优化算法的CVT杂散电容参数估计方法[J]. 电力系统自动化 2020(04)

- [2].浅析CVT测量精度的影响因素及周期现场检验的重要性[J]. 福建茶叶 2020(03)

- [3].杂散电容对CVT谐波测量影响的处理方法研究[J]. 电力电容器与无功补偿 2020(02)

- [4].高扭矩CVT液力变矩器减振器的性能优化[J]. 时代汽车 2020(08)

- [5].提高CVT变速系统功能应用[J]. 时代汽车 2020(08)

- [6].计及全电路分布参数影响的CVT频率特性分析及传递系数修正策略[J]. 电器与能效管理技术 2020(07)

- [7].一起220kV CVT的铁磁谐振故障分析[J]. 电力电容器与无功补偿 2016(01)

- [8].凤凰涅槃 日产LANNIA蓝鸟 2016款1.6L CVT高能版[J]. 家用汽车 2017(Z1)

- [9].某车载CVT变速器电控系统分析[J]. 汽车电器 2017(05)

- [10].基于滑移率的CVT夹紧力控制策略研究[J]. 郑州大学学报(工学版) 2017(03)

- [11].跑在潮流之前 试驾东风日产2016款蓝鸟1.6L CVT高能版[J]. 产品可靠性报告 2017(06)

- [12].CVT介损测试误差分析[J]. 电气应用 2015(13)

- [13].浅析CVT带轮硬车削油缸壁振刀成因及解决方案[J]. 装备制造技术 2020(09)

- [14].辽蒙地区风力发电厂CVT错误安装方式问题的研究[J]. 东北电力技术 2014(02)

- [15].CVT速比响应特性的实验研究及其应用[J]. 汽车工程 2014(07)

- [16].基于CVT的混合动力汽车关键技术研究[J]. 科技风 2014(15)

- [17].CVT金属带轴向偏斜对功率损失影响的研究[J]. 机械传动 2013(06)

- [18].CVT封闭的2K-H型差动轮系啮合效率分析[J]. 机械设计与制造 2012(02)

- [19].一起220kV线路CVT铁磁谐振事件的监测与数据分析[J]. 宿州学院学报 2012(08)

- [20].220kV避雷器及CVT不拆引线试验方法分析及应用[J]. 攀枝花学院学报 2011(06)

- [21].CVT误差试验时电抗值的选取[J]. 青海电力 2008(04)

- [22].CVT的铁磁谐振产生机理及其抑制措施探讨[J]. 中国高新技术企业 2008(18)

- [23].CVT耦合电容器残余电感形成机理分析及降低方法研究[J]. 电测与仪表 2016(22)

- [24].一起220kV母线CVT二次电压测量误差超标问题的分析[J]. 变压器 2017(09)

- [25].金属带式CVT试验测控与光电扭矩传感器的探究[J]. 科技展望 2015(27)

- [26].CVT二次电压异常原因及对策分析[J]. 电力电容器与无功补偿 2014(06)

- [27].CVT变速箱压力脉动超差分析与改进方案研究[J]. 时代汽车 2020(22)

- [28].正接法测量CVT出现负介损原因分析[J]. 中国新技术新产品 2011(24)

- [29].500kV CVT铁磁谐振问题研究[J]. 电测与仪表 2010(S2)

- [30].基于CVT二次信号的行波故障定位系统[J]. 电工技术 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0e8265d4d74130f1a79120db.html