# 土木工程建筑施工技术与创新思考高雪洁

胜利油田中心医院基建科山东东营257000

摘要：时代的发展推动了科学、技术的发展，也导致各行各业所运用的技术都发生了变化，在传统技术上不断进行创新，以此来满足人们日益增长的要求。对土木工程建筑来说，其所运用的施工技术也应当进行创新，毕竟土木工程建筑的规模、数量在不断地扩大，原有技术难以满足当代需求。因此，探究土木工程建筑施工技术及其创新，并在此基础上分析技术未来发展方向变得尤为重要。

关键词：土木工程；施工技术；创新

引言

着社会的不断发展，土木工程建筑也得到了快速的发展，并且伴随着人们对居住条件要求的提高，土木工程建筑的施工技术必须要得到创新。土木工程的建筑施工要在保证经济效益、生态效益、质量效益的前提下进行，使得土木工程和自然环境紧密的结合在一起。

1土木工程建筑施工技术的现状

从目前接触到的土木工程建筑施工行业来说，土木工程建筑施工技术具有固定性、流动性、多样性、协助性和综合性等多方面的特征。目前，我国土木工程建筑施工技术在理论研究方面发展的迅速，而在实际工作中创新的能力严重缺乏，导致出现了理论研究与实际工作脱节的现象。在实际施工的过程中，对于一些理论研究技术信息，没有创新应用，存在局限性，没有形成系统的集成和有价值的实践应用，限制了工程技术的创新发展。目前国内的土木工程行业，严重缺乏管理性人才，经常会出现工程施工中出现问题，找不到相应的责任管理人，没有严格的职能分配，这无疑也影响了工程的质量和效率，也成为了技术创新开发的阻碍。

2土木工程建筑施工技术的创新

2.1预应力技术的创新

土木工程建筑施工技术的创新包括预应力技术的创新，其和传统预应力技术最大的差别则为体外预应力技术、后张预应力技术的出现以及运用。这两种预应力技术选择运用钢筋结构来进一步加固混凝土截面，进而得到施工中的预应力，实现了在原有技术上的创新。新型预应力技术在特种结构或者是混凝土道桥施工环节使用频率比较高，施工效果非常不错。体外预应力技术最大的特点是把预应力筋放置于混凝土截面之外，和过去的构建布置状况对比可以发现，其可以更好地和预应力筋的粘结抑或是无粘结预应力相匹配。除此之外，后张预应力技术可以分成两大类，即无粘结技术体系以及粘结技术体系，前者可以有效地降低摩擦力系数，后者操作起来更为简便，也能够在一定程度上减缓摩擦力，前者对技术的要求更高。总之，和过去的预应力施工进行对比能够发现，新型预应力技术科学性更强，进而提高了施工企业的经济效益。在使用新型预应力技术时，相关施工人员先需要对该新型技术有所了解，只有在能够把控该技术的前提下才可以进行施工。

2.2深基坑支护技术创新

多选择钻孔压浆技术进行护坡桩的施工。通过螺旋钻杆钻至指定位置后，将备好的浆液通过钻杆芯管注入，后提出钻杆，同时放入骨料与钢筋笼，最后在空地注入高压纸浆，待护坡桩成形后，注入停止。钻孔压浆技术的使用能够有效减少坍孔率，提高成桩率。土钉墙的施工步骤如下：土钉制作、土钉成孔、土钉送入、混凝土喷射施工。在施工过程中，施工人员需间隔2m就焊接锥形滑撬，以降低打入土钉受到的阻力。选择洛阳铲成孔进行土钉成孔施工，施工人员需严格控制孔的倾角与直径，且孔直径不能低于100mm，一旦遇到屏障，需及时改变孔角度，以方便土钉送入。严格遵守施工标准安装中支架，施工人员重视钢筋保护层的施工质量，土钉插入时，要保证插入深度超过总深度的95%，以保证钢筋保护层质量。复检钢筋时，施工人员严格按照设计方案制作标杆，并保证钢筋的焊接质量。土钉送入后压力注浆，注浆压力为0.5MPa时，施工人员需将注浆管口与孔底的距离控制在250～500mm，持续时间为5min，以保证土体缝隙与水泥浆接触的充分性。在混凝土喷射施工中，施工人员需对配比进行掌握，喷射厚度严格控制为50mm，完成施工后，混凝土2h凝固后，洒水养护。利用锚杆钻机进行土层锚杆施工，施工人员将锚杆钻机送至施工位置后，将水泥浆注入，并将钢绞线穿入，后实施补浆。施工人员先遵守施工标准放入锚杆，并再次确认锚杆高度与钻杆倾角。进行钻孔后，一旦遇到障碍物需立即停止，在清除后再继续施工。

2.3防水混凝土施工技术

由于土木工程建筑的地下室具有着较高的防水要求，因而地下室底板部分通常会采用防水混凝土。而在防水混凝土施工中，由于所使用的混凝土材料不同，因而需要重点注意混凝土原材料的选择，并保证配比设计的合理性，原材料的选择一般需要结合工程实际施工情况来进行调整，而配比则必须要按照相关标准与规定进行设计，如吸水率需在1.5%以下等等。

3土木工程建筑施工技术创新的策略

3.1完善创新机制

企业只有拥有属于自己的管理团队和技术研发队伍，才能保证企业在市场竞争的浪潮下不被淹没，因此，建筑施工企业应当建立一个完善的创新机制，以促进企业的良好发展。近年来，土木工程建筑施工技术的发展迅速，但施工技术越发达，技术人员水平低下的问题就暴露的越明显，这就要求建筑施工企业应当扩大技术人才队伍，通过公开招聘使先进技术融入企业，并对现有的技术人员定期进行培训，提高工作人员的技术水平和管理水平。另外，企业还应鼓励员工进行自我学习，促进建筑施工人员思想的转变，使每一位员工的自我价值都能得到实现。管理人员应当根据企业的发展情况建立奖罚制度，不定时地进行工作检查，对表现好的员工给予金钱或精神上的奖励，表现不好的员工对其适当批评。需要注意的是，企业要严格监督施工的每一个环节，以此保证施工的顺利进行。

3.2技术上的创新

在土木工程建筑的实际施工过程当中，必须要突破传统的施工技术，如今不少企业已经被传统技术所约束，先进技术的引入能够加强土木工程的施工质量。比如引入一些先进的钻孔灌注桩技术，这样可以减少工程的不确定性，也可以有效的避免施工故障的发生，保证在工期内完成施工项目。在一些较为大型的土木工程建筑中，就可以引入新型的预应力技术，不仅操作简单，也可以降低工程的磨损度。

3.3实现理念创新

在新时期下，随着我国市场经济体制的不断深化改革，建筑行业的竞争日趋激烈，建筑企业想要实现更好更快的发展，需要在注重创新施工技术的同时，实现施工理念创新，以技术创新为基础，紧跟时代科技发展趋势，改善以及更新施工技术，实现经济效益最大化。首先，企业要组织所有人员开展成本控制培训，提升人员的成本意识和质量意识，并且在施工技术创新中投入大量资金，给予创新行为以资金支持，通过技术创新促进施工质量的提升；其次，对于管理环节和施工环节，要适当的开展制度创新，增加工程效益、控制施工成本，将技术创新转化为企业效益，进而促进我国建筑行业的稳定发展。

结束语

随着我国城市化建设的快速发展，对于土木工程建筑施工技术的要求也在不断提高，这也是为尽快尽好的实现经济效益和社会效益，为保证企业能够健康、长远的发展的必然要求。土木工程建筑施工技术是对工程质量的保证，也是对社会经济发展的保证，只有技术的不断创新，才能使土木工程建筑行业在未来的发展中不被市场淘汰，从而实现可持续发展。

参考文献：

[1]王红永.土木工程建筑施工技术的创新[J].城市建设理论研究（电子版），2017（36）：174.

[2]王鹏飞.土木工程建筑施工技术和创新研究[J].建筑技术开发，2017，44（23）：73-74.

[3]叶磊.对土木工程建筑施工技术及创新探究[J].建材与装饰，2017（50）：61.

[4]刘康.土木工程建筑施工技术的创新研究[J].住宅与房地产，2017（32）：177.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0e94c00f3410cac7db678afd.html