# 三电平PWM整流器控制策略的研究

### 论文摘要

由于二极管箝位三电平PWM整流器功率器件承受电压应力小,输入电流谐波少、正弦度好,功率因数任意可调,以及能量可以双向流动,因此在中高压交流调速、风力发电、无功补偿等领域得到越来越广泛的应用。首先,本文详细的介绍了三电平PWM整流器的工作原理,分别在ABC静止坐标系、αβ静止坐标系和dq旋转坐标系下建立了低频和高频数学模型。该数学模型把直流侧中点电压作为控制对象,便于对三电平整流器进行分析与优化控制。论文对现有的几种整流器控制策略进行仿真与实验研究。论文根据三电平PWM整流器数学模型和空间电压矢量的等效拓扑,详细分析了三电平电压矢量对直流侧中点电压的影响,提出了三电平PWM整流器弃用中矢量的对称三区脉宽调制策略。仿真和实验结果表明,三电平PWM整流器性能稳定,功率因数高,建议方法正确有效,与传统调制策略相比,该方法的直流侧中点电压平衡效果好。同时,论文推导了基于Vαm,Vβm的四象限镜像空间电压矢量脉宽调制算法,该算法实现简单,只包括加法、减法、乘法等简单运算,有利于DSP的编程实现。根据对称三区电压矢量调制策略,提出基于逻辑法的DSP+CPLD结构三电平PWM脉冲的发生方法,并给出逻辑法的实现思路。该方法占用CPLD芯片逻辑单元少,实现简单。最后,论文以DSP（TMS320LF2407A）为主控制器,搭建基于DSP+CPLD控制结构的三电平PWM整流器实验平台,完成了相关算法的实验。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 三电平PWM整流器研究概况

- 1.2.1 三电平PWM整流器拓扑结构

- 1.2.2 三电平PWM整流器数学模型

- 1.2.3 三电平PWM整流器控制策略

- 1.2.4 三电平PWM整流器脉宽调制技术

- 1.2.5 三电平PWM整流器中点平衡控制

- 1.3 本论文的主要研究内容与课题创新点

- 1.3.1 本课题的主要研究内容

- 1.3.2 本课题的创新点

- 2 三电平PWM整流器数学模型

- 2.1 三电平PWM整流器拓扑结构及其工作原理

- 2.2 三电平PWM整流器的低频数学模型

- 2.2.1 三相静止坐标（abc）系下的低频数学模型

- 2.2.2 两相静止坐标（αβ）系下的低频数学模型

- 2.2.3 两相旋转坐标（dq）系下的低频数学模型

- 2.3 三电平PWM整流器的高频数学模型

- 2.3.1 三相静止坐标（abc）系下的高频数学模型

- 2.3.2 两相静止坐标（αβ）系下的高频数学模型

- 2.3.3 两相旋转坐标（dq）系下的高频数学模型

- 2.4 考虑直流侧中点电压不平衡下的三电平PWM整流器高频数学模型

- 2.5 本章小结

- 3 三电平PWM整流器闭环控制策略

- 3.1 整流器闭环控制原理

- 3.1.1 间接电流控制

- 3.1.2 直接电流控制

- 3.2 整流器闭环控制仿真

- 3.2.1 间接电流控制

- 3.2.2 直接电流控制

- 3.3 本章小结

- 4 三电平PWM整流器弃用中矢量的对称三区脉宽调制策略

- 4.1 三电平空间电压矢量对中点电位的影响

- 4.1.1 三电平PWM整流器空间电压矢量分布

- 4.1.2 从拓扑出发分析各电压矢量对直流侧中点电位的影响

- 4.1.3 从数学模型出发分析各电压矢量对直流侧中点电位的影响

- 4.2 弃用中矢量的对称三区电压矢量调制策略

- 4.2.1 区域划分及其电压矢量选择

- 4.2.2 电压矢量调制策略

- 4.3 四象限镜像的扇区判断和时间计算方法

- 4.3.1 四象限镜像的扇区判断

- 4.3.2 四象限镜像的时间计算

- 4.4 对称三区电压矢量调制策略仿真

- 4.4.1 整流器稳态特性

- 4.4.2 整流器交流侧桥臂中点相电压与线电压

- 4.4.3 三电平PWM整流器直流侧中点电位

- 4.5 本章小结

- 5 基于逻辑法的DSP+CPLD三电平PWM整流器脉冲发生方法

- 5.1 基于DSP+CPLD的三电平整流器控制框图

- 5.2 基于DSP+CPLD脉冲发生方法分析

- 5.2.1 对称三区电压矢量脉宽调制策略的脉冲分析

- 5.2.2 基于逻辑法的DSP+CPLD脉冲发生方法

- 5.3 DSP+CPLD脉冲发生程序设计

- 5.3.1 DSP+CPLD脉冲发生中的DSP程序设计

- 5.3.2 DSP+CPLD脉冲发生中的CPLD程序设计

- 5.4 基于逻辑法的DSP+CPLD脉冲发生仿真与实验

- 5.4.1 基于逻辑法的DSP+CPLD脉冲发生器仿真

- 5.4.2 基于逻辑法的DSP+CPLD脉冲发生器实验

- 5.5 本章小结

- 6 三电平PWM整流器硬件和软件设计

- 6.1 三电平整流器硬件设计

- 6.1.1 三电平整流器主电路

- 6.1.2 三电平整流器控制电路

- 6.2 三电平整流器软件设计

- 6.2.1 DSP主程序的设计

- 6.2.2 键盘处理程序的设计

- 6.2.3 控制算法的设计

- 6.2.4 保护中断子程序的设计

- 6.3 三电平PWM整流器实验分析

- 6.3.1 间接电流控制的三电平PWM整流器实验波形

- 6.3.2 电流解耦控制的三电平PWM整流器实验波形

- 6.3.3 对称三区调制策略实验波形

- 6.4 本章小结

- 7 结论与展望

- 7.1 全文总结

- 7.2 下一步工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 在校期间发表的论文

- 申请专利

- 参与项目

### 相关论文文献

- [1].一种超势垒整流器设计与制造[J]. 电子元器件与信息技术 2019(11)

- [2].全柔性整流器可将无线信号转为电能未来有望为可穿戴设备供电[J]. 功能材料信息 2019(02)

- [3].5.8GHz回旋波整流器整管设计[J]. 空间电子技术 2020(02)

- [4].矩阵整流器在航空电源车上的应用研究[J]. 装备维修技术 2020(02)

- [5].整流器快熔发热、固定螺栓处超过80℃高温的原因[J]. 氯碱工业 2020(05)

- [6].考虑网络拓扑的电网负载整流器稳定性控制研究[J]. 电子制作 2020(20)

- [7].基于虚拟信号构造的单相整流器功率前馈控制[J]. 微电机 2020(09)

- [8].单向混合整流器无源电流控制[J]. 电工技术学报 2020(21)

- [9].一种低关断功耗的地端关断整流器[J]. 微电子学 2019(01)

- [10].PWM整流器一般不平衡分析和控制策略研究[J]. 电子测量与仪器学报 2019(06)

- [11].三相PWM整流器的仿真设计与改进[J]. 黑龙江电力 2017(06)

- [12].PWM整流器在旋转导向中的应用研究[J]. 国外电子测量技术 2017(12)

- [13].能量可回馈的单相PWM整流器研究[J]. 山东工业技术 2018(05)

- [14].单神经元电流控制器在整流器中的仿真研究[J]. 数字技术与应用 2016(11)

- [15].电动汽车充电桩三相三电平整流器的控制研究[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [16].2.85GHz回旋波整流器高频系统的设计及优化[J]. 电源学报 2017(01)

- [17].电解整流器控制系统集中监控改造和技术应用[J]. 中国锰业 2017(S1)

- [18].一种汽车发电机主动整流器[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [19].使用六绕组隔离变压器的大电流整流器研究[J]. 电机与控制学报 2017(07)

- [20].不同拓扑结构混合整流器性能评估[J]. 电工技术学报 2017(16)

- [21].虚拟同步整流器的不平衡电压改进控制[J]. 电力工程技术 2017(05)

- [22].100 A级同步流整流器[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [23].输入电压不平衡时的18脉冲自耦变压整流器分析[J]. 中国设备工程 2017(18)

- [24].基于双闭环控制的单向整流器研究[J]. 绿色科技 2016(02)

- [25].某型航空变压整流器并联运行负载均衡性研究[J]. 电子设计工程 2016(08)

- [26].飞机变压整流器并联运行均衡性研究[J]. 电子设计工程 2016(09)

- [27].三相电源整流器系统故障诊断仿真研究[J]. 计算机仿真 2016(05)

- [28].基于飞机变频交流电源系统的变压整流器的设计[J]. 科技视界 2016(17)

- [29].整流器上是否安装电功表[J]. 氯碱工业 2020(02)

- [30].基于PWM整流器的电梯能馈控制系统的设计仿真[J]. 舰船电子工程 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0e95a5f3d4ec5c52f30b700b.html