# 基于B样条的弧面凸轮反求设计与研究

### 论文摘要

凸轮式自动换刀机械手(ATC)是近年来CNC加工中心采用最多的换刀装置,其中使用的凸轮即是弧面凸轮。其凸轮廓面是按最佳动力性能的运动规律设计的,具有很高的分度精度和良好的动力学性能。然而在实际的应用中,由于弧面凸轮的工作轮廓面非常复杂,我国生产的加工中心上所装配的这种ATC装置,整个部件都是从国外进口的。要实现凸轮式ATC的国产化,凸轮的设计和加工就显得尤为迫切。 本文通过对一种弧面凸轮的测量数据的处理,利用反求工程曲面重构技术,对弧面凸轮的工作轮廓面进行设计建模,为弧面凸轮的加工制造提供基础。在全面分析国内外反求工程领域研究现状的基础上,本文以反求工程中的曲面重构为研究重点,对曲面重构的交互建模技术进行了深入研究。 在曲面重构中,采用良好的数据结构,能有效地提高重构运算速度,同时也可为后续曲面建模和模型分析等提供必要的几何信息。要获得良好的数据结构,就必须对数据进行预处理。本文对数据的预处理主要从“点云”数据的噪声点剔除,数据平滑以及通过估算曲率法精简“点云”数据等几个方面进行研究。通过预处理数据之后,可以有效的提高曲面重构效率,改善自由曲线曲面模型质量。文中论述的数据处理方法的原理和算法步骤,通过实例验证了有效性。 以B样条数学模型为基础,本文提出了带能量项的最小二乘法拟合曲线和曲面的方法,并利用带能量项的最小二乘拟合曲线方法,提出了对扫描数据的蒙皮法逼近曲面的方法。针对B样条曲线的光顺问题,论述了能量最小化的曲线光顺算法。论文对曲线光顺的原理和算法步骤作了详细描述,并以实例验证了可行性。整个研究工作为复杂曲面的反求设计打下了良好基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 概述

- 1.2 技术背景

- 1.2.1 反求工程技术在国内外发展应用状况及其关键技术

- 1.2.2 数据处理

- 1.2.3 曲面重构技术的发展和应用现状

- 1.3 论文的主要内容

- 1.4 小结

- 2 反求工程中数据点的处理

- 2.1 数据分类

- 2.2 噪声点的处理

- 2.3 数据平滑

- 2.4 数据精简

- 2.4.1 曲面曲率理论

- 2.4.2 根据估算曲率精简点云的方法

- 2.5 小结

- 3 自由曲线造型设计

- 3.1 自由曲线的B样条数学模型

- 3.1.1 B样条的定义

- 3.1.2 B样条的定义域

- 3.2.3 B样条的局部性

- 3.2 数据点的参数化

- 3.3 一般的B样条曲线插值

- 3.4 B样条曲线的能量优化法插值

- 3.4.1 能量优化法曲线造型的基本原理

- 3.4.2 曲线能量模型

- 3.4.3 B样条曲线的能量优化法插值

- 3.5 带能量项的最小二乘拟合法

- 3.5.1 B样条曲线的最小二乘拟合法

- 3.5.2 带能量项的最小二乘拟合法

- 3.6 在规定精度内B样条曲线的拟合法

- 3.7 B样条曲线的光顺性分析

- 3.8 小结

- 4 自由曲面造型设计

- 4.1 自由曲面的B样条数学模型

- 4.2 曲面数据点参数化

- 4.2.1 矩形数据点的参数化

- 4.2.2 散乱数据点的参数化

- 4.3 蒙皮法曲面造型

- 4.4 散乱数据的最小二乘拟合

- 4.5 B样条曲面的能量优化法插值

- 4.5.1 能量优化法曲面造型的基本原理

- 4.5.2 曲面能量模型

- 4.5.3 B样条曲面的的能量优化法插值

- 4.6 带能量项的最小二乘曲面拟合

- 4.7 利用边界曲线逼近内部数据点构建曲面

- 4.8 小结

- 5 反求实例

- 5.1 引言

- 5.2 反求设计

- 5.3 设计结果及设计说明

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

- 大连理工大学学位论文版权使用授权书

### 相关论文文献

- [1].离心叶轮反求设计与四轴数控加工研究[J]. 南阳理工学院学报 2011(02)

- [2].逆向与正向结合的导叶式混流泵叶片系统反求设计[J]. 西华大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [3].航空绞车的反求设计技术及验证[J]. 航空发动机 2008(04)

- [4].鞋楦的反求设计与快速成型加工[J]. 邢台职业技术学院学报 2019(05)

- [5].基于反求设计的车身曲面重构研究[J]. 小型内燃机与车辆技术 2018(02)

- [6].基于Geomagic DesignX的门把手反求设计与加工[J]. 机械工程师 2017(04)

- [7].浅谈反求工程的创新设计途径[J]. 才智 2011(03)

- [8].纺织机械共轭凸轮反求设计研究[J]. 制造业自动化 2012(23)

- [9].基于Solidworks的玻璃瓶反求设计[J]. 四川理工学院学报(自然科学版) 2008(05)

- [10].基于共轭凸轮的强制推秧机构反求设计[J]. 农业工程学报 2011(03)

- [11].基于CATIA V5的汽轮机叶片的反求设计[J]. 汽轮机技术 2011(01)

- [12].基于Imageware的后视镜曲面反求设计[J]. 机械制造与自动化 2017(04)

- [13].基于反求设计的减速器虚拟装配及数控加工仿真的应用[J]. 机械工程师 2014(08)

- [14].步行式插秧机等径凸轮强制推秧装置反求设计与试验[J]. 农业机械学报 2013(08)

- [15].基于反求技术的产品创新设计研究[J]. 机电产品开发与创新 2009(03)

- [16].基于Solidworks的反求设计实践[J]. 科技视界 2015(13)

- [17].高速绷缝机刺料机构刺穿力的反求设计[J]. 漯河职业技术学院学报 2008(05)

- [18].典型汽车产品零件及其模具仿真设计[J]. 黄山学院学报 2018(05)

- [19].基于UG汽车点烟器支架面板的反求设计[J]. 机械工程师 2008(02)

- [20].印刷机械中凸轮机构的反求设计[J]. 产业与科技论坛 2019(01)

- [21].基于逆向工程的艺术茶杯的快速设计与制作[J]. 产业与科技论坛 2017(03)

- [22].选粉机参数化设计[J]. 中国矿业 2011(12)

- [23].共轭凸轮开口机构的反求设计及动力学研究[J]. 机械设计 2017(12)

- [24].3D逆向技术在复杂曲面产品反求设计中的应用[J]. 模具制造 2016(12)

- [25].逆向工程在产品设计中的应用研究[J]. 科学咨询(科技·管理) 2016(07)

- [26].逆向设计在汽车开发中的应用[J]. 四川兵工学报 2009(08)

- [27].一种双面凸轮的反求设计方法[J]. 机械科学与技术 2015(02)

- [28].基于手持式激光扫描的反求设计实验[J]. 实验室研究与探索 2011(08)

- [29].翼型升力的反求验证[J]. 机械管理开发 2010(04)

- [30].基于BP神经网络和分解技术的汽轮机叶片可靠性反求设计[J]. 热能动力工程 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0ea8657a726da595298f5473.html