# Fe3+掺杂二氧化钛薄膜的自组装制备及其光催化性能研究

### 论文摘要

纳米Ti02问世于80年代后期,它独特的光学性能及电性能使其在催化领域及光电电池方面显示出巨大的潜力,尤其在废水处理、杀菌、环保等方面有着广阔的应用前景。然而,作为光催化材料二氧化钛的主要缺陷是对太阳能利用率低,光催化性能受到限制。为了提高TiO2的光催化活性及有效利用太阳能,人们尝试用多种方法对其进行改性处理,以提高太阳光光催化效率。本文以石英玻璃片为基底,以自组装单层为模板,采用四氯化钛为钛源,并以硝酸铁[Fe（NO3）3-9H2O]为掺杂剂于低温液相反应体系中成功制备出二维大尺寸铁掺杂二氧化钛纳米薄膜。研究了紫外光和可见光下Fe3+/TiO2纳米薄膜在液相反应体系对甲基橙溶液（MO）的光催化降解过程,以及紫外光照射下在气相反应体系中对苯的光催化降解反应,探讨了Fe3+掺杂对TiO2的光催化活性的影响。论文的主要研究进展如下：1)以石英玻璃片为基底（100*20*3mm）,以-SH为外侧功能团的SAMs为模板,并以Fe（NO3）3-9H2O作为掺杂剂,采用自组装技术成功制备出致密的二维大尺寸Fe3+/TiO2薄膜,其晶相主要为纳米晶金红石相。改变反应条件,TiO2薄膜中金红石型和锐钛矿型晶相比例会发生改变。2)研究了Fe3+不同掺杂量的TiO2薄膜光催化降解甲基橙的实验,结果表明,在紫外光和可见光照射下,Fe3+含量为0.5mmol/L的Fe3+/TiO2薄膜效果最好,紫外线照射4h和可见光照射6h后,甲基橙的降解率分别达到98.62%和87.21%,较之Ti02薄膜分别提高了63%和31%。3)对比晶相比例不同的Fe3+/TiO2薄膜光催化降解甲基橙的结果。锐钛矿相比例较少的样品和锐钛矿相比例增加的样品在可见光下对甲基橙的降解率分别达到87.21%和90.24%。4)为确定光催化降解效果,将光催化反应后甲基橙残液进行处理,FTIR分析表明残液中几乎所有甲基橙分子中的偶氮键都已断裂,大部分甲基橙分子中的苯环已被打开。5)分别以TiO2薄膜和掺铁量为0.5mmol/L的Fe3+/TiO2薄膜为催化剂降解气相体系苯。苯在光催化剂作用下降解为CO2。实验结果显示,以Fe3+/TiO2薄膜为催化剂,反应80min后,CO2的增量为229.368,较之TiO2薄膜提高了34%；苯的相对浓度为0.6749,较之TiO2薄膜降低了8.4%。表明Fe3+掺杂明显提高了TiO2对气相体系中苯的光催化效率。6)对光催化降解甲基橙和苯的过程进行动力学研究,分析结果表明,光催化降解过程符合一级反应动力学模型。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 2的研究概况'>1.2 纳米TiO2的研究概况

- 2半导体的电子结构'>1.2.1 TiO2半导体的电子结构

- 2纳米粒子的性质'>1.2.2 TiO2纳米粒子的性质

- 2的应用'>1.2.3 纳米TiO2的应用

- 2光催化作用'>1.2.4 TiO2光催化作用

- 2薄膜的研究现状'>1.3 纳米TiO2薄膜的研究现状

- 1.3.1 光催化剂的负载化

- 2薄膜的制备'>1.3.2 纳米TiO2薄膜的制备

- 2薄膜的分析和表征'>1.3.3 纳米TiO2薄膜的分析和表征

- 1.4 纳米TiO2的改性技术

- 3+离子掺杂'>1.4.1 Fe3+离子掺杂

- 3+掺杂机理'>1.4.2 Fe3+掺杂机理

- 1.5 自组装方法简介

- 1.6 本课题的研究目的、意义和研究内容

- 1.6.1 课题研究的目的和意义

- 1.6.2 本课题的研究内容

- 3+掺杂TiO2光催化剂薄膜的制备及表征'>第2章 Fe3+掺杂TiO2光催化剂薄膜的制备及表征

- 2.1 试剂

- 2.2 光催化剂制备所用设备与方法

- 2.2.1 实验所使用设备

- 2.2.2 光催化剂制备方法

- 2.3 分析仪器与表征方法

- 3+/TiO2薄膜光催化剂样品的电镜表征'>2.3.1 Fe3+/TiO2薄膜光催化剂样品的电镜表征

- 3+/TiO2薄膜光催化剂XRD分析'>2.3.2 Fe3+/TiO2薄膜光催化剂XRD分析

- 3+/TiO2薄膜光催化剂红外光谱分析'>2.3.3 Fe3+/TiO2薄膜光催化剂红外光谱分析

- 3+/TiO2薄膜光催化剂拉曼光谱分析'>2.3.4 Fe3+/TiO2薄膜光催化剂拉曼光谱分析

- 3+/TiO2薄膜光催化剂紫外-可见吸收光谱分析'>2.3.5 Fe3+/TiO2薄膜光催化剂紫外-可见吸收光谱分析

- 3+/TiO2薄膜光催化剂拉曼光谱分析'>2.3.6 不同条件制备的Fe3+/TiO2薄膜光催化剂拉曼光谱分析

- 3+/TiO2薄膜光催化剂荧光发射光谱分析'>2.3.7 不同条件制备的Fe3+/TiO2薄膜光催化剂荧光发射光谱分析

- 2.4 结果讨论

- 2.5 本章小结

- 3+/TiO2薄膜光催化降解甲基橙实验研究'>第3章 液相体系Fe3+/TiO2薄膜光催化降解甲基橙实验研究

- 3.1 仪器与试剂

- 3.1.1 主要仪器

- 3.1.2 主要试剂

- 3.2 实验方法

- 3.3 实验结果分析

- 3.3.1 甲基橙溶液标准曲线的绘制

- 3+掺杂量对纳米TiO2光催化活性的影响'>3.3.2 Fe3+掺杂量对纳米TiO2光催化活性的影响

- 3.3.3 光照时间对催化剂降解甲基橙效率的影响

- 3.3.4 甲基橙起始浓度对光催化效果的影响

- 3.3.5 热处理对样品光催化活性的影响

- 3.3.6 不同制备条件的光催化剂对甲基橙光催化效果的比较

- 3.3.7 光催化降解甲基橙残液的红外光谱分析

- 3.4 结果讨论

- 3.5 本章小结

- 3+掺杂TiO2光催化降解苯实验研究'>第4章 气相体系Fe3+掺杂TiO2光催化降解苯实验研究

- 4.1 实验仪器与试剂

- 4.2 实验和检测方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 苯的相对浓度与反应时间的关系

- 2的增加量与反应时间的关系'>4.3.2 CO2的增加量与反应时间的关系

- 4.4 本章小结

- 3+/TiO2薄膜光催化活性及机理探讨'>第5章 Fe3+/TiO2薄膜光催化活性及机理探讨

- 5.1 晶型的影响

- 5.2 晶粒大小的影响

- 3+掺杂对TiO2谱学性质的影响'>5.3 Fe3+掺杂对TiO2谱学性质的影响

- 5.4 光催化反应动力学

- 第6章 结论

- 6.1 结论

- 6.2 存在问题与展望

- 致谢

- 参考文献

- 论文发表情况

### 相关论文文献

- [1].含活性位点的金属有机骨架荧光识别Fe~(3+)的研究进展[J]. 云南化工 2020(01)

- [2].碳点荧光探针的表征及其对Fe（Ⅲ）检测的应用[J]. 生物化工 2020(01)

- [3].Fe~(2+)活化过硫酸钾处理三唑醇农药废水[J]. 当代化工 2020(01)

- [4].添加Fe~(2+)对克雷伯氏菌发酵产氢特性的影响[J]. 应用化工 2020(04)

- [5].Fe~(3+)荧光探针的研究进展[J]. 山东化工 2020(09)

- [6].电感耦合等离子体发射光谱法测定土壤中总Fe不确定度评定[J]. 中国果菜 2020(06)

- [7].Fe元素对激光沉积制造高强钛合金组织及性能影响[J]. 应用激光 2020(03)

- [8].时效对Fe基合金激光重熔层组织和性能的影响[J]. 金属热处理 2020(09)

- [9].三维荧光光谱表征Fe(Ⅱ)浓度对厌氧氨氧化过程的影响与平行因子分析[J]. 环境工程技术学报 2019(06)

- [10].黄血盐与Fe~(3+)反应的化学方程式应该怎样写[J]. 化学教学 2012(09)

- [11].基于罗丹明b类的Fe~(3+)荧光探针的合成及其性能研究[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [12].铁氰化钾-Fe(Ⅲ)体系测定盐酸异丙肾上腺素[J]. 化学研究与应用 2016(11)

- [13].Fe~(2+)对嗜热链球菌生长及发酵酸乳品质的影响[J]. 食品科技 2017(06)

- [14].基于香豆素骨架的Fe~(3+)荧光探针的研究进展[J]. 化学通报 2017(08)

- [15].酸性条件下十二胺体系中Fe~(3+)对白云母可浮性的影响[J]. 矿产保护与利用 2015(06)

- [16].Fe对过共晶铝硅合金高温磨损性能的影响[J]. 科技与创新 2016(21)

- [17].Fe~(2+)催化H_2O_2/Na_2S_2O_8氧化降解水中黄腐酸[J]. 青岛科技大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [18].Fe~(3+)离子荧光探针的研究进展[J]. 化工技术与开发 2014(11)

- [19].钙黄绿素-Fe~(3+)荧光光谱法测定F~-[J]. 广东化工 2015(06)

- [20].Fe~(3+)对锂辉石浮选的影响及机理研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2015(04)

- [21].硫氰化钾鉴别Fe(Ⅲ)和Fe(Ⅱ)实验的改进[J]. 化学教学 2020(06)

- [22].Fe(OH)_3胶体制备方法的探讨[J]. 中小学实验与装备 2017(01)

- [23].迪格拉西“不得已”夺冠 中国车手不幸触发安全车——FE电动方程式巴黎站[J]. 新能源汽车新闻 2016(05)

- [24].FE摩纳哥ePrix后记 “缩水版”不过瘾 “全赛道”指日待[J]. 轿车情报 2017(06)

- [25].FE系统广角最强音 索尼G大师镜头FE 16-35 mm F2.8 GM体验[J]. 摄影之友 2017(09)

- [26].完美收官 钛麒Formula E车队征战FE[J]. 汽车与运动 2017(09)

- [27].Fe基耐磨堆焊用药芯焊丝的发展研究现状[J]. 现代焊接 2014(07)

- [28].不同改性聚丙烯腈纤维与Fe~(3+)配位反应动力学[J]. 纺织学报 2013(11)

- [29].面心立方Fe中合金元素偏析行为的理论研究[J]. 兵器材料科学与工程 2020(01)

- [30].体心立方Fe中位错环对微裂纹扩展影响的分子动力学研究[J]. 物理学报 2020(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0eb994ad77670d2178123058.html