# 机载SAR回波模拟器DA板的设计与实现

### 论文摘要

合成孔径雷达成像技术作为一种新的雷达成像技术,现已广泛应用于军事和国民经济的许多领域中。回波信号模拟是合成孔径雷达模拟技术的基础,它在SAR系统和成像算法的研究中,具有十分重要的作用。SAR回波模拟器能为SAR系统方案设计提供有效的数据支持,是SAR系统设计、研制和测试的必要手段。本文主要研究SAR回波模拟器中DA板的软硬件设计与实现,主要内容包括:1.结合SAR回波模拟器算法和项目要求,采用DSPs+FPGA方案,利用DSPs并行处理板产生目标信号,在DA板中和LFM信号卷积,经DA转换产生回波。2.研究了DA板的硬件设计,包括单板接口分析,FPGA的选型、加载、硬件连接,DA模块、PCI模块、时钟模块、电源模块设计。3.重点研究FPGA软件的设计,包括LinkPort接口模块、PCI接口模块、卷积模块、DA接口模块的实现与仿真。4.PCB设计、仿真和系统调试。在PCB设计时,采用8层板完成布线,并在HyperLynx软件中完成信号完整性分析;按模块调试DA板单板,然后通过与DSP板联调得到SAR回波模拟信号波形,并将波形送入SAR实时成像系统成像。结果表明SAR回波模拟器能够满足项目要求。DA板的实现,是机载SAR回波信号模拟系统的核心部分之一,为顺利完成SAR回波模拟器起到了重要的作用,具有较高的民用和军用价值,其硬件结构可以推广应用于其他信号波形模拟相关领域。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 合成孔径雷达模拟技术及其意义

- 1.2 合成孔径雷达模拟的国内外现状

- 1.3 本文结构安排

- 第二章 SAR回波信号模拟器硬件总体设计

- 2.1 项目背景

- 2.2 系统总体指标和要求

- 2.3 系统结构

- 2.3.1 总体方案

- 2.3.2 DSPs+FPGA结构的优点

- 2.4 DA板主体芯片选型

- 2.4.1 FPGA芯片选择

- 2.4.2 DAC芯片选型

- 第三章 DA板单板硬件模块详细设计

- 3.1 DA板单板总体方案

- 3.2 DA板接口分析

- 3.2.1 与DSP板的接口

- 3.2.2 模拟回波输出接口

- 3.2.3 调试与验证接口

- 3.3 PCI模块介绍

- 3.3.1 PCI9054主要特点

- 3.3.2 PCI9054工作模式和传输方式

- 3.3.3 基于PCI9054的硬件设计

- 3.4 DA模块介绍

- 3.4.1 MAX5887介绍

- 3.4.2 AD8009简介

- 3.5 FPGA模块介绍

- 3.5.1 EP2S90F1020C4介绍

- 3.5.2 StratixⅡ FPGA的配置

- 3.5.3 EP2S90信号连接

- 3.6 时钟模块介绍

- 3.7 电源供电模块设计

- 3.7.1 DA板功耗估计

- 3.7.2 电源模块设计

- 第四章 DA板FPGA软件设计

- 4.1 FPGA设计流程介绍

- 4.1.1 设计输入

- 4.1.2 仿真

- 4.1.3 综合

- 4.1.4 布局和布线

- 4.1.5 器件编程

- 4.2 集成开发环境QuartusⅡ介绍

- 4.3 FPGA模块设计

- 4.3.1 LinkPort接口模块设计

- 4.3.2 卷积模块设计

- 4.3.3 DA接口模块设计

- 4.3.4 PCI接口模块设计

- 第五章 PCB设计和系统调试

- 5.1 DA板PCB设计与仿真

- 5.1.1 DA板的叠层结构

- 5.1.2 DA板的布局布线

- 5.2 DA板单板调试

- 5.2.1 DA板硬件初调

- 5.2.2 FPGA调试

- 5.3 系统联调

- 第六章 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].全新模拟器投入轮胎研发测试,交付周期可缩短30%[J]. 橡塑技术与装备 2020(05)

- [2].交互式检索的用户模拟器研究综述[J]. 计算机工程与应用 2020(10)

- [3].5G平面波模拟器的研制与应用[J]. 电子技术应用 2020(07)

- [4].民用飞机工程模拟器设计与研制的关键技术研究[J]. 航空维修与工程 2020(07)

- [5].安卓模拟器软件行业亟需规范[J]. 电子技术与软件工程 2020(11)

- [6].基于动力定位应用的直翼桨模拟器开发[J]. 船舶 2020(04)

- [7].浮地忆阻模拟器的共模信号抑制能力分析原理与应用[J]. 电子元件与材料 2020(09)

- [8].电池模拟器技术综述[J]. 科技风 2019(02)

- [9].焊接模拟器在核电站焊工培训中的应用[J]. 金属加工(热加工) 2017(Z1)

- [10].拦网模拟器对毽球技战术训练效果的影响[J]. 南京体育学院学报(自然科学版) 2015(06)

- [11].逍遥安卓发布5.0安卓系统模拟器[J]. 计算机与网络 2016(15)

- [12].SimFrame医学模拟器[J]. 工业设计 2015(03)

- [13].微信“请”进模拟器 轻松提高微店工作效率[J]. 电脑爱好者 2017(20)

- [14].飓风模拟器[J]. 物理教学探讨 2009(11)

- [15].模拟器建设宏观管理问题初探[J]. 时代教育 2014(11)

- [16].声音模拟器[J]. 发明与创新(学生版) 2009(04)

- [17].快速上手——玩转电视游戏模拟器(二)[J]. 小雪花(小学生成长指南) 2011(10)

- [18].酷品[J]. 南方人物周刊 2011(34)

- [19].纤维支气管镜模拟器为主体气管插管培训系统的建立[J]. 继续医学教育 2020(03)

- [20].振荡型有界波模拟器特性阻抗的计算及其影响因素研究[J]. 高压电器 2020(02)

- [21].试飞模拟器在适航审定中的应用研究[J]. 科技视界 2020(17)

- [22].安卓模拟器应用取证[J]. 刑事技术 2019(04)

- [23].基于思科模拟器中常用路由协议的分析与应用[J]. 福建电脑 2017(05)

- [24].大型运输机工程模拟器设计与试验验证综述[J]. 航空科学技术 2015(12)

- [25].携玩模拟器发布 提高手游乐趣[J]. 计算机与网络 2016(08)

- [26].论工程模拟器与铁鸟试验台在飞机研制中的应用[J]. 黑龙江科技信息 2014(33)

- [27].民用飞机工程模拟器设计[J]. 软件导刊 2015(01)

- [28].“月相变化模拟器”在模拟月相变化实验中的应用[J]. 实验教学与仪器 2018(S1)

- [29].船舶操纵模拟器的管理与维护[J]. 现代职业教育 2018(07)

- [30].一种负载模拟器的设计[J]. 机械工程师 2013(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0f103a76e7bdf93c3a42b415.html