# 稀土离子掺杂氟氧化物玻璃的制备技术和发光性能研究

### 论文摘要

与单晶和陶瓷闪烁体相比,闪烁玻璃具有制备工艺简单、化学组成可调、易制成大尺寸制品以及成本低等优点,这使其成为一种具有吸引力的探测材料。然而,过去已开发出的闪烁玻璃在密度、光输出、光产额、耐辐照性能等方面并不十分令人满意。本文系统介绍了稀土离子的发光和玻璃基质对发光离子的影响,综述了闪烁玻璃的研究进展。在此基础上,选取低毒、低成本的BaF2作氟源,采用传统熔融法制备了新型单掺Ce3+、Tb3+离子和Ce3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Al-Si、Li-Ba-Gd-A J-Si氟氧化物玻璃；应用X射线衍射、红外光谱、差示扫描量热（DSC）、透射光谱、荧光光谱以及荧光衰减光谱等检测和分析手段研究了玻璃组成-结构-发光性能三者间的变化规律,取得了一些重要研究成果,为开发新型闪烁玻璃提供了新思路、新选择。研究了单掺Ce3+、Tb3+离子和Ce3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Al-Si、Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物发光玻璃体系的结构、热稳定性和透光性能。结果表明,这些氟氧化物发光玻璃的网络主要由[SiO4]和[A104]以顶角相连的方式构成,可能有部分F-离子进入玻璃网络内部；玻璃特征温度计算（TN、-Tg）值均大于100,具有较好的热力学稳定性；玻璃在可见光区具有较高的透光率,而紫外吸收边较短,有利于发射光的透过；Li-Ba-Al-Si、Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃中可掺入一定量Ce3+或Tb3+或Ce3+/Tb3+离子,是性能较好的闪烁玻璃基质材料体系。研究了单掺Tb3+、Ce3+离子Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的荧光性能。发现单掺Tb3+离子Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃主要发射蓝绿色荧光,其衰减时间为毫秒级；随着Tb3+离子掺杂量的增加,5D3→7FJ跃迁几率降低而5D4→7Fj跃迁几率升高,由于Tb3+-Tb3+离子中电子间能量的共振转移,导致蓝绿色荧光发光强度增强。而单掺Ce3+离子Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃则发出很强的蓝紫光,其衰减时间为纳秒级,发光强度随Ce3+离子掺杂量增加先增大后降低。研究了Ce3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的荧光性能。璃主要发射Tb3+离子的蓝绿光；Ce3+、Tb3+离子间发生Ce3+→Tb3+能量转移,Ce3+离子能够敏化Tb3+离子的发光,使得Tb3+离子的发光强度高于相同浓度Tb3+离子单掺Li-Ba-Al-Si玻璃中Tb3+离子的发光强度,而荧光衰减时间比单掺Tb3+离子Li-Ba-Al-Si玻璃的大。研究了Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的荧光性能。Gd3+离子主要发射314nm紫外光,其发射强度随着Gd2O3含量增加而降低。在Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃中掺入Ce3+离子后,玻璃主要发射Ce3+离子的蓝紫光；Gd3+、Ce3+离子之间能发生Gd3+→Ce3+能量转移,Ce3+离子发光强度低于相同掺杂浓度的Ce3+离子单掺Li-Ba-Al-Si玻璃的发光强度,且随着Gd2O3含量增加先增大后减小研究了单掺Tb3+离子Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的荧光性能。玻璃主要发射Tb3+离子的蓝绿光；Tb3+离子发光强度随着Gd203含量增加而增强,Gd3+离子发光则随之减弱；Gd3+、Tb3+离子之间能发生Gd3+→Tb3+能量转移,Gd3+离子敏化Tb3+离子的发光,使得Tb3+离子发光强度高于相同掺杂浓度的Tb3+离子单掺Li-Ba-Al-Si玻璃的发光强度。研究了Ce3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的荧光性能。玻璃以Ce3+、Tb3+离子发光为主,Tb3+离子发光较强；Gd3+、Ce3+、Tb3+离子之间存在Gd3+→Ce3+、Gd3+→Tb3+、Gd3+→Ce3+→Tb3+、Ce3+→Tb3+有效能量传递；Tb3+离子的发光强度随Gd2O3含量增加而降低,但高于相同浓度Tb3+离子单掺Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的发光强度。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 稀土离子的发光和能量传递

- 1.3 玻璃基质对稀土离子发光的影响

- 1.4 闪烁玻璃研究进展

- 1.5 本论文的思路

- 第二章 实验过程

- 2.1 玻璃组成体系设计

- 2.2 玻璃的制备

- 2.3 玻璃的结构与性能测试

- 3+离子Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能'>第三章 单掺Tb3+离子Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能

- 3.1 引言

- 3+离子Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的制备'>3.2 单掺Tb3+离子Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的制备

- 3+离子Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的结构'>3.3 单掺Tb3+离子Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的结构

- 3+离子Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的性能'>3.4 单掺Tb3+离子Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的性能

- 3.5 本章小结

- 3+离子和Ce3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能'>第四章 单掺Ce3+离子和Ce3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能

- 4.1 引言

- 3+离子Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能'>4.2 单掺Ce3+离子Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能

- 3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能'>4.3 Ce3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能

- 4.4 本章小结

- 第五章 Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能

- 5.1 引言

- 5.2 Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的制备

- 5.3 Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的结构

- 5.4 Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的性能

- 5.5 本章小结

- 3+、Tb3+离子Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能'>第六章 单掺Ce3+、Tb3+离子Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能

- 6.1 引言

- 3+离子Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能'>6.2 单掺Ce3+离子Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能

- 3+离子Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能'>6.3 单掺Tb3+离子Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能

- 6.4 本章小结

- 3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能'>第七章 Ce3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的制备、结构和性能

- 7.1 引言

- 3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的制备'>7.2 Ce3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的制备

- 3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的结构'>7.3 Ce3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的结构

- 3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的性能'>7.4 Ce3+、Tb3+离子共掺Li-Ba-Gd-Al-Si氟氧化物玻璃的性能

- 7.5 本章小结

- 第八章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间主要的研究成果

- 1 攻读学位期间发表的学术论文

- 2 攻读学位期间申报的国家专利

- 3 攻读学位期间参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].稀土掺杂上转换氟氧化物玻璃陶瓷研究进展[J]. 兵器材料科学与工程 2014(04)

- [2].铈铕共掺高钆氧化物玻璃的发光性能及能量传递效应[J]. 物理学报 2013(11)

- [3].透明氟氧化物玻璃陶瓷研究现状及展望[J]. 技术与教育 2009(01)

- [4].离子交换氟氧化物玻璃平面光波导的制备与折射率分布[J]. 硅酸盐学报 2008(10)

- [5].东京工业大学研发具有橡胶特性的透明氧化物玻璃[J]. 化工新型材料 2014(12)

- [6].日本发明可伸缩的氧化物玻璃[J]. 无机盐工业 2015(03)

- [7].中红外重金属氧化物玻璃羟基的去除研究进展[J]. 激光与光电子学进展 2014(09)

- [8].掺钕氟氧化物玻璃陶瓷的制备及表征[J]. 高等学校化学学报 2008(04)

- [9].掺铒的纳米相氟氧化物玻璃陶瓷的多光子红外量子剪裁[J]. 物理学报 2010(07)

- [10].掺钬镱离子的氟氧化物玻璃陶瓷的一级和二级红外量子剪裁的研究[J]. 物理学报 2012(22)

- [11].Al_2O_3对氟氧化物玻璃微结构和析晶的影响[J]. 物理学报 2012(11)

- [12].Pr~(3+)掺杂透明氟氧化物玻璃陶瓷的光谱特性[J]. 光谱学与光谱分析 2011(12)

- [13].氟氧化物玻璃陶瓷不同配位环境下Cr~(3+)的荧光温度传感特性[J]. 硅酸盐学报 2018(11)

- [14].Pr~(3+)掺杂透明氟氧化物玻璃陶瓷的光谱特性(英文)[J]. 发光学报 2009(02)

- [15].Eu~(3+)掺杂的SiO_2-NaF-YAG系氟氧化物玻璃的荧光性能研究[J]. 沈阳化工大学学报 2013(03)

- [16].玻璃基质与纳米颗粒相互影响的光谱学研究[J]. 光谱学与光谱分析 2009(10)

- [17].纳米相氟氧化物玻璃陶瓷中Er~(3+)Yb~(3+)离子对的量子剪裁发光造成的强的光谱调制（英文）[J]. 光谱学与光谱分析 2018(06)

- [18].温度对氟氧化物玻璃陶瓷中Tm~(3+)荧光强度的影响[J]. 科学通报 2011(18)

- [19].Tb~(3+)掺杂高Lu-Gd氟氧化物玻璃的制备及其光谱性能[J]. 光电子.激光 2013(05)

- [20].Tm~(3+)/Yb~(3+)共掺新型氟氧化物玻璃上转换发光[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [21].氧氮玻璃的研究进展[J]. 硅酸盐通报 2009(03)

- [22].Er~(3+)掺杂高氟浓度透明氟氧化物玻璃陶瓷的微观结构和光谱性质[J]. 光谱学与光谱分析 2009(12)

- [23].Tm~(3+)-Er~(3+)-Yb~(3+)共掺的氟氧化物玻璃陶瓷的发光特性[J]. 光学学报 2011(02)

- [24].局域环境对Tm~(3+)掺杂透明氟氧化物玻璃陶瓷荧光光谱温度特性的影响[J]. 科学通报 2009(15)

- [25].Tm~(3+)掺杂的LaOF和LaF_3纳米晶体及氟氧化物玻璃的光谱学性质[J]. 宁夏师范学院学报 2016(03)

- [26].Er~(3+)浓度对Er~(3+)/Yb~(3+)共掺氟氧化物玻璃陶瓷上下转换发光的调控(英文)[J]. 发光学报 2014(02)

- [27].硫系玻璃材料光学非线性研究进展[J]. 科技信息 2010(04)

- [28].Ho~(3+)/Yb~(3+)共掺氟氧化物玻璃陶瓷的上转换发光特性[J]. 发光学报 2019(07)

- [29].玻璃史上的十大里程碑及未来发展趋势[J]. 玻璃与搪瓷 2010(03)

- [30].光功能透明玻璃陶瓷研究[J]. 激光与光电子学进展 2009(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0f224be5bcf173f44b65685b.html