# 基于OMAP-L138的多传感器光电测量系统硬件设计

### 论文摘要

在光电测量领域,激光测距雷达用于获取测量目标精确的三维轮廓信息,且对环境光照依赖性较低;CMOS相机具有较高分辨率,能获得目标的色彩和纹理信息,便于目标的辨认。通过将激光测距雷达与CMOS相机获得的图像进行融合,可以得到带有色彩信息的三维图像,增强了对目标的识别能力。该技术在城市三维场景构建、虚拟现实、机器人视觉、航空航天等领域具有重要应用价值和广泛的发展空间。本文根据多传感器光电测量系统功能需求,设计了一个以体积小、速度快、处理能力强、功耗低的硬件平台。详细论述了激光测距雷达测距原理和实现方式,确定了以ARM+DSP+FPGA为架构,选用了OMAP-L138双核处理器和XC3S50AN系列FPGA,设计了基于OMAP-L138高速DDR2处理模块、SATA大容量存储模块、Flash模块、CMOS图像采集接口及通信接口,利用XC3S50AN作为激光测距雷达采集接口,同时还设计了测量系统外部频率源,上述设计满足了系统高速数据处理的要求。在此基础上,本文详细论述了如何保证高速电路信号完整性,并根据此要求绘制了一个小尺寸、紧凑的高速PCB。最后通过对电路板底层驱动的建立和引导程序的移植,完成了硬件调试,为实现高速、高精度三维测量任务提供了可靠保障。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景与研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文工作及安排

- 第二章 多传感器光电测量系统介绍

- 2.1 系统工作方式

- 2.2 目标距离测量原理

- 2.2.1 激光测距的方式

- 2.2.2 相位式激光测距原理

- 2.2.3 差频测相原理

- 2.2.4 FFT 变换在求解信号相位差中的应用

- 第三章 硬件总体设计

- 3.1 系统需求分析

- 3.1.1 系统设计要求

- 3.1.2 系统工作流程

- 3.2 系统硬件方案选择

- 3.3 芯片的选择

- 3.3.1 主控芯片的选择

- 3.3.2 OMAP-L138 芯片的特性

- 3.3.3 FPGA 芯片选择策略和原则

- 3.3.4 XC3550AN 芯片介绍

- 3.4 本章小结

- 第四章 硬件电路的设计

- 4.1 系统原理图设计

- 4.2 系统供电设计

- 4.2.1 供电需求

- 4.2.2 方案选择

- 4.3 存储器的硬件设计

- 4.3.1 DDR2 模块的硬件设计

- 4.3.2 FLASH 模块的硬件设计

- 4.3.3 SDRAM 模块的硬件设计

- 4.4 CMOS 相机接口设计

- 4.5 SATA 硬盘接口设计

- 4.6 以太网络接口设计

- 4.7 系统复位及初始化配置设计

- 4.7.1 系统的复位和时钟

- 4.7.2 OMAP 的配置

- 4.7.3 FPGA 的配置

- 4.8 频率源模块设计

- 4.9 本章小结

- 第五章 PCB 板的设计

- 5.1 PCB 板设计概述

- 5.2 高速电路信号完整性分析

- 5.2.1 高速电路信号完整性问题及其产生机理

- 5.2.2 改善信号完整性的方法

- 5.3 高速PCB 的设计

- 5.3.1 元件封装的建立

- 5.3.2 电路板的建立

- 5.3.3 元件的布局

- 5.3.4 布线

- 5.3.5 电源分割

- 5.3.6 Gerbe 文件的建立

- 5.4 本章总结

- 第六章 系统的调试

- 6.1 电源上电的测试

- 6.2 U-boot 的调试和移植

- 6.2.1 交叉编译环境的建立

- 6.2.2 引导程序U-boot 的开发

- 6.3 DDR2 内存的调试

- 6.3.1 DDR2 存储器的初始化

- 6.3.2 DDR2 控制状态转换

- 6.4 SATA 控制器的调试

- 6.5 FPGA 的调试

- 6.5.1 FPGA 功能描述

- 6.5.2 仿真结果

- 6.6 系统实验

- 6.7 本章总结

- 第七章 总结与展望

- 7.1 研究内容总结

- 7.2 展望

- 参考文献

- 在学期间学术成果情况

- 指导教师及作者简介

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于OMAP-L138平台多通道手持频谱分析仪研究[J]. 电子设计工程 2014(11)

- [2].基于OMAP-L138的激光打标机控制系统设计[J]. 科技通报 2014(01)

- [3].基于OMAP-L138的UPP接口的图像数据实时传输的实现[J]. 自动化与仪器仪表 2013(03)

- [4].基于OMAP-L138的电牵引采煤机摇臂便携式数采仪设计[J]. 机床与液压 2018(22)

- [5].人脸识别算法在OMAP-L138平台上的研究与实现[J]. 电视技术 2014(09)

- [6].基于OMAP-L138处理器的启动驱动开发——双核启动NorFlash[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2018(06)

- [7].基于OMAP-L138的接口传输设计与实现[J]. 现代计算机(专业版) 2017(12)

- [8].基于OMAP-L138处理器的启动驱动开发——双核启动NorFlash[J]. 数字技术与应用 2018(04)

- [9].OMAP-L138核间通信高吞吐量图像处理平台及应用[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2016(10)

- [10].OMAP-L138与OV2460的人脸识别系统[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2017(03)

- [11].基于OMAP-L138的微网控制器设计[J]. 通信电源技术 2016(06)

- [12].基于OMAP-L138的嵌入式运动控制器的设计与研究[J]. 科学技术与工程 2013(01)

- [13].基于OMAP-L138处理器的OLED驱动开发及实现[J]. 电子产品世界 2012(07)

- [14].基于OMAP-L138的便携式设备状态监测与诊断仪设计[J]. 微型机与应用 2011(16)

- [15].OMAP-L138处理器的SD卡FAT文件系统读写[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2011(12)

- [16].基于OMAP-L138和PJSIP协议栈的SIP-UA设计与实现[J]. 信息技术 2012(09)

- [17].基于OMAP-L138处理器的AD模块设计[J]. 采矿技术 2011(06)

- [18].基于OMAP-L138平台SPI总线的嵌入式应用[J]. 国外电子测量技术 2015(11)

- [19].基于双核嵌入式光伏逆变设备的设计[J]. 陇东学院学报 2014(03)

- [20].基于OMAP-L138车载机车信号处理系统设计[J]. 铁路计算机应用 2014(01)

- [21].基于OMAP-L138的数字接收机高速传输系统设计[J]. 电子技术应用 2014(07)

- [22].OMAP-L138DSP与FPGA通信方案设计[J]. 机电工程技术 2015(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0f32b7b0dc8ad49ea98b609b.html