# 结晶器保护渣渣膜传热表征方法及传热性能研究

### 论文摘要

保护渣是连铸过程中使用的一种关键性的功能材料,其对铸坯向结晶器的传热具有很重要的控制作用。通过调整保护渣的化学成分来改变保护渣的传热特性,从而减少裂纹敏感性钢种的纵裂纹被证实十分有效。但是由于目前对保护渣传热性能的测试方法不完善,导致了对保护渣传热性能的研究不够系统。结晶器渣膜热流模拟仪综合考虑了液渣的传热、固态渣膜的传热、以及固态渣膜与模拟铜结晶器之间的界面传热这一综合传热现象,同时具有方便、可靠、测试费用低的优点,具有被广泛应用的前景,然而其结晶器保护渣渣膜传热的表征方法没有实现完善的建立。本文利用现场获取渣膜与热流模拟仪获得的渣膜进行对比研究得出:模拟仪45s获得渣膜与实际结晶器弯月面附近45s的渣膜结构相近,而且45s时刻以后的热流密度变化缓慢,从而确定了模拟仪的渣膜热流测试结束的时间及取渣膜时间为45s。通过分析热流密度随时间变化的特征曲线,建立了基于模拟仪的表征方法,表征参数分别为:①最大热流密度表征液态保护渣的传热;②稳定气隙形成时间表征保护渣在弯月面传热热流降低的速度;③t1-t2之间的平均热流密度反映保护渣在弯月面区域的传热能力;④t2-45s表征气隙稳定形成后渣膜的传热能力;⑤t1-45s表征保护渣总的传热能力,这对应于生产实际现场反映的传热热流数据。并通过对比分析同一机型生产实际应用的中碳钢（MC）和低碳钢（LC）保护渣的测试参数,验证了表征方法的合理性。在建立了基于模拟仪的保护渣渣膜传热表征方法的基础上,研究了保护渣化学成分（R、CaF2、Na2O、Al2O3、MgO、Li2O、MnO、以及用NaF代替CaF2提供F-,并代替Na2O提供Na+）对保护渣渣膜结构和传热性能的影响,获得了本渣系条件下的碱度及化学成分对保护渣稳定气隙形成时间、各类热流密度的影响规律。也由此得出:稳定气隙形成时间与渣膜厚度和结晶率相关,渣膜厚度越厚或者结晶率越高越有利于在弯月面区域形成稳定气隙,即有利于在弯月面传热热流降低速度的提高,渣膜厚度的影响高于结晶率的影响;影响各类热流密度最主要因素为渣膜厚度和结晶率,其中渣膜厚度的影响高于结晶率的影响;影响渣膜厚度的主要因素为熔点和粘度,其次为结晶能力,熔点越低、粘度越低越倾向于形成薄的渣膜,结晶能力提高促进渣膜厚度的增加。本文还研究保护渣物理性能（熔点和粘度）对其渣膜结构以及传热性能的影响,研究表明:①增加保护渣的熔点和粘度都有利于减小保护渣的传热能力,这是由于熔点和粘度的增加会导致渣膜厚度增加,②熔点对结晶率没有明显的影响规律,增加粘度有降低结晶率的趋势。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 连铸结晶器保护渣概述

- 1.1.1 连铸结晶器保护渣的组成

- 1.1.2 连铸结晶器保护渣的冶金功能

- 1.1.3 连铸结晶器保护渣对铸坯质量的影响

- 1.2 结晶器与铸坯之间保护渣传热特性的研究现状

- 1.2.1 结晶器与铸坯之间的传热概述

- 1.2.2 保护渣对结晶器传热的影响

- 1.3 研究保护渣传热的方法及评价

- 1.3.1 一维稳态平板法

- 1.3.2 一维非稳态热线法

- 1.3.3 一维非稳态激光脉冲法

- 1.3.4 一维非稳态渣柱法

- 1.3.5 浸入法

- 1.3.6 研究辐射传热的方法

- 1.4 课题研究的目的、意义及主要内容

- 2 结晶器渣膜传热表征方法的建立

- 2.1 实验装置及原理

- 2.2 实验测试时间的确定

- 2.2.1 实验材料及方法

- 2.2.2 实验室获得的渣膜与现场渣膜结构对比

- 2.2.3 实验测试时间的确定

- 2.3 传热性能表征参数的建立

- 2.3.1 表征保护渣传热特性参数的建立

- 2.3.2 渣膜传热表征方法的验证

- 2.4 本章小结

- 3 保护渣化学成分对传热性能影响

- 3.1 实验方法

- 3.1.1 粘度的测试方法

- 3.1.2 熔化温度的测试方法

- 3.1.3 传热性能的测试方法

- 3.2 实验方案

- 3.3 实验结果

- 3.3.1 碱度对保护渣传热性能的影响

- 3.3.2 F-对保护渣传热的影响

- 20 对保护渣传热的影响'>3.3.3 Na20 对保护渣传热的影响

- 20 对保护渣传热的影响'>3.3.4 Li20 对保护渣传热的影响

- 3.3.5 NaF 对保护渣传热的影响

- 203 对保护渣传热的影响'>3.3.6 Al203对保护渣传热的影响

- 3.3.7 MgO 对保护渣传热的影响

- 3.3.8 MnO 对保护渣传热的影响

- 3.3.9 本章小结

- 4 保护渣物理性能对渣膜结构及传热性能的影响

- 4.1 熔点对保护渣传热性能的影响

- 4.2 粘度对保护渣传热性能的影响

- 4.3 小结

- 5 结论

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].沿程加热式气泡泵最佳热流密度预测[J]. 建筑热能通风空调 2020(10)

- [2].非均匀热流密度下太阳能吸热管的温度特性[J]. 电源技术 2015(05)

- [3].喷雾冷却表面瞬态热流密度计算方法研究[J]. 工程热物理学报 2016(11)

- [4].大热流密度电子设备的散热方法[J]. 电子机械工程 2013(06)

- [5].热流密度测试系统的设计与开发[J]. 国外电子测量技术 2019(06)

- [6].燃烧无烟煤的W火焰锅炉热流密度分布的数值模拟[J]. 煤炭学报 2016(10)

- [7].水射流冷却过程中表面热流密度的预测[J]. 工程热物理学报 2010(01)

- [8].微区熔覆锡青铜凝固组织与热流密度的关系[J]. 中国有色金属学报 2019(06)

- [9].热容式热流密度传感器的研制及应用[J]. 中国测试 2018(10)

- [10].石墨膜表面临界热流密度实验研究[J]. 工程热物理学报 2020(03)

- [11].固体火箭发动机羽流温度和热流密度测量[J]. 固体火箭技术 2018(03)

- [12].连铸二冷气雾冷却过程导热反问题分析[J]. 钢铁钒钛 2012(05)

- [13].基于红外探测的新型热流密度传感器设计[J]. 国外电子测量技术 2017(11)

- [14].等热流密度条件下碳氢燃料裂解特性研究[J]. 化学研究与应用 2017(08)

- [15].周期性热流下受限阵列射流沸腾特性的实验研究[J]. 低温工程 2018(01)

- [16].竖板型CPC太阳能集热器聚光特性研究[J]. 热能动力工程 2020(09)

- [17].建筑外围护结构热流密度优化研究[J]. 建筑节能 2019(01)

- [18].高超声速飞行器热流密度/分层温度/碳化层研究[J]. 中国空间科学技术 2018(03)

- [19].常热流密度矩形管内层流对流换热系数的数值计算[J]. 能源技术 2010(02)

- [20].热管冷板冷却性能实验研究[J]. 电子机械工程 2014(03)

- [21].静止液态甲烷饱和单液滴蒸发模拟[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [22].热防护系统损伤容限分析[J]. 南京航空航天大学学报 2018(04)

- [23].织物凉感测试的影响因素分析[J]. 棉纺织技术 2018(09)

- [24].热流密度/对流换热边界下双向梯度板的瞬态温度场分析[J]. 应用力学学报 2013(04)

- [25].基于薄膜热电堆的新型高温瞬态热流密度传感器的研制[J]. 宇航计测技术 2018(06)

- [26].带热流密度限制的推力可控导弹三维制导律[J]. 红外与激光工程 2018(03)

- [27].离合器温度场计算中摩擦热流密度模型的比较研究[J]. 机械传动 2019(02)

- [28].热容燃烧室基于单点温度的热流测量方法研究[J]. 推进技术 2018(04)

- [29].大管径闭环脉动热管传热特性研究[J]. 低温工程 2015(05)

- [30].PMMA激光点火特性研究[J]. 固体火箭技术 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0f4d0b8063680d5b9296733a.html