# 高性能三元硼化物基金属陶瓷制备技术的研究

### 论文摘要

本论文采用热分析（DSC）、X射线衍射分析（XRD）、扫描电镜（SEM）、X射线能谱（EDS）、透射电镜（TEM）等实验手段系统地研究了Mo2FeB2基金属陶瓷的成分、制备工艺、组织结构和性能等之间的关系。本文综述了近二十年来Mo2FeB2基金属陶瓷的发展概况和研究进展。总结了金属陶瓷的制备技术;简述了成分及添加剂对Mo2FeB2基金属陶瓷组织和性能的影响;总结了Mo2FeB2基金属陶瓷烧结过程中物理化学变化等方面的研究成果;简述了晶粒长大抑制剂在细晶粒金属陶瓷中的研究进展。并在此基础上指出了本文的研究目的和意义。研究了化学成分对Mo2FeB2基金属陶瓷组织和性能的影响,得出如下实验结论:Cr添加量为2.4wt %时,Cr固溶入硬质相生成正方晶系（Mo, Fe, Cr）3B2固溶体,晶粒向球形转化,材料具有较佳的微观组织和较好的强韧性;当Mo/B原子比为0.92时,晶粒细小,硬质相在粘结相中分布比较均匀,金属陶瓷中的Fe2B含量较合适,材料力学性能最佳;Mn添加量为2.5wt%时, Mn降低了液相形成温度,提高了液相对固相的润湿性进而增强两相的结合,从而获得组织致密力学性能良好的Mo2FeB2基金属陶瓷。研究了用FeMo合金部分代替Mo和Fe制备的低成本金属陶瓷在烧结过程中组织、结构和性能的变化规律,结果表明:Mo2FeB2是在固相烧结阶段通过原位反应生成;液相L1和L2分别在1091℃和1135℃时出现;随着烧结温度的逐渐升高,金属陶瓷的组织逐渐变得均匀,硬质相通过溶解-析出机制逐渐长大;温度过高时,晶粒明显长大。研究了稀土元素对金属陶瓷组织和性能的影响。结果表明:适量的稀土细化晶粒的作用比较明显,稀土元素在金属陶瓷中富集在Mo2FeB2和Fe的相界处,抑制了溶解-析出过程的进行,最终阻止了Mo2FeB2基金属陶瓷烧结过程中晶粒的长大。根据固体与分子经验电子理论（EET理论）对（Mo, Fe, Mn）3B2固溶体进行定量分析。通过键距差（BLD）方法计算了Mn对Mo2FeB2晶体价电子结构的影响。结果表明:Fe-B键最强,其共价电子数nB= 0.51776。沿[001]方向分布的Fe-Fe键较弱,其共价电子数nI= 0.186264;其最强键nA值可作为硬度高低的比较指标;Σnα可用来比较其塑性的相对高低;Mn溶入Mo2FeB2,使其塑性增加。Mn可以使金属陶瓷的硬质相得以增韧,因而对于Mo2FeB2基金属陶瓷,Mn是一种重要的添加剂。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 金属陶瓷制备技术的发展概况

- 1.2.1 粉末的制备方法

- 1.2.2 混料

- 1.2.3 成型方法

- 1.2.4 烧结

- 1.2.5 后处理

- 1.3 三元硼化物基金属陶瓷研究进展

- 2FeB2 晶体结构'>1.3.1 Mo2FeB2晶体结构

- 2FeB2 基金属陶瓷'>1.3.2 原位反应烧结制备Mo2FeB2基金属陶瓷

- 1.3.3 三元硼化物基金属陶瓷制备工艺研究

- 1.4 三元硼化物基金属陶瓷覆层材料的研究

- 1.5 三元硼化物基金属陶瓷合金化

- 1.5.1 Mo/B 原子比的影响

- 1.5.2 Cr 的作用

- 1.5.3 C 的影响

- 1.5.4 Ni 的作用

- 1.6 晶粒长大抑制剂在金属陶瓷的作用

- 1.7 本文的研究目的

- 1.8 本文的技术路线

- 第二章 试验材料的成分设计及制备工艺

- 2.1 引言

- 2FeB2 基金属陶瓷成分设计的总体原则'>2.2 Mo2FeB2基金属陶瓷成分设计的总体原则

- 2.2.1 主要组分相对比例的确定

- 2.2.2 添加剂的加入原则

- 2.3 实验成分设计

- 2.4 粉末的原始条件

- 2FeB2 基金属陶瓷的制备技术'>2.5 Mo2FeB2基金属陶瓷的制备技术

- 2.5.1 混料

- 2.5.2 干燥

- 2.5.3 成型

- 2.5.4 烧结

- 第三章 化学成分对金属陶瓷组织和性能的影响

- 3.1 引言

- 3.2 试验方法

- 3.3 铬含量对金属陶瓷性能和组织的影响

- 3.3.1 Cr 含量对力学性能的影响

- 3.3.2 Cr 含量对组织的影响

- 3.4 Mo/B 原子比对金属陶瓷性能和组织的影响

- 3.4.1 Mo/B 原子比对力学性能的影响

- 3.4.2 Mo/B 原子比对相组成的影响

- 3.4.3 Mo/B 原子比对组织的影响

- 3.4.4 断口分析

- 3.5 Mn 对金属陶瓷组织和性能的影响

- 3.6 本章小结

- 第四章 金属陶瓷低成本制备技术

- 4.1 引言

- 4.2 试验方法

- 4.2.1 试验材料

- 4.2.2 差示扫描量热分析

- 4.2.3 物相分析

- 4.2.4 组织观察及成分分析

- 2FeB2 基金属陶瓷烧结过程中的主要相变'>4.3 Mo2FeB2基金属陶瓷烧结过程中的主要相变

- 4.4 烧结过程中组织和性能的变化

- 4.4.1 力学性能

- 4.4.2 收缩特性

- 4.4.3 显微组织

- 4.5 本章小结

- 第五章 稀土元素在金属陶瓷中的作用

- 5.1 引言

- 5.2 试验方法

- 5.3 稀土元素的加入量对金属陶瓷组织与性能的影响

- 5.3.1 稀土的添加量对力学性能的影响

- 5.3.2 稀土的添加量对相组成的影响

- 5.3.3 稀土的添加量对显微组织的影响

- 5.4 稀土元素对金属陶瓷的影响机理

- 5.5 本章小结

- 第六章 金属陶瓷主要相的价电子结构及性能

- 6.1 引言

- 2FeB2 基金属陶瓷TEM 观察'>6.2 Mo2FeB2 基金属陶瓷TEM 观察

- 6.2.1 试验方法

- 6.2.2 试验结果与分析

- 6.3 固体与分子经验电子理论的概述

- 2FeB2 价电子结构的计算'>6.4 Mo2FeB2价电子结构的计算

- 2FeB2 的晶体结构、实验键距和等同键数'>6.4.1 Mo2FeB2的晶体结构、实验键距和等同键数

- 6.4.2 基本理论

- 6.4.3 计算结果

- 2FeB2 价电子结构与力学性能之间的关系'>6.5 Mo2FeB2价电子结构与力学性能之间的关系

- 6.5.1 硬度

- 6.5.2 Mn 对塑性的影响

- 6.5.3 耐腐蚀性

- 6.6 本章小结

- 第七章 全文总结

- 7.1 本文主要结论

- 7.2 本文的创新之处

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].锌窑渣再利用以烧制铁基金属陶瓷及其展望[J]. 矿产综合利用 2020(04)

- [2].金属基及陶瓷基金属陶瓷的强化机理[J]. 中国陶瓷 2020(01)

- [3].VC/Cr_3C_2对Ti(C,N)基金属陶瓷微观组织和力学性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2012(05)

- [4].Mo_2C/WC对金属陶瓷组织和性能的影响[J]. 钢铁钒钛 2020(02)

- [5].Fe_2B-Mo_2FeB_2基金属陶瓷的显微组织与性能[J]. 中国有色金属学报 2015(04)

- [6].金属相对NiFe_2O_4-10NiO基金属陶瓷致密度的影响[J]. 功能材料 2011(12)

- [7].钛基金属陶瓷人工髋关节材料:表面碳化钛陶瓷和复杂的微孔结构提高了表面硬度[J]. 中国组织工程研究 2016(43)

- [8].采用钨基金属陶瓷燃料的核热推进反应堆掉落临界安全特性研究[J]. 载人航天 2017(03)

- [9].铁酸镍基金属陶瓷的强化烧结与熔盐腐蚀行为[J]. 中国有色金属学报 2011(06)

- [10].镍基金属陶瓷激光熔覆层组织及摩擦磨损性能[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [11].合金元素对Mo_2FeB_2基金属陶瓷组织及性能的影响[J]. 粉末冶金技术 2014(04)

- [12].Mo_2NiB_2基金属陶瓷制备技术及应用的研究进展[J]. 机械工程材料 2020(10)

- [13].Mo_2NiB_2基金属陶瓷的研究进展[J]. 材料导报 2016(07)

- [14].球磨时间对TiVCN基金属陶瓷组织和性能的影响[J]. 硬质合金 2015(06)

- [15].Cr_3C_2基金属陶瓷的研究进展[J]. 粉末冶金技术 2014(02)

- [16].Mo_2FeB_2基金属陶瓷的相变及其显微组织演变研究Ⅰ:相变[J]. 硬质合金 2011(03)

- [17].反应烧结法制备Mo_2FeB_2基金属陶瓷的研究[J]. 硬质合金 2008(02)

- [18].Cr_3C_2基金属陶瓷高温抗氧化性能的研究[J]. 硬质合金 2008(02)

- [19].不同过程控制剂对TiC基金属陶瓷的影响[J]. 福建工程学院学报 2020(03)

- [20].多层石墨烯添加量对Ti(C_(0.7),N_(0.3))基金属陶瓷组织和力学性能的影响[J]. 硬质合金 2020(03)

- [21].球磨时间对Ti(C_(0.7),N_(0.3))晶粒及Ti(C_(0.7),N_(0.3))基金属陶瓷组织和性能的影响[J]. 工程科学与技术 2017(01)

- [22].注射成形在TiC基金属陶瓷手表外观件上的应用[J]. 山东工业技术 2017(06)

- [23].热等静压对Mo_2FeB_2基金属陶瓷的组织及性能的影响[J]. 金属热处理 2017(05)

- [24].(Ti,W)C固溶体基金属陶瓷的研究进展[J]. 硬质合金 2017(01)

- [25].钛钒的量之比对(Ti,V)C基金属陶瓷显微组织和力学性能的影响[J]. 硬质合金 2017(03)

- [26].钴镍对TiVCN基金属陶瓷显微组织和力学性能的影响[J]. 陶瓷学报 2016(01)

- [27].反应硼化烧结WCoB基金属陶瓷的组织与性能[J]. 材料导报 2015(02)

- [28].镍和铬对Mo_2FeB_2基金属陶瓷高温抗氧化性能的影响[J]. 机械工程材料 2011(10)

- [29].烧结工艺和碳加入量对Mo_2FeB_2基金属陶瓷显微组织和力学性能的影响[J]. 机械工程材料 2009(03)

- [30].含Cu碳化钛基金属陶瓷的探索研究[J]. 科学咨询(决策管理) 2009(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0f5a8e234f9fd9b06adad8da.html