# 秸秆湿式氧化技术实验研究

### 论文摘要

生物质是一种可再生能源,形成的碳循环实现了CO2的零排放。生物质来源广泛,蕴含着巨大的利用价值,合理的开发、利用可带来良好的经济和环境效益。我国是生物质资源大国,研究和开发生物质资源的利用技术对我国能源战略具有重大意义。结合湿式氧化技术的特点,论文提出了一种处理高含水量生物质的方法。实验考察了秸秆湿式氧化技术的可行性,并利用气体组份分析、元素含量的测定和质谱等分析手段,重点研究了反应温度、加热时间、碱性Na2CO3、秸秆浓度等对秸秆湿式氧化效果的影响,得出了秸秆湿式氧化三相产物分布、固体产物元素构成及碳氮比等研究结果,为实现生物质的资源化利用奠定了基础。结合操作参数对产物的影响分析,湿式氧化处理浓度6%小麦秸秆的较佳条件为：反应温度190℃,碱性Na2CO3浓度控制在6g/L,加热时间为10min。论文通过测定湿式氧化固体产物的发热量,结合元素分析结果,建立了发热量与碳、氢、氮三元素的多元线性回归模型。其固体产物的高位发热量与三种元素线性关系并不显著,与常规生物质的发热量预测及建模结论不同。这类数学模型可为产物的研究和预测提供重要参考。文中还利用热重分析方法,对固体产物进行了热解失重实验。与未处理的小麦秸秆热解过程相比,湿式氧化处理的小麦秸秆热解温度较高,开始于310℃,失重速率峰值更大,这是湿式氧化反应的固体产物中主要含有纤维素,而半纤维素、木质素被氧化、溶解的结果。在湿式氧化过程中,自由基反应占主导地位,整个过程还伴随发生热解、水解等反应,包括醚和酯基等化学键的断裂、脱水、缩合等几种。在实验研究的基础上,论文提出了间歇式和连续式两种秸秆湿式氧化处理工艺,并对工艺的经济效益、环境效益和社会效益等进行了分析,该工艺用于乙醇发酵,乙醇综合成本可降低109.08元/吨。湿式氧化技术简单、易于操作和控制,可以有效提高秸秆等废弃物的附加值,将农业废弃物等变废为宝,并且创造了就业机会,为社会主义新农村建设营造了一个良好环境。论文以解决高含水量的生物质转化和处理技术为方向,重点放在秸秆湿式氧化产物及影响因素的基础性研究上,为秸秆等生物质废弃物的资源化利用提供了新的思路。秸秆湿式氧化技术,可望实现秸秆等生物质废弃物的减量化、无害化和资源化,是一项很有应用前景的技术

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.1.1 生物质特性

- 1.1.2 生物质利用难点

- 1.1.3 生物质利用的意义及发展方向

- 1.2 湿式氧化原理及介绍

- 1.2.1 湿式氧化技术原理

- 1.2.2 湿式氧化的特点

- 1.2.3 湿式氧化主要影响因素

- 1.2.4 湿式氧化技术的研究现状

- 1.2.5 湿式氧化技术的应用

- 1.3 研究内容和研究目的

- 第2章 实验设计及分析方法

- 2.1 实验设计

- 2.1.1 实验仪器

- 2.1.2 实验材料

- 2.1.3 实验内容

- 2.2 实验方案

- 2.2.1 技术路线及实验系统

- 2.2.2 操作参数

- 2.2.3 操作步骤

- 2.3 分析方法

- 2.3.1 工业分析

- 2.3.2 工业分析

- 2.3.3 热值分析

- 2.3.4 气体组分分析

- 2.3.5 热重分析

- 2.3.6 质谱分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 秸秆湿式氧化技术实验研究

- 3.1 产物分布

- 3.1.1 气体产物分布

- 3.1.2 固体产物的元素含量及发热量

- 3.2 操作参数对气体产物的影响

- 2影响'>3.2.1 操作参数对产物CO2影响

- 3.2.2 操作参数对产物CO影响

- 2与CO相互关系'>3.2.3 CO2与CO相互关系

- 3.3 操作参数对固体产物的影响

- 3.3.1 操作参数对固体产物元素构成关系

- 3.3.2 固体产物发热量与元素构成的关系

- 3.3.3 固体产物热解失重分析

- 3.4 操作参数对液体产物的影响

- 3.5 本章小结

- 第4章 生物质湿式氧化工艺及其综合效益

- 4.1 生物质湿式氧化工艺

- 4.2 综合效益分析

- 4.2.1 经济效益分析

- 4.2.2 环境效益分析

- 4.2.3 社会效益分析

- 4.3 本章小结

- 第5章 总结及展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望及不足

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0f91fc47a1e62c081e800bbf.html