# 模型驱动的系统级软硬件协同设计若干关键技术研究

### 论文摘要

随着微电子技术和超大规模集成电路的快速发展，软硬件协同设计的应用范围越来越广，硬件的异构程度和软件的复杂性都达到了前所未有的程度。技术上的不断进步和成熟，使研究人员正逐步由RTL级设计向系统级设计转移。然而目前这一设计领域对系统的高层设计仍然研究不足，较多注重于RTL级和底层芯片的设计，对系统设计规范描述不够，传统的建模技术不能满足系统级设计的要求，结果使设计周期变长，设计修改困难。因此提高设计的抽象层次，采用模型驱动架构（MDA）的设计技术，在整个开发过程中以系统的建模行为驱动设计，已经成为解决问题的有效途径。本文尝试在系统级软硬件协同设计中融合先进的MDA的技术成果，探索出一种模型驱动的软硬件协同设计方案，解决系统功能建模、不同模型（ECDM到SystemC模型）间的自动转换等关键技术问题，使之能有效地分离功能设计与软硬件的具体实现；通过重用已有的组件，扩大设计空间；在不同抽象层次上进行综合与验证，改善设计性能，提高设计效率。作者完成的研究工作和贡献主要有以下几点： ■ 针对消费类数字应用产品的更新换代快、设计周期短的特点，提出了一种基于模型驱动的系统级设计方案。该方案采用具有实时处理的ECDMfExtended Co-Design Model)，模型作为系统功能描述模型，以软硬件协同设计为主要特征的SystemC模型作为实现模型，从而有效地分离了功能设计与具体实现；在设计初期能够对系统功能进行验证，纠正设计错误，因此可降低设计成本；通过自动化的模型变换来实现系统级综合，利用组件重用来优化设计空间搜索，因此能够提高系统设计的性能和开发效率。 ■ 扩展了已有CDM（Co-Design Model）模型的实时响应特性，使之能有效地提高设计方案中系统建模的能力。扩展后的模型称为ECDM模型。CDM模型作为系统级功能描述模型，能够在高层描述和调度执行系统功能、允许不同模块并发处理，但是它没有衡量不同时间约束对于系统实现的影响程度，并且同一模块不能对多个并发条件10关系进行响应。ECDM模型通过扩展条件10关系的响应时限，增强模块处理的外壳功能，解决了CDM模型的不足，使ECDM模型具有更广泛的应用范围。 ■ 提出了相应的模型转换的映射规则和算法，其特点为可灵活设置约束参数，重用已有组件等，从而可以达到设计空间优化搜索、提高设计性能的目的。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1.软硬件协同设计研究的背景与现状分析

- 1.2.本文研究的主要内容

- 1.3.论文组织结构

- 第2章 系统级软硬件协同设计

- 2.1.系统抽象层次

- 2.2.软硬件协同设计研究范畴和方法

- 2.3.描述模型

- 2.4.设计语言

- 2.5.相关研究

- 2.6.模型驱动的系统级设计方案

- 2.7.本章小结

- 第3章 ECDM模型

- 3.1.CDM模型

- 3.2.CDM模型的优势及局限性

- 3.3.ECDM模型

- 3.4.ECDM模型的调度处理

- 3.5.ECDMsH的算法实现

- 3.6.ECDM模型的一致性验证

- 3.7.本章小结

- 第4章 模型映射及SYSTEMC代码框架的自动生成

- 4.1.问题描述

- 4.2.模型驱动构架MDA

- 4.3.ECDM到SYSTEMC的映射关系

- 4.4.ECDM到SYSTEMC的映射及其MoDMA算法实现

- 4.5.SYSTEMC代码框架生成工具MoDCT

- 4.6.实例

- 4.7.本章小结

- 第5章 行为综合与验证研究

- 5.1.分层可综合设计

- 5.2.组件包装与接口综合的算法实现

- 5.3.通道的综合及优化

- 5.4.验证

- 5.5.例子

- 5.6.本章小结

- 第6章 模型驱动的设计开发环境—IECDMDT的实现

- 6.1.1ECDMDT概述

- 6.2.1ECDMDT体系结构

- 6.3.1ECDMDT核心模块介绍

- 6.4.实例设计

- 6.5.本章小结

- 第7章 总结与展望

- 7.1.本文工作总结

- 7.2.进一步的研究工作

- 附录A 英文缩写对照表

- 附录B 作者攻读博士学位期间论文发表情况

- 附录C 作者攻读博士学位期间取得的成果

- 附录D 作者攻读博士学位期间参加科研项目情况

- 参考文献

- 后记

### 相关论文文献

- [1].模型驱动的IT项目研发成本区间估计方法[J]. 科技传播 2020(11)

- [2].基于模型驱动教学法的建筑识图与构造课程改革与研究[J]. 现代物业(中旬刊) 2018(07)

- [3].构建模型驱动的党建精细化流程管理体系[J]. 紫光阁 2018(11)

- [4].云制造环境下设计理性模型驱动的协同设计[J]. 制造业自动化 2014(05)

- [5].面向模型驱动的数据仓库开发方法研究[J]. 大连交通大学学报 2010(04)

- [6].基于模型驱动的海量数据判读系统研究与实践[J]. 计算机测量与控制 2018(12)

- [7].模型驱动的复杂系统协同设计平台构建[J]. 科技与创新 2020(05)

- [8].面向航天领域的模型驱动软件设计开发方法[J]. 航天控制 2017(05)

- [9].基于模型驱动的田间数据压缩采集方法研究[J]. 浙江农业学报 2018(12)

- [10].虚拟化模型驱动的分布式数据湖构建方法研究[J]. 计算机科学与探索 2019(09)

- [11].基于模型驱动的嵌入式软件测试技术研究[J]. 网络空间安全 2016(08)

- [12].基于模型驱动的软件开发模式研究[J]. 微电子学与计算机 2009(04)

- [13].核电站蒸发器水位的二自由度模型驱动控制[J]. 云南化工 2016(05)

- [14].模型驱动构件可定制开发技术及其应用[J]. 指挥信息系统与技术 2015(02)

- [15].基于模型驱动框架的计算无关层过程建模[J]. 计算机集成制造系统 2008(05)

- [16].基于模型的软件演化[J]. 通讯世界 2018(10)

- [17].基于模型驱动体系架构的OLAP开发方法[J]. 计算机集成制造系统 2010(02)

- [18].模型驱动的空间信息服务组合[J]. 测绘地理信息 2015(02)

- [19].模型驱动的软件产品线测试技术[J]. 常熟理工学院学报 2009(04)

- [20].一种模型驱动的测控装置优化研究[J]. 电力系统保护与控制 2019(03)

- [21].模型驱动体系结构研究[J]. 信息通信 2016(05)

- [22].基于服务/模型驱动的智能楼宇集成优化仿真平台[J]. 计算机仿真 2013(07)

- [23].基于模型驱动的应用软件建模平台探索[J]. 计算机光盘软件与应用 2014(11)

- [24].模型驱动体系结构的原理和核心技术[J]. 现代计算机(专业版) 2009(04)

- [25].模型驱动的反应式系统软件开发方法与应用[J]. 航空计算技术 2018(05)

- [26].一种基于元模型驱动的PDM系统设计和实现[J]. CAD/CAM与制造业信息化 2011(Z1)

- [27].模型驱动构架中基于元模型的设计模式单元的组建和转换[J]. 计算机应用 2010(09)

- [28].基于程序分析的通信软件模型驱动测试研究[J]. 计算机工程与应用 2009(31)

- [29].基于电子电路拓扑结构模型驱动的非侵入式负荷识别[J]. 水电能源科学 2019(07)

- [30].基于业务模型驱动的政务督查台账管理系统设计与实现[J]. 国土资源信息化 2015(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0f9d0315cfded491476e28c3.html