# 探究架空输电线路鸟害故障及其防治技术措施

（大连供电公司辽宁大连116001）

摘要：随着社会的发展，人类文明的进步，各种各样的鸟类猎杀事件越来越少。在我国鸟类的种类和数量开始逐年增加，随着鸟类数量的增加各种各样的鸟害事件也开始频频发生，其中架空输电线路就是受鸟害影响比较严重的灾区之一，据有关部门统计，目前鸟害对我国架空输电线路的影响已经仅次于雷电与外力破坏。因此我们必须了解我国鸟害故障的情况，鸟害故障的类型、特征以及形成机理，以便采取更加有效的措施来防治我国架空输电线路的鸟害。

关键词：输电线路；鸟害故障；防治技术

一、鸟害故障的类型

根据相关的数据统计，鸟害的故障成因有很多种，比如：鸟类筑巢故障、鸟类捕食故障、鸟类飞行故障、等等一系列的鸟害故障正威胁着输电线路的安全，其中鸟类筑巢的故障主要表现为，在春季的时候，很多的鸟类在架空输电线路上筑巢，鸟类通过枯树枝、干草、树皮等细小的异物构建自己的巢，在筑巢的过程中，由于异物掉落在两根输电线路上，形成短路故障，产生很大的能量，在对输电线造成损坏的情况下，也导致鸟类自身有一定的损失。鸟类捕食故障主要表现在鸟类在捕食小虫子的同时在架空输电线路当中飞行穿梭，小虫子的很容易碰触到输电线路，从而造成输电线短路的现象。而鸟类飞行故障主要体现在，有些大型的鸟类翅膀比较宽大，在输电线路中飞行的过程中翅膀碰触到相邻的两根输电线路发生短路的现象。

二、鸟类对输电线路的危害

鸟粪导致的架空输电线路故障。输电线路会有一些绝缘体，主要是为了加强爬电距离而设置的。鸟粪在潮湿的环境下可以附在输电线路的绝缘体上，在绝缘体上形成一层导电薄膜，绝缘体的绝缘效果就会降低，从而造成输电线路的闪络，影响输电线路的安全性。鸟巢导致的输电线路故障。大型鸟类在架空输电线路上建筑自己的巢穴时，会口叼物体在输电线路上飞行，口叼物体可能掉落在导线之间，当刮风时筑巢物体散落就会导致输电线路出现短路状况。鸟类飞行导致的输电线路故障。体型较大的鸟类在输电线路上打斗时可能会导致输电线路短路或者会导致输电线路接地使得输电线路不能够正常运行。鸟类啄食或者是其他动物导致的输电线路故障。鸟类时常会在输电线路上啄食，会使得输电线路出现跳闸故障。对把巢穴安置在输电塔上的鸟类，也可能会在饥饿的情况下啄食输电线路上的绝缘薄膜，从而导致输电线路的绝缘性能降低，输电线路不能正常运行。

三、鸟害线路故障的特性

3.1季节性

受地理环境、气候因素等的影响，输电线路鸟害故障多发生在2月到9月之间，在此期间鸟类发生大量的筑巢、产卵、迁徙等活动，输电线路以及杆塔上会出现成倍的鸟类，鸟巢数量也会大量增加，输电线路跳闸的现象频繁发生。

3.2区域性

鸟类在筑巢时会根据周围的地理环境以及自然环境进行选择，输电线路沿线存在水库、沼泽等地段，大型的捕鱼鸟类则会在此区域活动频繁，通常会选择在周围的杆塔上搭建鸟巢，所以此处经常会出现鸟害的现象。而在平原地区多为耕田，很少有树木，所以鸟类通常也会在杆塔上搭建鸟巢，容易引起鸟害故障。在拥有大量的树木的山地或丘陵地区，很少有鸟类会选择在输电线路周围活动或是将鸟巢建在杆塔上，所以很少有鸟害故障的发生。

3.3设备选择性

鸟类在筑巢时对架空输电线路的设备也是有选择性的，数据显示不同的杆塔类型，鸟害故障发生的程度是不同的，主要是因为不同电压等级的横担宽度以及杆塔形式都是不同的，鸟类通常会选择横担宽度比较宽的杆体或是在铁塔上搭建鸟巢，这样可以使鸟巢更加的稳定。220kV的输电线路直线杆的横担经常会有鸟类搭建鸟巢，所以220kV的输电线路杆塔上经常会有鸟害故障的发生。

3.4瞬时性

输电线路发生鸟害故障后如果输电设备没有问题，则只要重合闸或是强送都会使输电线路重新进入运行状态，所以鸟害故障只是暂时性的发生接地障碍，对线路设备不造成影响，没有经济损失。

3.5重复性

输电线路在发生鸟害故障后如果不及时的采取有效解决措施，则线路故障可能短时间内在同一地方再次出现，影响输电线路的运行。所以在发生鸟害线路故障后要立即采取相关解决措施，避免输电线路重复出现跳闸的现象。

四、鸟害故障的防治技术

4.1安装驱鸟装置

常用的防鸟、驱鸟装置包括防鸟刺、限飞线等。其中最常用的就是防鸟刺,其由多根钢绞线成,一端固定于底座上,安装于横担上,另一端呈散开装,可防止鸟类在在横担上休息,是一种经济有效的防鸟方法。限飞线则是利用地线支架在中相横担上方设置一定数量的钢丝绳,因为中相横担顶部面积大,安装防鸟装置会增加防鸟成本,因此限飞线可大大提高防鸟措施的经济性。防鸟板则是在绝缘子串挂点的横担下平面上安装板材,鸟粪排泄后直接落在防鸟板上,避免落在绝缘子上贯穿绝缘子。

4.2环保驱鸟剂

驱鸟剂主要是利用鸟类的生物特性将其驱逐,环保驱鸟剂不带有腐蚀性,其所产生的油膜会防止驱鸟剂的蒸发及水分的渗透,鸟类从视觉、触觉、味觉等感觉器官感受到驱鸟剂的刺激作用,不会降落在线路附近,或在线路附近筑巢,可取得较好的防鸟害效果使用过程中可采用定点式投药的方法,在变压器或电线杆等电力设施上固定塑料或耐用浅容器,将药物直接注人容器中即可防治鸟害。不过需要注意,虽然驱鸟剂具有环保、安全的特性,但是仍然要防止儿童或牲畜误食,并且要保证投药点的牢固性,在大风、雨水天气其应用效果可能会受到影响；且要注意其药效为1年左右,到期后要及时更换。

4.3防护隔离措施

防护隔离措施主要包括大盘径绝缘子、加护套、封堵箱等。电力部门可以在架空输电线路绝缘子靠近横担出加装大盘径的绝缘子,可大大降低鸟粪下落造成线性通路的机率,从而提高输电线路防鸟粪事故的作用。而这种绝缘子可以利用防鸟罩加以保护,防止鸟类损害复合绝缘子,并在某种程度上防止发生鸟粪闪络。通常可采用硅胶杖伞裙罩制作防鸟罩,其成合成绝缘子为同一材料,但是其直径较大,不仅防鸟作用十分明显,而且大大降低了线路检修的难度。封堵箱主要采用玻璃纤维制作,按照线路的相序排列,按照黄、绿、红等导线相序保护输电线路,封堵箱可有效防止鸟类在输电线路杆塔横担上筑巢,并且可将相序直观的标识出来,玻璃纤维制作的封堵箱不仅防鸟效果好,而且造价低、使用寿命长,故在线路鸟害预防方面优势十分突出。

结语

破坏输电线路的主要灾害之一是鸟害，从全国的资料可以得到输电线路总故障中由鸟害造成的已上升到第三位。随着人们对自然环境保护意识的增加、退耕还林等措施的实施，人们为鸟类提供了更好的生存环境，但是随着鸟类数量的增加，鸟类的活动范围也变得越来越大。由于电网发展越来越广，输电线路如果不及时地针对鸟害采取一定的措施，鸟类灾害对输电线路的危害将逐步变大。因此预防输电线路鸟害的工作刻不容缓。文章对输电线路鸟害的分析及防治进行了探讨。

参考文献

[1]陈淦.110kV输电线路防雷及防鸟害设计[D].华北电力大学(北京),2016.

[2]彭可,刘春翔,朱弘钊,许宇航,刘俊翔,陈程.热带地区输电线路鸟粪闪络特性模拟试验研究[J].高电压技术,2016.

[3]李美芳,刘燕.输电线路新型驱鸟器的设计[J].电子测试,2016.

作者简介：

高阳1991.2-男辽宁大连人，沈阳化工大学，单位：大连供电公司。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0fa4bd1330406b9a7674043f.html