# 压缩天然气加气机检定相关问题探讨郭喜娟

（河南安彩高科股份有限公司河南安阳455000）

摘要：在现代生活中，天然气是一种绿色环保、经济实惠、安全可靠的新型能源，每个人都享受着天然气带来的益处，它的发展顺应着是现代化发展的潮流。而压缩天然气加气机是压缩天然气燃料的装充设备，起到计量、计价、安全便捷的作用。天然气加气机已经发展到国际贸易级别的结算计量设备，已成为我国相关检测部门强制性检定的装充设备，对我国经济发展起着推动作用，因此它的生产质量和使用效果必须符合我国质量安全检测标准。本文主要针对压缩天然气加气机检定相关问题进行简要分析。

关键词：压缩天然气；加气机；检定；问题

1压缩天然气加气机计量检定过程中的注意事项

在压缩天然气加气机计量检定工作中，工作人员需要对以下几方面提高重视程度：第一，确保计量检定过程中的各种装置与计量标准相符，一旦发现计量不准确问题，应该在第一时间内给予更换；第二，计量检定人员在工作中应穿戴防静电等安全防护工装，做好用电设备的接地设置工作，还要配置好消防用具，避免意外消防事故的出现；第三，确保压缩天然气加气机的加气枪和装置进气口之间的连接不会出现缝隙，在检测过程中，可以通过加气枪的缓慢打开，看是否存在漏气问题；第四，在检定数据符合规程要求的情况下，检测人员不得随意更改压缩天然气加气机的脉冲系数，并对其显示出来的密度值和脉冲系数进行记录，避免数据记录出错；第五，观察燃气加满之后设备的运行情况，确保标准器显示压力值不超过20MPa；第六，在计量检定准备工作结束之后，需要对各种计量表进行数值清零操作，这样一来，整个检定装置将会得到有效保护，提升后续检定工作质量。

2压缩天然气加气机的工作原理

压缩天然气加气机由测量变换器和电子计控器共同构成，是一种为汽车储罐提供充装汽车燃料的累计计量加气系统。在加气机工作的过程中，会将高、中、低压储气罐中的压缩天然气，经过各自的管线送入到加气机的进口，然后加气集中的电子计控器，就会根据车辆的运行状况，选择是否打开电磁阀进行气体的运送，并对运送的气体进行计量，从而获得与电子计控器匹配的流量电脉冲信号，从而对电磁阀进行控制。在运送时，如果气体的总量已经达到了需求的标准，就会关闭电磁阀。

3压缩天然气加气机检定工作存在的问题

3.1密度不统一

压缩天然气加气机在鉴定工作中，经常会出现密度不统一的情况，这主要是由于加气站变幻气源时，不同气源地的天然气存在着天然的密度差异，另外很多同一气源地的天然气也存在着密度上的不同，这就导致了在进行加气时，加气机的密度值也会发生变化，这是由于客观原因造成的，往往很难进行后期控制。另外密度不同的问题，也有可能是人为原因造成的，在进行天然气的加气过程中，加气机的正常运行需要由人工输入参数，然后加气机根据参数要求运行，由主板根据输入的密度，将质量换算为体积量进行加气，在该过程中，由于人为的参数输入工作很容易受到外界的影响，天然气的计量工作也会受到影响，所以就会导致最终的加气机气体密度出现差异。

3.2加气机存在质量问题

加气机作为一个比较系统和复杂的机械设备，由电子计控器、电磁阀和质量流量计共同构成，这几个部分共同控制着加气工作，任何一个元件的损坏，都会影响到最终的加气效果。当前很多的压缩天然气加气机，之所以在鉴定的过程中出现问题，很大原因也是内部的元件出现了质量问题，某一元件的质量出现问题，就会影响到其他元件的正常使用，进而影响天然气的计量工作准确性。

3.3外界温度压力的影响

虽然压缩天然气本身就受到了压缩，但是在进行加气和使用的过程中，其密度仍然会受到外界温度和压力的影响天然气，本身作为一种气体，内部的分子结构比较活跃和松散，如果受到高温的影响，那么分子结构也会更加扩散，造成密度降低，而如果周围的环境压力减小，那么原本的压缩天然气，内部结构也可能会逐渐恢复，同样降低密度。所以在当前很多的压缩天然气加气机检定工作中，一些质量问题都是由于温度和压力的变化引起的。

4压缩天然气加气机检定对策分析

4.1加气机密度的设定及检查

目前，关于加气机的主示值，相关部门及厂家商定的结果是全部按ｍ３为计量单位，因此，尽管ＪＪＧ９９６—２０１２《压缩天然气加气机》规定应把ｋｇ作为单位，但是结算时，物价部门是按元／ｍ３为单位来计算的。常规加气机大都采用质量流量计，需要在

计控主板人工操作输入压缩天然气的实际密度值，然后由公式换算后得到其体积值，用以结算，所以气体的实际密度作为一项重要数据，需要专业的工作人员严格检测，若检测结果不准确，将会损害商家或是客户的利益。为了公平的贸易往来，要根据实际情况，随时检测实际密度值，进行调整。这样显然也很难做到时时监控，最科学可靠的办法是改变我国传统的天然气计量单位，改立方米为千克，使质量流量计量不再进行“多此一举”的换算，对于加气机来讲，只需将压缩天然气售价作统一调整即可。但这需要政府部门出面统一更改。

4.2加气机计量超差的调整

经过一段时间的使用，ＣＮＧ加气机的测量结果将会产生误差，当测量误差大于±１.０％时，一般会通过改变其脉冲系数或是质量流量计进行调整，作为精密机械，按其相关规定，须半年检定一次以保证其计量准确度。调整流量计的方法相对较多，在操作主板上直接按Ｅ＋Ｈ就可以进行调整，该方法简单便捷，对于旧机型的调整，一般采用手操器或是相关计算机软件的方法，操作过程复杂；然而在调整脉冲系数方面，不同厂家采用的方法不尽相同，有的选择使用ＰＯＳ机，有的则用密码控制。ＰＯＳ机是通过主板上的一个专用接口来调整脉冲系数，而且接口是安装在主板内部。由于只有计量检测部门才拥有ＰＯＳ机，所以在主板打上封印后，加气机的参数不能被随意改动。而密码控制是一种在键盘上输入密码就能改变脉冲系数的方法，通过管理卡可以直接对计量误差进行调整。这种方法因为便于操作而被大部分厂家采用，但却很难达到ＪＪＧ９９６—２０１２之５.１所规定的要求。鉴于上述事实，笔者建议采用第一种方法来调整脉冲系数。

4.3构建区域交流平台

不同品牌加气机厂家之间以及加气机厂家与检测核定部门之间应搭建交流平台，在这个平台之上，加强彼此之间的交流合作，增进了解，共享信息资源。这样检测核定部门可以根据不同生产厂家的特点迅速便捷做出判断从而针对不同规格的加气机提出不同解决方案。

4.4温度压力的影响

个人认为在实际检定中应注意以下几点：温度影响。在放置标准装置时应尽量远离热源（如汽车发动机），避免热源辐射的影响。振动影响。标准装置在放置时应远离外来振动源（如泵、汽车发动机等），同时要水平放置可靠，不能放在松软或振动的地面上。零点漂移。为了减少零点漂移对测量带来的影响，检定前应将标准装置通电并充分预热，每次检定前进行一次调零。

5结束语

综上所述，天然气作为目前我国应用比较普遍的清洁能源，将其作为汽车燃料使用，能够有效防止环境污染问题。所以在当前的天然气的应用过程中，必须要对压缩天然气加气机的运行进行分析，做好鉴定工作，保证天然气计量的准确性。

参考文献

[1]压缩天然气加气机检定分析[J].张晓静.中国战略新兴产业.2018(40)

[2]环境温度对车用压缩天然气瓶火烧试验的影响[J].马宏波,徐维普,袁奕雯,李前,罗晓明.中国特种设备安全.2018(11)

[3]浅析深圳压缩天然气汽车的发展现状[J].邹笃国.技术与市场.2018(10)

[4]压缩天然气站供气方案探讨[J].田利锋,杨小伟,汤彦峰.中国城市经济.2017(14)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/0fe70e005f2f78105cbc2040.html